# 新型全自动管片拼装机系统动力特性仿真与研究

### 论文摘要

随着现代地下工程、水利工程以及矿山开采等的建设需要,盾构技术发展成为现代最先进的隧道施工技术。相比其他的挖掘方法,它具有开挖快、安全、经济、降低劳动强度和环保等优点。而管片拼装机又是盾构机后配套设备的关键部分。目前我国对其关键技术掌握的很少,还需要与国外一些制造商合作,关键部件都需要从国外进口,价格昂贵,因此盾构机集成技术国产化的意义重大,势在必行。本文以新型全自动六自由度管片拼装机为研究对象,在对其进行了初步的结构分析和理论计算的基础上,应用Solidworks软件建立了该管片拼装机的虚拟模型,再通过ADAMS软件的接口,将虚拟样机输入其中,对管片拼装机动力学特性进行了仿真,重点对管片的拼装速度进行了详细仿真,结果表明管片抓取回缩阶段提升油缸应采用较慢的速度和较小的启动加速度,最大冲击载荷发生在管片拼装旋转至90度位置处,拼装机的旋转速度应保持在1rad/min以下,为现场施工提供了安全有效的数据。然后将仿真计算的结果作为关键部件有限元分析的边界条件,基于ANSYS对提升油缸和管片桥进行强度、刚度分析,并对油缸进行模态分析,确定其自振频率和相应振型,从而控制相应激振力的频率,避免该振型下的共振,为机械结构设计提供了进一步的依据。最后进行了管片拼装机现场测试,测试出拼装机的性能参数,提升油缸不同伸缩速度、启动加速度、周向旋转速度下最大载荷值。现场测试所得数据与虚拟仿真所得数据基本相符,验证了应用该虚拟仿真方法对管片拼装机进行分析和设计的正确性和可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题研究背景和意义

- 1.2 盾构技术及发展现状

- 1.3 国内外管片拼装机的研究现状

- 1.4 本文的研究思路和主要工作内容

- 1.4.1 研究思路

- 1.4.2 工作内容

- 第2章 全自动管片拼装机结构分析与理论计算

- 2.1 全自动管片拼装机结构分析

- 2.1.1 管片拼装机的工作环境

- 2.1.2 全自动管片拼装机的设计要求

- 2.2 全自动管片拼装机理论计算

- 2.2.1 提升油缸的零部件理论计算

- 2.2.2 管片桥的理论计算

- 2.3 本章小结

- 第3章 全自动管片拼装机实体模型的建立

- 3.1 SolidWorks 软件建模功能简介

- 3.2 各部分的建模

- 3.3 管片拼装机整机的装配与检查

- 3.4 本章小结

- 第4章 全自动管片拼装机系统动力特性仿真分析

- 4.1 ADAMS 软件的基本介绍

- 4.2 全自动管片拼装机动力学仿真模型

- 4.2.1 模型简化及方案

- 4.2.2 全自动管片拼装机动力学模型

- 4.2.3 管片拼装机虚拟样机的建立

- 4.3 管片拼装机虚拟仿真及结果分析

- 4.3.1 工况划分

- 4.3.2 结果分析

- 4.4 输出载荷文件

- 4.5 本章小结

- 第5章 全自动管片拼装机系统关键部件有限元分析

- 5.1 有限元分析软件ANSYS

- 5.2 提升油缸活塞杆的结构静力学分析

- 5.2.1 三维实体有限元模型的建立

- 5.2.2 分析结果

- 5.3 提升油缸活塞杆的模态分析

- 5.4 管片桥的三维有限元模型及分析结果

- 5.5 本章小结

- 第6章 现场测试

- 6.1 测试内容

- 6.2 测试设备

- 6.3 测试具体过程

- 6.4 测试结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].管片拼装机回转系统齿轮啮合动力学分析[J]. 振动.测试与诊断 2020(01)

- [2].管片拼装机提升系统同步性能分析与试验研究[J]. 隧道建设(中英文) 2020(07)

- [3].管片拼装机抓取和拼装智能化研究[J]. 铁道建筑 2020(08)

- [4].日本藤田公司开发高紧固性混凝土管片接头[J]. 隧道建设(中英文) 2019(10)

- [5].1P5R型管片拼装机构分析及设计[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(03)

- [6].影响管片拼装机起步工作特性的敏感结构参数分析及优化[J]. 机械设计与研究 2017(03)

- [7].盾构管片拼装机电液系统高速-低冲击控制方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(10)

- [8].液压盾构机管片拼装装置设计[J]. 现代商贸工业 2015(07)

- [9].隧道管片拼装常见问题分析[J]. 公路 2013(10)

- [10].石家庄轨道交通1号线地铁隧道管片拼装质量控制问题研讨[J]. 隧道建设 2015(S1)

- [11].管片拼装试验台液压系统设计及仿真[J]. 机械设计与制造 2020(11)

- [12].管片拼装机真空抓取机的研究及应用[J]. 真空科学与技术学报 2018(12)

- [13].盾构机管片拼装机振动与摩擦分析[J]. 润滑与密封 2019(02)

- [14].管片拼装机旋转角度检测技术研究[J]. 自动化仪表 2019(05)

- [15].管片拼装机回转啮合系统动力学特性分析[J]. 振动.测试与诊断 2013(S1)

- [16].真空吸盘式管片拼装机在盾构上的应用[J]. 建筑机械化 2014(04)

- [17].多功能长平移管片拼装机的设计[J]. 现代隧道技术 2012(01)

- [18].管片拼装机力学性能分析[J]. 系统仿真技术 2012(02)

- [19].管片拼装机运动仿真分析[J]. 系统仿真技术 2012(02)

- [20].盾构管片拼装机电液控制分析[J]. 广东建材 2012(04)

- [21].盾构隧道管片拼装机托梁的受力分析[J]. 建筑机械化 2012(07)

- [22].Φ6.28m盾构管片拼装的机扼架的力学特性[J]. 机械设计与研究 2012(06)

- [23].全断面盾构掘进机管片拼装系统的技术现状研究[J]. 矿山机械 2009(23)

- [24].基于ADAMS的管片拼装机多体动力学仿真[J]. 中国重型装备 2008(03)

- [25].类矩形盾构1P5R型管片拼装机研制[J]. 上海建设科技 2017(03)

- [26].盾构管片拼装机结构强度分析[J]. 一重技术 2015(05)

- [27].基于ADAMS的管片拼装机运动学与动力学分析[J]. 机床与液压 2013(07)

- [28].隧道管片拼装机变负载拼装技术探讨[J]. 流体传动与控制 2013(03)

- [29].中空轴式管片拼装机平移梁机构的安全性评估[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(23)

- [30].基于数据分析的管片拼装机优化设计[J]. 建筑机械化 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c3a6dfaf81f4d280cadd3e2.html