# 暖通空调系统设计措施探讨

身份证号码：13040219820224xxxx石家庄050000

摘要：近年来，随着社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快，人民生活水平不断提高的同时也对环境设备配置的健康性、舒适性提出了更高的要求，尤其是是暖通设计中的空调系统设计。

关键词：暖通设计；空调系统；设计措施

暖通空调系统是现在建筑工程施工中一个重要的组成部分，其设计与施工质量的好坏直接影响到建筑工程整体质量。对设计方案进行优化，选择适合的设计方案，在工程建设中具有重要的作用。同时随着人们节能理念的深入，而暖通空调系统能耗较大，这也就要求在设计时需要重点考虑节能设计。

1在暖通空调设计经济性的问题

1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资，同时也包括了入网费、天然气气源费用，安装费、调试费，以及工程管理的费用等，但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用，则会直接影响到间接的效益，所以在设计方案时应进行综合的考虑。

1.2在暖通空调的设计方案当中，运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中，必须要计算暖通空调的主机能耗，计算其它一些辅助设备的能耗。但是，在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算，必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况，以及建筑物的可以负荷的实际变化，与此同时还必须要考虑到，当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因素的影响，所以，怎样可以正确的计算出暖通空调的设备能耗在全年当中的运行费用，仍是作为一个技术难题。

1.3进行设计具体的方案时，应全面的综合考虑其运行费用、投资以及应用设备的寿命等，根据相同的应用周期作为基准计算，同时，比较综合经济性的计算。对于有空调和供暖设计要求的项目时，必须要考虑到季节的设备应用问题，比较季节的综合经济性。

2通风方面的问题以及应对措施

空调的通风也会经常性地遇到类似难题，为避免这些难题我们需要采取部分的对策。经常性的难题有工作人员依据符合指标计算，加大了资金投入；再者就是因为选用了不合适的保温材料，降低了工作效率；还有便是调整出不合适的水泵扬程，影响了水循环，降低了空调的工作效率；最后就是空调的通风防火的不正确设置，导致设备损坏甚至发生火灾的难题。

2.1设置合适的水泵

水泵需要两台，于夏冬季节各用一台。因为冬夏季的具体条件不同，夏季必要的水循环量肯定比冬季必要的大很多，因此两个季节共用一个水泵很难成为现实，应设冷冻泵和热泵个一台。

2.2选择的制冷机的容量要正确

为了防止不必要的投资，应按照相关规定确定使用的制冷机的容量，实际情况下很难达到这种效果，负荷达到峰值的时间少之又少，因此购进较高容量的制冷机会增加不少成本。

2.3选择符合规定的保温材料

我们在选用保温材料时，在众多的品牌中，应该注重选择的部位以及使用寿命长等因素。如今的很多工程贪图省事选了铝箔玻璃棉来保温。可是此材料吸收性比较好，一般不可以用于立管与冷冻水管的保温，这些部位需要选用适宜的保温材料，譬如比力好的材料，比力好的闭孔保温的材料，甚至就连普遍应用于市场的橡塑也不吝啬，如此保证工程质量，相比铝箔玻璃棉的应用范围就很狭窄了，因此在应用保温材料时应该从多方面考虑，所应用的材料要能够耐用。

2.4重视安全、烟阀的设置

火灾是一种给人民生命财产带来严重危害的灾害，假如不重视空调通风系统中的防火工作，这种灾害是很容易发生的。防火阀要设置在变形缝处，大概在管路的穿越防火分区，任何状态下都应该是开启状态，一旦出现火灾，可以避免火灾。两个阀绝不可以混为一谈，需要记住的是到70℃，阀门就切断火的蔓延方向。而防烟阀要安置在专用的排烟风道，其上装有温度熔断器（熔点温度为２８０℃），当排烟温度到达超过此温度时，阀门被迫关闭，停止排烟。重视这些设置的置放才能有效避免灾害。

3在设计图纸当中所存在的问题

3.1内容不够完整。在暖通空调的设计说明当主要对其内容进行了明确的规定。一般在设计的说明当中必须要包括：室内外的设计参数；热媒和冷媒的参数；热源和冷源的具体情况；供散热器的主要型号；系统的形式以及控制的方法；热负荷与空调冷；防火、消声、保温、隔振、防腐、选用材料、风管以及安装的要求等。但是在一些工程里，其设计说明的内容并没有足够的完整性。

3.2缺乏深度。在对暖通空调设计图绘制时，则有着明确的具体要求。然而在一些设计当中并没有按照规定要求，其主要存在的问题包括：在系统图当中有些立管并没有编号，只是用建筑轴线号进行代替；而在有的管道转向位置的标高没有进行注明，甚至未没有画出供暖系统的立管图。在空调的通风设计当中，部分工程没有画出空调的风系统图以及冷冻水的系统图，所以，如果对于比较复杂的一结通风空调设计，只是仅仅依靠平面图则是很难表述清楚的。

4对于可操作性与可行性的问题

4.1对于设计方案在管理时的方便操作则是用户最为关心的一个问题。只有提高空调系统的自动化水平，从而降低操作人员劳力强度以及数量，也减少了费用的支出，同时也提高了操作人员的全面素质。由于空调系统能否应用自动控制系统主要是根据具体的要求和情况确定，以及经技术的对比性进行确定。如果对于较为大型的空调系统或者是经常需要调节的控制设备工程，则可以应用自动控制，从而降低了工作量。然而对于自动控制的系统要尽可能的进行简化，并且提高系统的可靠稳定性与经济性。但是，在季节转换时进行操作的阀门是不能应用自动控制的。

4.2在可行性的问题当中，必须要满足应用的具体要求，是作为可行性方案必须要考虑的问题。在设计方案的同时，必须要达到相关的规范标准要求，在这其中主要包括具体的环境保护方面具体要求以及供水供气的设计方案的具体要求等，与此同时，也应特别的注意到根据这些条件的变化情况。此外，机房是否具有足够的面积则是作为设计方案应用可行性须考虑的重要问题。在一些对于全年都要确保室内的空气参数工程，或者当空调系统发生故障出现停机时所产生损失的一些场所，就必须要在系统的设备当中做好备份以及可靠性的问题，并对系统进行可靠性分析。

5结束语

目前，我国的建筑业在随着快速的不断发展，而暖通工程项目也在日益的增加，但是，在暖通空调的设计当中会仍然会存在一定的问题，而对于问题的存在一般都是没有根据相关的标准规范限制，同时也没有引起足够的重视，也就没有得到妥善的解决。一般在暖通空调的设计当中包括了采暖、空调、通风的主要设计内容，在这其中又可以分为若干个类别，其类型和特点较多，由于根据不同的类型也会有不同的设计要求、具体规范等。所以，在暖通空调的设计发中，会存在很多的问题，然而却没有得到足够的重视以及实际的解决问题，因此，通过在实际的应用当中，针对在其设计时所遇到的问题进行分析，并希望得到妥善的解决。

参考文献：

[1]余永兴.暖通空调设计中几个普见的问题[J].民营科技，2011（5）.

[2]张晓燕.浅谈暖通空调设计[J].大科技.科技天地，2010（12）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c527052c11e0317a69b7861.html