# 低压高性能采样/保持电路的研究

### 论文摘要

伴随数字工艺Scaling技术的不断发展和片上系统集成的需求，低压技术成为实现高端模数转换器（Analog-to-Digital Converter）ADC的发展趋势之一。与此同时，高清数字视频和无线射频技术的进步对ADC速度和精度也提出了更高要求。因此，研究对ADC系统速度、精度和功耗有着重要影响的采样／保持（Sample and Hold）S／H模块如何在低压下达到高性能成为热门课题。本文源于S／H基本理论，从采样开关、跨导放大器（Operational TransconductanceAmplifier）OTA和S／H电路拓扑结构三个方面研究和探讨了在低压工艺下实现高性能S／H电路的难点和相关技术方法，并基于SMIC Si 0．18μm CMOS工艺模型进行了设计和验证。首先，推导了电源电压VDD按比例减小的情况下S／H电路各主要参数之间的制约关系：要保持精度N不变，电路允许的最小噪声电压σ也必须按比例减小，由带宽GBW和采样率fs决定的速度均需不同程度下降；当工艺线宽L、GBW、fs和N均恒定时，功耗反而会上升，要降低功耗则要牺牲速度和精度；当深亚微米工艺中L足够小使VDD随之线性减小时，功耗在GBW、fs、N恒定情况下降低。其次，在对比总结采样开关各种非理想因素及其相关解决技术基础上，提出了一种高线性度无馈通双边对称（No-Feedthrough Double-Side Symmetrical）NFDSS栅压自举NMOS采样开关；在1．8V电源电压下，仿真测试了8种类型采样开关并比较其在满摆幅输入下导通电阻Ron曲线，得到该NFDSS开关具有仅不足4Ω最小且最稳定的Ron，更适合低压高性能应用。接着，通过求证适合高性能S／H系统OTA的增益自举和无电容前馈补偿技术增益带宽设计规则，提出了一种高增益大带宽大摆幅的共源共栅跨导前馈补偿（Cascode Gm-FeedForwrd）CGFF两级全差分OTA，其性能优于传统套筒式、折叠式共源共栅Cascode-OTA和Miller补偿两级OTA。然后，从分析相关双采样（Correlated Double Sampling）CDS原理和比较不同CDS技术入手，揭示了它与S／H原理的相关性，并将同向宽带CDS原理应用于传统电荷转移型S／H电路，获得能消除OTA失调、低频噪声和开关电荷注入等直流误差且增益误差远低于传统值的CDS-S／H拓扑。最后，综合前述不同技术，在3．3V电源电压下，提出了12bit精度100Msps采样率S／H电路的3例设计方案。优化的仿真结果表明：应用NFDSS栅压自举采样开关和增益95．47dB带宽760MHz相位裕度59．56°增益自举OTA的方案Ⅰ得到了84．24dB-SFDR；仅替换90．39dB增益726．9MHz带宽CGFF-OTA的方案Ⅱ比方案Ⅰ功耗低10．69mW且平台稳定时间长6．3％；改用CDS-S／H拓扑结构的方案Ⅲ相比方案Ⅰ与Ⅱ有最小增益误差0．1199‰，OTA结构最为简单，增益仅需69．96dB。3例方案均实现了12bit、100Msps S／H电路，验证了本文提出技术方法的可行性，从不同角度克服了S/H电路精度N、带宽GBW、采样率fs和功耗等指标之间相互制约的性能瓶颈，为解决低压带来的设计难题提供了可选途径。上述理论和方法可望用于高性能流水线Pipeline ADC的前端S／H模块实现和相关技术领域的进一步研究探讨。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题意义

- 1.2 发展现状

- 1.3 论文架构

- 第二章 S/H理论

- 2.1 信号处理原理

- 2.2 基本指标定义

- 2.2.1 时域指标

- 2.2.2 频域指标

- 2.3 基本拓扑结构

- 2.3.1 电容反转型

- 2.3.2 电荷转移型

- 2.3.3 精确比例放大型

- 2.4 Pipeline ADC中的S/H模块

- 2.4.1 Pipeline ADC系统

- 2.4.2 S/H模块

- 2.5 低压设计策略

- 2.5.1 精度

- 2.5.2 速度

- 2.5.3 功耗

- 2.6 小结

- 第三章 高性能MOSFET采样开关

- 3.1 采样开关基本特性

- 3.1.1 一阶等效模型

- 3.1.2 非理想效应

- 3.1.3 低压工艺挑战

- 3.2 下极板采样技术

- 3.3 栅压提高技术

- 3.4 栅压自举技术

- 3.4.1 基本型栅压自举开关

- 3.4.2 对称型栅压自举开关

- 3.4.3 双边型栅压自举开关

- 3.4.4 无衬偏栅压自举开关

- 3.4.5 倍增型栅压自举开关

- 3.5 馈通消除技术

- 3.6 NFDSS采样开关

- 3.7 性能对比

- 3.8 小结

- 第四章 高性能跨导放大器

- 4.1 OTA基本特性

- 4.1.1 S/H系统中功用

- 4.1.2 建立特性

- 4.1.3 低压工艺挑战

- 4.2 增益自举Cascode-OTA

- 4.2.1 增益特性

- 4.2.2 带宽特性

- 4.3 无电容前馈补偿两级OTA

- 4.3.1 增益频率特性

- 4.3.2 CGFF两级全差分OTA

- 4.4 OTA-CMFB

- 4.5 小结

- 第五章 CDS-S/H拓扑

- 5.1 CDS技术原理

- 5.1.1 非补偿SCA

- 5.1.2 CDS-SCA

- 5.2 CDS-SCA类型

- 5.2.1 失调补偿型

- 5.2.2 失调与有限增益窄带补偿型

- 5.2.3 失调与有限增益宽带补偿型

- 5.2.3.1 单端输入型

- 5.2.3.2 Nagaraj电容型

- 5.2.3.3 差分输入型

- 5.3 CDS-SCA性能对比

- 5.4 CDS-S/H

- 5.4.1 S/H中的CDS原理

- 5.4.2 CDS-S/H拓扑

- 5.5 小结

- 第六章 电路设计方案

- 6.1 高线性度NFDSS采样开关

- 6.2 高性能OTA

- 6.3 S/H 电路实验方案

- 6.3.1 CT-S/H拓扑

- 6.3.1.1 方案Ⅰ

- 6.3.1.2 方案Ⅱ

- 6.3.2 CDS-S/H拓扑

- 6.4 3例方案比较分析

- 6.5 小结

- 第七章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 GB-Cascode-OTA设计规则推导

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于高频信号注入法的电流测量增益误差补偿[J]. 微电机 2019(07)

- [2].一种基于流水线ADC的余量增益误差校准技术[J]. 科技与创新 2020(13)

- [3].长传输电缆频响特性试验研究[J]. 防护工程 2014(05)

- [4].±270V共模差动放大器具97dB最小CMRR,±35ppm最大增益误差[J]. 电子设计工程 2016(04)

- [5].非理想运放增益误差的MathCAD定量分析[J]. 电子技术应用 2011(04)

- [6].单IC增益模块提供1/4到6的精密增益[J]. 中国电子商情(基础电子) 2017(09)

- [7].一种流水线A/D转换器Multi-bit级增益误差校正方法[J]. 微电子学 2009(03)

- [8].永磁同步电机定子电流测量误差分析与补偿[J]. 微特电机 2018(11)

- [9].一种多通道采样系统增益误差估计方法[J]. 现代电子技术 2013(15)

- [10].行业视点[J]. 电子质量 2011(09)

- [11].LTC265616位8通道数模转换器[J]. 传感器世界 2009(07)

- [12].零相差跟踪控制器增益特性处理技术[J]. 控制理论与应用 2012(05)

- [13].提高DSP的AD转换器精度的研究与实现[J]. 现代制造工程 2009(06)

- [14].一种基于中值滤波法交流电流采样技术研究与应用[J]. 电工电气 2016(10)

- [15].MCP3914:3V八路模拟前端解决方案[J]. 世界电子元器件 2014(06)

- [16].图像传感器的应用测量技术(续二)[J]. 国内外机电一体化技术 2009(01)

- [17].基于PC软件的时间交织ADC误差校准[J]. 计算机工程与设计 2019(06)

- [18].一种时间交织高速数据采集系统的设计和实现[J]. 电子测量技术 2008(04)

- [19].带参考通道的时间交叉ADC数字后台校准方法[J]. 电子测量与仪器学报 2015(12)

- [20].基于FPGA的高速时间交替采样系统[J]. 电子技术应用 2015(01)

- [21].非平衡变换低噪声放大器的设计[J]. 信息通信 2012(02)

- [22].直线电机伺服系统模糊零相差跟踪控制[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [23].A/D转换校正方法的研究与实现[J]. 信息系统工程 2015(06)

- [24].增益精确的可变增益放大器[J]. 现代电子技术 2009(12)

- [25].应用于无线传感网的低功耗PGA设计[J]. 电子器件 2009(03)

- [26].基于MATLAB的新型Pipeline ADC的建模和仿真[J]. 电子器件 2008(03)

- [27].流水线ADC级间增益误差的数字域补偿方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2010(11)

- [28].模数转换器辐照效应测试系统研制[J]. 原子能科学技术 2009(04)

- [29].基于时域特性的并行系统的采样误差估计算法[J]. 光电子·激光 2016(08)

- [30].时间交替采样系统的误差测量与FPGA实现[J]. 电子测量技术 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c645735c118e70994224417.html