# 钼丝轧制窄带的形变分析及丝径的计算方法

### 论文摘要

本文对圆钼丝轧制钼窄带过程中的形变进行了分析,通过理论计算推导出了钼丝轧制钼窄带的计算公式,并对公式进行分析。该计算方法具有很大的直观性,通过公式计算能够对所需丝径进行预测。结合钼丝轧制工艺对宽展的影响因素,获得了性能优良、满足工艺要求的高精度钼窄带。研究结果表明:1、用钼丝轧制窄带,丝径选择是至关重要的环节。通过对丝径的预测大大节约生产成本。2、窄带轧制温度800—900℃,道次加工率选择20—30%,预留拉拔加工量5—10%。窄带宽度可通过道次加工率、前后张力、温度等参数的改变进行调整,达到理想状态时固化工艺,进行批量生产。3、异形模冷拉矫形,可大幅度提高尺寸精度,满足公差要求。电化学抛光可去除表面氧化、毛刺等缺陷,提高表面光洁度,使之达到所需要求。4、通过控制轧制道次、道次压下量、张力和摩擦系数等轧制参数,可精确控制钼丝压扁过程中的宽展量。5、公式(?)能够比较精确估算轧制窄带所需丝径,同时也可以利用公式对一定丝径的原材料进行成品规格的估算。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 钼窄带的基本知识

- 1.1.1 钼窄带主要的用途

- 1.1.2 轧制钼窄带的特点

- 1.1.3 钼窄带主要的生产方式

- 1.2 钼窄带的现状

- 1.3 钼窄带生产中存在的问题

- 1.4 本课题立题的目的及研究内容

- 1.4.1 研究的目的和意义

- 1.4.2 研究的方法和内容

- 2 实验材料及方法

- 2.1 实验流程

- 2.2 实验材料

- 2.3 电解抛光工艺处理

- 2.4 退火工艺研究

- 2.5 窄带轧制工艺研究

- 2.6 拉拔矫形工艺研究

- 2.7 电化学抛光工艺研究

- 2.8 全面性能检测

- 2.9 本章小结

- 3 钼丝轧制形变分析

- 3.1 金属轧制变形简述

- 3.2 轧制受力及形变分析

- 3.3 本章小结

- 4 轧制工艺对于宽展的影响因素

- 4.1 宽展的原理

- 4.2 宽展的分类

- 4.3 宽展的分布

- 4.4 轧制工艺对于宽展的影响

- 4.4.1 加工率对宽展的影响

- 4.4.2 轧制道次对宽展的影响

- 4.4.3 轧辊直径对宽展的影响

- 4.4.4 摩擦系数对宽展的影响

- 4.4.5 丝径对宽展的影响

- 4.4.6 前后张力对宽展的影响

- 4.5 本章小结

- 5 钼丝轧制丝径的计算

- 5.1 基本参数定义

- 5.1.1 变形程度e

- 5.1.2 径厚比△

- 5.1.3 宽径比k

- 5.2 扁圆形截面变形规律和钼丝直径计算公式

- 5.2.1 原料直径计算公式

- 5.2.2 扁圆形截面变形规律

- 5.3 研究方法

- 5.3.1 钼丝直径计算公式的缺陷

- 5.3.2 各参数对应关系分析

- 5.4 分析结论

- 5.5 编制钼丝直径计算表

- 5.5.1 数据准备

- 5.5.2 数据计算

- 5.5.3 编制表格

- 5.6 计算丝径公式应用

- 5.7 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士研究生期间发表的文章及发明专利

### 相关论文文献

- [1].窄带物联网应用浅析[J]. 微型机与应用 2017(13)

- [2].产教融合下窄带物联网应用开发课程建设[J]. 福建电脑 2020(09)

- [3].窄带调频式调频广播调制装置[J]. 电声技术 2020(07)

- [4].超窄带高效调制关键技术研究[J]. 中国新通信 2015(09)

- [5].利用量子相干实现窄带谱线及其应用[J]. 科技资讯 2015(19)

- [6].高精度钼窄带的研制[J]. 热加工工艺 2012(21)

- [7].是德科技与应科院合作推出创新的窄带物联网设计和仿真解决方案[J]. 电子测量与仪器学报 2016(12)

- [8].云服务在窄带物联网中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [9].窄带显像膀胱镜在复发性膀胱肿瘤诊断中的应用[J]. 中国内镜杂志 2014(09)

- [10].窄带显像膀胱镜对膀胱肿瘤手术前后病理核分级差异的影响[J]. 现代泌尿生殖肿瘤杂志 2013(05)

- [11].基于线性插值和窄带技术的走时计算方法[J]. 石油地球物理勘探 2009(04)

- [12].超窄带传输技术及其应用探讨[J]. 通信技术 2008(10)

- [13].窄带物联网商用元年 三大运营商争先布局[J]. 中国经济周刊 2017(19)

- [14].基于低频窄带电力通信在智能电网中应用与研究[J]. 通讯世界 2015(18)

- [15].NB-IoT关键技术及应用前景[J]. 通讯世界 2017(17)

- [16].超窄带传输技术及其应用探讨[J]. 广东通信技术 2008(04)

- [17].窄带高光谱干涉成像的压缩采样复原方法[J]. 光学学报 2013(01)

- [18].窄带延伸机故障分析及改进[J]. 金属世界 2008(03)

- [19].窄带阻抗匹配下信号传输的偏差控制仿真[J]. 计算机仿真 2020(02)

- [20].基于令牌环算法的窄带有线网络应用技术研究[J]. 科技广场 2017(06)

- [21].用异型模拉制高精度钼窄带的研究[J]. 中国钼业 2012(03)

- [22].基于无线公用窄带网络的综合远程支援系统设计与开发[J]. 信息化研究 2009(05)

- [23].瑞利激光雷达超窄带滤光器参数设计及性能分析[J]. 红外与激光工程 2020(02)

- [24].窄带物联网技术探讨[J]. 通信技术 2016(12)

- [25].窄带高速电力线载波通信发展现状分析[J]. 电测与仪表 2013(05)

- [26].窄带蜂窝物联网无线空口及演进技术专利现状[J]. 电信网技术 2017(03)

- [27].邯钢窄带延伸机的生产实践[J]. 河北冶金 2008(02)

- [28].光谱指数测量中窄带图像的光强自适应分割方法[J]. 南京农业大学学报 2020(03)

- [29].基于超窄带激光器扫描技术的气体检测研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(08)

- [30].邯钢冷轧窄带延伸机[J]. 金属世界 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c7ec7163a2b00132ce5fea9.html