# 炭纤维表面化学气相沉积制备碳纳米管及其机理研究

### 论文摘要

随着材料科学科技的发展，复合材料的应用已经深入到我们现代社会的各个领域。炭纤维增强复合材料作为近些年来发展的一种高性能结构材料，被大量应用在航空航天等尖端科技领域。碳纳米管（Carbon nanotubes, CNTs）具有各方面的优异性能，用其原位复合炭纤维（Carbon fiber）可以制得比传统复合材料性能更优异的纳米复合材料。本文采用化学气相沉积（Chemical vapor deposition, CVD）法，采用丙烯和乙炔为碳源，用镍作为催化剂，在CFs表面原位生长CNTs。讨论了CVD工艺及催化剂对CNTs生长的影响，并对生长机理做了一定程度的分析。本文首次探究了在CF表面定向生长CNTs。1)采用电镀的方法在炭纤维表面制备镍催化剂颗粒。研究了不同镀镍时间对镀镍层的影响，分析了镀镍层的形貌、生长方式和生长机理等。当电镀时间为510min时，能在炭纤维表面沉积较均匀的催化剂颗粒，且尺寸比较适宜，而且在催化裂解丙烯和乙炔时表现出较好的活性，能在炭纤维表面催化生长出碳纳米管。2)催化剂颗粒在CNTs的生长过程中起到了关键的作用。电镀镍过程中，Ni最初以Frank-van der Merwe （F-M）模式生长，金属镍颗粒先在CF表面能量合适的位置沉积，形成细小微晶；之后，随着电镀时间的延长，镍催化剂颗粒逐渐增加聚集，形成岛状晶。由于预处理后的CFs表面的特殊形貌，从而诱导Ni催化剂颗粒形成树枝微晶，在CVD生长CNTs的过程中起到了至关重要的作用。3)采用CVD法在CFs表面原位生长CNTs。分别以丙烯和乙炔为碳源，讨论了催化剂状态、沉积温度和反应时间等工艺参数对CNTs生长的影响。当以丙烯为碳源时，采用电镀时间为5min的试样，沉积温度为900℃，反应时间为4h，C3H6,H2,N2流量分别为30、200和400ml/min时，得到的CNTs较理想。以乙炔为碳源时，反应温度为650℃，沉积时间15min，各气体流量为乙炔/氢气/氮气=30/400/400sccm时，能获得表面比较光滑的CNTs。4)通过对催化剂颗粒的长成机制及CVD过程中各因素对CNTs生长产生的影响的分析，提出了本实验CVD生长CNTs的生长机理。5)首次对CFs表面定向生长CNTs进行了初步探究，通过改进反应工艺，采用气流控制和CNTs本身重力作用，可以实现CNTs一定的取向生长，从而获得了“森林”形貌的CNTs。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 炭纤维

- 1.3 碳纳米管的介绍

- 1.3.1 碳纳米管的结构与分类

- 1.3.2 碳纳米管的性能

- 1.3.3 碳纳米管的制备

- 1.3.4 碳纳米管的应用研究

- 1.4 炭纤维表面生长碳纳米管及机理研究进展

- 1.5 研究背景及意义

- 1.6 研究思路和主要研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验方案

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 实验过程

- 2.2.4 测试与表征

- 第三章 炭纤维表面加载镍催化剂颗粒

- 3.1 引言

- 3.2 炭纤维预处理效果

- 3.3 炭纤维表面电镀镍

- 3.3.1 电镀镍反应原理

- 3.3.2 电镀镍形貌分析

- 3.3.3 电镀镍化学成分分析

- 3.4 电镀镍催化剂颗粒生长机制

- 3.4.1 电镀镍颗粒的初始生长机制

- 3.4.2 电镀镍颗粒生长模型

- 3.5 本章小结

- 第四章 以丙烯和乙炔为碳源在炭纤维表面生长碳纳米管及机理研究

- 4.1 丙烯为碳源生长 CNTs 的研究

- 4.1.1 反应温度对 CNTs 生长的影响

- 4.1.2 沉积时间对 CNTs 生长的影响

- 4.1.3 碳源气体流量对 CNTs 生长的影响

- 4.2 镍催化剂对 CNTs 生长的影响

- 4.3 乙炔为碳源在 CFs 表面生长 CNTs 的研究

- 4.3.1 反应温度对 CNTs 生长的影响

- 4.3.2 沉积时间对 CNTs 生长的影响

- 4.4 CNTs 生长机理

- 4.4.1 理论分析

- 4.4.2 生长模型建立

- 4.5 本章小结

- 第五章 炭纤维表面定向生长碳纳米管研究

- 5.1 工艺改进

- 5.2 定向生长实验

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与课题延伸

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c82622e7044a85db7e35376.html