# 基于语音信号的情绪识别研究

### 论文摘要

在人机交互不断取得新进展的同时,计算机缺乏情感越来越成为双方交流的障碍,于是诞生了“情感计算”科学。语音情绪识别是情感计算的重要分支,在人机交互中有着广泛的应用。本文以汉语语音中的情绪为研究对象,采用高斯混合模型和最大期望算法为主要手段,对语音情绪识别进行了探讨,并设计出了语音情绪识别算法,提高了人机交互的智能水平。首先,分析人类的发音机理和汉语发音的几种特点;结合本课题的研究对象和录音脚本的选取原则,用诱导式录音法建立起了语音数据库;根据发音与情绪之间的关系提取出了能够表达情绪变化的特征参数,并用中心削波原理对自相关函数法计算基音周期进行了改进,提高了运算速度。其次,分析了用高斯混合模型进行情绪分类的方法并加以改进,用期望最大算法将对数似然函数最大化,扩大了高斯混合模型对语音情绪的识别范围;编写了MATLAB程序完成了权值学习和情绪识别的过程,实现了对语音信号中的情绪分类;讨论了期望最大算法的收敛性。最后,用凌阳公司开发的控制板和直流驱动的小车作为实验平台,实现了用语音情绪来控制小车的行进路线,验证了情绪识别的正确性;通过对情绪失控的探索,提出了利用情绪提高人机交互中的安全性的方法;对情绪程度进行了尝试性探索。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究目的和意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 研究目的和意义

- 1.2 关于语音情绪识别的国内外研究现状

- 1.2.1 媒体实验室的理论研究

- 1.2.2 NEC 与SGI 合作开发出的KOTOHANA 终端

- 1.2.3 Nemesysco 公司的分层分析技术

- 1.2.4 南加州大学关于发音学的研究

- 1.2.5 国内关于语音情绪识别研究的概况

- 1.3 对研究现状的分析

- 1.4 课题的主要研究内容

- 第2章 语音库的建立

- 2.1 引言

- 2.2 建立语音库的准则

- 2.2.1 语音库的取材范围

- 2.2.2 语音库录音时的自然性

- 2.2.3 语音采集的语境

- 2.3 录音脚本的选择

- 2.4 本章小结

- 第3章 语音信号的产生和接收及特征参数提取

- 3.1 引言

- 3.2 语音的产生与接收

- 3.2.1 语音的产生

- 3.2.2 语音的接收

- 3.3 对语音信号的预处理

- 3.3.1 采样和量化

- 3.3.2 短时加窗处理

- 3.4 语音信号的特征提取

- 3.4.1 发音速率

- 3.4.2 短时能量

- 3.4.3 短时过零率

- 3.4.4 端点检测

- 3.4.5 短时自相关函数及其基音周期和频率

- 3.5 特征参数与语音中情绪的对应关系

- 3.6 特征参数提取实验及结果分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 语音中的情绪识别

- 4.1 引言

- 4.2 情绪识别原理

- 4.2.1 情绪识别方法的选择

- 4.2.2 高斯混合模型原理

- 4.3 EM 算法理论

- 4.4 EM 算法实现

- 4.4.1 EM 算法的程序设计

- 4.4.2 EM 算法的收敛性

- 4.5 情绪识别过程及结果分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 语音情绪控制小车实验设计

- 5.1 引言

- 5.2 语音情绪控制实验小车模块

- 5.2.1 语音录入模块

- 5.2.2 特征提取模块

- 5.2.3 情绪判别模块

- 5.2.4 末端小车执行模块

- 5.3 语音情绪控制小车实验方案设计及结果分析

- 5.3.1 基本情绪测试

- 5.3.2 情绪失控测试

- 5.3.3 情绪程度测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种语音信号基音频率提取算法的研究及实现[J]. 中国新通信 2020(03)

- [2].信号与系统课程中语音信号应用的教学案例研究[J]. 宁波工程学院学报 2016(04)

- [3].混合语音信号盲分离算法研究与应用[J]. 通信电源技术 2016(06)

- [4].混响环境下语音信号优化识别仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [5].语音信号准确性识别仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [6].基于移频函数的语音信号加密[J]. 电脑知识与技术 2015(28)

- [7].基于语音信号的情感识别技术研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [8].小波变换在语音信号降噪技术中的应用[J]. 信息通信 2017(03)

- [9].语音信号增强算法的谱减法应用探究[J]. 黑龙江科技信息 2015(13)

- [10].堆取料机连锁信号和语音信号无线传输技术研究[J]. 中国冶金 2010(07)

- [11].基于短时能量的语音信号端点检测[J]. 电脑知识与技术 2008(18)

- [12].高噪声环境下舰船通信语音信号增强方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(24)

- [13].基于生成对抗网络的语音信号分离[J]. 计算机工程 2020(01)

- [14].耦合双谱运算在语音信号分析中的应用[J]. 软件 2020(09)

- [15].语音信号模拟传输系统实验设计与实现[J]. 电子世界 2018(06)

- [16].关于自然语言交互中语音信号优化识别仿真[J]. 计算机仿真 2018(04)

- [17].远距离通信语音信号噪声抑制仿真研究[J]. 计算机仿真 2017(04)

- [18].数字滤波语音信号除噪设计[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [19].一种远场语音信号去噪算法研究与实现[J]. 电子科技 2014(08)

- [20].语音信号的多小波脊提取算法研究[J]. 科技视界 2013(06)

- [21].帧间自适应语音信号压缩感知[J]. 信号处理 2012(06)

- [22].基于混沌理论的汉语语音信号的分析与预测[J]. 电路与系统学报 2012(05)

- [23].基于差分变换的语音信号压缩感知[J]. 信号处理 2011(09)

- [24].基于最优观测的语音信号压缩感知[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [25].卷积噪声环境下语音信号鲁棒特征提取[J]. 声学学报 2010(04)

- [26].虚拟式语音信号实时采集与识别平台[J]. 计算机测量与控制 2010(08)

- [27].基于设备固有噪声的置换语音信号检测[J]. 电声技术 2009(10)

- [28].语音信号去噪声处理研究与仿真[J]. 软件导刊 2017(12)

- [29].高频宽、高灵敏度激光语音信号获取电路[J]. 电子制作 2017(17)

- [30].基于二次相关的语音信号时延估计改进算法[J]. 应用声学 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c82d6428814e3fea2796819.html