# 如何做好配电线路的安全运维工作陈泳杰

(广东电网有限责任公司江门江海供电局广东江门529000)

摘要：电力系统中的配电线路，是保证供电企业供电稳定可靠的必要条件，是确保配电线路正常的进行安全稳定运行，故做好配电线路的安全运维管理工作也具有非凡的意义。本文主要讲述配电线路的发生事故的原因，且对其原因进行探究，同时对配电线路的运维管理控制措施进行探讨。只有全面做好配电线路的运维安全工作，把线路的管理效率提升上去，才能使线路出现故障的几率降低，进而保障电力能够正常的配送。

关键词：配电线路；安全；运维维护；措施；

一、配电线路的事故原因

1.1外界力量的破坏

现如今，配电线路事故时有发生。根据配送电力所在地区以及环境都存在各种差异，其所受到的外力因素也有很多种。在城市市区的电缆配电时，配电线路事故往往是地下施工所致。虽然地下管线电缆的地面标识对其附近施工具备警示作用，但不能完全避免违章施工。另一种情况是，城市规划变动导致城市中的建筑物时常更新，在建筑施工期间，尤其是在兴建建筑物中的开挖、打桩、顶管等作业时，容易破坏电缆的导体外包绝缘层和保护层，进而破坏电缆结构。此外，电缆盗窃也是影响配电线路的常见原因之一，例如，2016年上海侦破系列盗窃地下电缆案，63人落网，不法分子假冒“工程车”、“施工人员”多次作案，且计划周密，有“专业人士”幕后支招，帮助团伙实施“精准盗窃”。此不法行为数理之多、规模之大令人震惊，严重阻碍了配电线路的正常运行。

1.2配电线路设备落后

社会对电力的需求日益增加，对配电线路的要求也不断的提高，需要跟上时代的步伐，不断地更新换代。部分在配电线路投入使用时间过长后出现设备老化或者设备临近生命全周期的现象，导致设备存在缺陷或者隐患，可以通过检修、大修、技改等手段，对设备进行维护和立项更换。

1.3天气环境的非人为影响

架空线路和基础设备一般是由于线路过长，个数较多，多是暴露在室外，没有设备遮挡物，这就造成线路在室外经受风吹日晒，长久以来，导致设备老化，对架空线路造成一定的影响。具体的情况较难分析，因为天气是处在不停的变化中，一年有四季，春夏秋冬，每日交替出现阴晴雨雪，在部分地区还有相当恶劣的天气，例如台风和暴雪，这些都对于架空线路有很大的影响，但是每次的影响都难以预计和估量。夏季的雷雨天和冬季的降雪天，是线路故障的高发期。特别是夏季，架空线路会遭受到雷击而发生事故，每年配电线路事故中雷击占主要原因。雷电在夏季伴随降雨，其本身具有很强的破坏性，当配电线路遭到雷击后，雷击过程中往往会引起过流、过压、断线等情况，对配电设备和电路都是重创。即使配电线路绝缘水平足够，但相对无限大电流、电压的雷击，根本无法避免，以至影响到电网的正常运行。一般采取的措施为：一、所有的引落（刀闸、柱上开关、台变）都安装避雷器；二、没有引落的电杆安装防雷线夹；三、台风、雷雨季节前对所有杆塔地极进行排查，检查地极是否断线或者被盗，根据规定每五年至少进行电阻测试。

1.4配电线路作业外施工人员不专业

目前存在的一个现状是配电线路的外施工人员是普通的劳动力，与专业电力技术人员相比，其专业技术参差不齐，因此施工工艺也因人而异。尤其是临时聘用工人，在部分隐蔽工程中其施工质量难以精确控制。甚至没有按照图纸或技术规范进行施工，导致线路存在隐患，故障容易再次发生。

二、配电线路的安全运维措施

2.1建立安全运维管理制度

配电线路系统运行的环境十分综合性，配电线路中发生事故的因素也较复杂，这就使得配电线路的安全运维管理是一项艰难的工作，需要长期的经验和总结来作为依据。所以要做好配电线路的安全运维管理，首先要有一套完善的管理制度。制度确定首先要做好配电线路工作人员的责任上的划分，把资料员、安全员、考勤员、急修员、技术员、培训员等，明确统一各个岗位的职责，运用这种模式对责任进行分层，促进各职责的合作关系，增强各个工作人员的责任心，使得运维管理工作的落实更加稳妥。另外，对日常工作的经验和培训多做总结，吸取经验教训，找其中的规律，并运用到下一步的工作中，在制度上修复管理措施，年度总结，更新管理的理念和方案，同时利用新技术来提高配电线路的安全运维管理的水平。

保障线路的安全运行和电力的正常输送是实施配电线路安全运维管理的重要目的，故要对配电线路的安全管理加以重视。在建立安全运维管理制度的基础上，制定出规范合理的安全责任制，也是在为安全运维的具体工作提供其细则，以此制度还可以将员工的安全意识提上一个台阶，并制约员工日常工作的行为；对于企业员工进行全面的安全教育和培训注意事项，设立与此相关的考核检测制度，使得每个员工娴熟的掌握安全作业技术；最后，电力企业应展开日常反事故应急演习，实践在遇到突发情况下的应变能力，促进安全管理水平得到提高。

2.2采取有效的外部环境防护措施

在非人为的情况下，在自然环境中，引发配电线路故障的主要原因是雷击、台风。雷击一般采取的措施为：一是对所有的引落，包括刀闸、柱上开关、台变等都安装避雷器；二是对没有引落的电杆安装防雷线夹。预防雷击有效的措施是保证配电线路的安全运行，故需要使配电线路的防雷能力得到提升。针对台风的防护措施，每年应进行防风防汛排查、防风拉线排查、台风前特殊巡视。

2.3配电线路运行维护需要针对性

其一是设备差异化运维。根据供电区分类、供电对象、减供负荷、停电户数、网络节点或功能位置确定设备重要度，日常巡视时根据状态量评价表对设备的健康度进行评价，评出的设备重要度和设备健康度，然后根据设备风险矩阵系数得出设备管控级别，当设备状态评价结果、电网风险信息等风险评估重要状态量发生改变，应组织开展动态设备风险评估,及时调整运维策略，并按要求落实。按作业文件要求开展维护工作，维护到位。每月对设备运维工作计划完成情况进行跟踪，针对设备管控中存在的不足提出改进措施，形成闭环管理。

设备在制造运输、施工安装、运维阶段发现缺陷或收到其它信息源提供的缺陷信息后，缺陷管理人员应及时记录，并将缺陷信息报送至对应的缺陷受理部门。发现缺陷后应按《中国南方电网有限责任公司设备风险评估管理办法》要求开展设备状态评价。设备缺陷应在规定时限内消缺，并进行验收，缺陷记录的消缺、验收内容应与消缺、验收时的工作记录有一一对应关系；应按公司发布的批次缺陷进行缺陷排查。

这样可以减少人力的投入，提早运维质量，同时也可以从高科技设备入手，例如：局放试验、红外测温以及每年高负荷期间进行夜间负荷测量等。

其二，配电线路运行维护需要针对性如何提高线路的维护和检修效率的问题。为了加强配电线路的运行维护与管理过程，保障配电线路的安全输送电力的高效手段，应严格执行设备维护计划。配电线路出现运行的故障原因分为几种，维护线路的工作很难把全部的隐患都进行排除，故必须有针对性的进行检修，对于经常出现事故的位置和地方，加以重视，在产生原因方面多加分析，制定有针对性的改进措施，事故出现率逐步降低。比如天气问题，先分析原因，以雷击导致的事故为例，在抢修时就要找到故障点，并迅速清楚故障点，使得配电线路正常的运行。线路管理以预防出现故障为主要的任务，在有条件的基础上，可以与气象部门进行合作沟通，时时刻刻关注天气气候的变化和动态，在出现高危灾难性的天气后，电力企业管理人员可以迅速的做出反应，给出最佳的措施，避免这种因天气变化而引起的配电线路事故。

2.4配电线路维护工作人员专业培训

配电线路管理和配电线路维修人员的责任巨大，要确保线路无论何时都畅通无阻，随时到事故各地解决问题，对人员的工作能力和技术要求比较高，心理和身体双重承受能力。故培训员工的专业性也就显得尤为的重要。

培训一般由班组人员提出需求，然后根据年计划执行，每个月进行一次培训。

培训要提高员工的安全责任感和认真负责的做事意识，意识到配电线路的安全运维的重要性，提升员工的觉悟，加强安全意识以及检修维护的责任心。因此培训又可以分为三个方面，分别为专业技能的培训，为了确保工程能够如期竣工，就要初期的施工和专业技能的培训，当配电线路投入使用时间过长后出现设备老化、折旧的现象严重，需要检修和维护时，可以及时的上岗就位。二是安全事项的培训，及安全意识的培养。三是日常的检修培训，加强日常检修，配电线路的运维工作中，日常检修是必做的，因为很多的问题都是在日常检修发现的，一些书面上学不到的经验，也是在检修中积累下来的。

三、总结

配电线路的安全运维工作对供电质量和速度的具有十分重要的意义，这就要求电力企业要建立健全的运维管理制度、完善配电设备、做好日常的检修、加强安全配电线路的管理、采取有效的防雷措施等，不断更新配电线路的安全运维工作的方式，把对配电线路造成不良因素的影响降到最小，减小事故的发生率，用以确保配电线路的正常运营，在日常的维护中，自觉履行责任进行操作，确保维修的规范化，始终坚持安全稳定的原则，树立安全的检修意识和维修意识，保障配电线路正常运输电力，提升配电系统的安全性，用以推动我国供电企业的高效发展。

参考文献：

[1]王俊.输配电线路的运维与故障排除技术分析[J].低碳世界,2016(34):46-47.

[2]熊太文.配电线路故障及其运维管理研究[J].中外企业家,2016(26):226.

[3]陈剑浩.配电线路故障原因和运维管理控制分析[J].通讯世界,2016(11):148-149.

[4]吴建嘉.配电线路故障原因和运维管理控制解析[J].山东工业技术,2015(24):203.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c87cd3d829c09d91bccc5e9.html