# 可见光下Er-TiO2纳米管及介孔Er-TiO2的光催化性能研究

### 论文摘要

二氧化钛作为一种性能优异的光催化剂，具有非常广阔的应用前景。但是目前的TiO2光催化技术还存在一些技术难题，比如，太阳能利用率低、紫外光降解需耗费大量的能源且易对环境和人类造成伤害，因此限制了TiO2光催化技术的广泛推广。本文以TiO2为基质，通过掺杂稀土离子Er3+，利用其上转换发光特性，实现了可见光下降解有机物的目的。具体研究内容如下几方面：1．采用水热反应法分别合成了Er-TiO2纳米管和介孔Er-TiO2纳米微球。2．利用XRD、UV-Vis、BET、TEM、SEM等手段，对所合成的催化剂进行了结构表征。3．以苯酚为目标降解物，考察了Er-TiO2纳米管在可见光下的光催化性能，探讨了水热反应温度、水热反应时间、催化剂加入量、溶液的pH值以及催化剂的不同煅烧温度对光催化降解苯酚的影响，并且研究了上转换光致发光和能量吸收及传递等光催化机理。4．研究了介孔Er-TiO2纳米微球在可见光下对苯酚的降解效果以及对大肠杆菌的杀伤效果。考察了不同煅烧温度、水热反应时间、水热反应温度、模板剂的用量等不同条件对催化剂的光催化性能的影响，并且比较了掺杂Er和未掺杂Er对催化剂光催化性能的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 2简介'>1.1 TiO2简介

- 2光催化材料的发展现状和应用'>1.2 纳米 TiO2光催化材料的发展现状和应用

- 2的改性技术'>1.3 纳米 TiO2的改性技术

- 1.3.1 复合半导体

- 1.3.2 金属沉积

- 1.3.3 离子掺杂

- 1.3.4 其他改性方法

- 2光催化反应机理'>1.4 纳米 TiO2光催化反应机理

- 2纳米管及介孔材料的制备方法及应用'>1.5 TiO2纳米管及介孔材料的制备方法及应用

- 2纳米管'>1.5.1 TiO2纳米管

- 2介孔材料'>1.5.2 TiO2介孔材料

- 1.6 本课题的主要目的和意义

- 2纳米管的制备及可见光下降解苯酚的研究'>第二章 Er-TiO2纳米管的制备及可见光下降解苯酚的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2纳米管光催化剂的制备'>2.2.2 Er-TiO2纳米管光催化剂的制备

- 2.2.3 光催化降解实验

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 XRD 分析

- 2.3.2 TEM 分析

- 2.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析

- 2.3.4 光催化降解分析

- 2.4 本章小结

- 2微球的制备及其光催化性能研究'>第三章 介孔 Er-TiO2微球的制备及其光催化性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂与仪器

- 2微球光催化剂的制备'>3.2.2 介孔 Er-TiO2微球光催化剂的制备

- 3.2.3 测试与表征

- 3.2.4 光催化降解实验

- 3.2.5 光催化杀菌实验

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 XRD 分析

- 3.3.2 N2吸附-脱附等温吸附曲线和孔径分布

- 3.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析

- 3.3.4 SEM 分析

- 2纳米微球光催化降解分析'>3.3.5 介孔 Er-TiO2纳米微球光催化降解分析

- 2纳米微球光催化杀菌分析'>3.3.6 介孔 Er-TiO2纳米微球光催化杀菌分析

- 2光催化降解和杀菌机理分析'>3.3.7 Er-TiO2光催化降解和杀菌机理分析

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间公开发表论文及著作情况

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3c99e7ee8b78b33bfb5f8983.html