# 高性能碳化硼陶瓷材料热压烧结技术研究

### 论文摘要

碳化硼陶瓷具有高硬度、高模量、良好耐磨性、高中子吸收性、低密度等优良特性,但是因为烧结困难和低的韧性阻碍了其大范围的应用。本文针对碳化硼陶瓷这两个致命弱点进行研究,设计了两种组合烧结助剂（Al2O3+葡萄糖,Y2O3+Al2O3）,改善烧结性能;通过原位反应引入TiB2颗粒增韧B4C陶瓷,并通过优化工艺进一步致密化制备了具有较高综合力学性能的B4C基陶瓷复合材料。运用现代分析测试手段对材料组织结构、室温力学性能等进行了分析,探讨了强化烧结机理和增韧机制。通过添加组合烧结助剂（Al2O3+葡萄糖,Y2O3+Al2O3）,在相对较低温度即达到了致密化:其中以Al2O3和葡萄糖作为烧结助剂,2000℃热压获得了完全致密的B4C陶瓷材料;添加Y2O3+Al2O3,1850℃热压烧结材料致密度达到94.5%TD。液相烧结、活化粉末、增加点缺陷是促进烧结致密化的机理。其中以Al2O3+葡萄糖作为烧结助剂,材料不仅保持了35.4GPa的高硬度,而且断裂韧性提高到5.5 MPa.m1/2。添加TiO2和葡萄糖在B4C基体中原位反应生成了弥散分布的TiB2颗粒,起到了第二相颗粒增韧的作用,1950℃热压得到97.7%TD的TiB2/B4C复合材料,断裂韧性达到5.3 MPa.m1/2。通过优化工艺,添加烧结助剂（Al2O3、Si）,材料接近完全致密,断裂韧性分别提高到7.1和6.4MPa.m1/2。其中以Si作为烧结助剂,在更低的温度1900℃即达到了烧结致密化,且具有较好的综合力学性能。复合材料断裂韧性提高机制为:①第二相颗粒（TiB2、Al2O3、SiC）使裂纹产生偏转、桥连以及分叉;②各相膨胀系数失配产生残余应力对裂纹的阻碍作用;③微裂纹和微小气孔对裂纹能量的释放作用;④TiB2晶粒抑制了B4C晶粒的生长,细化了B4C晶粒。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 碳化硼的晶体机构及其相图

- 1.2.1 碳化硼的晶体结构

- 1.2.2 B-C系统二元相图

- 1.3 碳化硼的性能及应用现状

- 1.3.1 碳化硼的基本性质

- 1.3.2 碳化硼材料的力学性能

- 1.3.3 碳化硼材料的应用现状

- 1.4 碳化硼的致密化烧结

- 1.4.1 纯碳化硼的无压烧结

- 1.4.2 碳化硼的各种烧结助剂

- 1.4.3 热压和热等静压烧结

- 1.5 碳化硼材料的强韧化

- 1.5.1 第二相粒子弥散强化

- 1.5.2 晶须增韧碳化硼陶瓷

- 1.6 选题的目的和意义

- 1.7 本课题研究的主要内容

- 第2章 试验过程及研究方法

- 2.1 试验所用原料

- 2.2 试验设备

- 2.3 试验过程

- 2.4 性能测试

- 2.4.1 密度测定

- 2.4.2 抗弯强度测试

- 2.4.3 断裂韧性测定

- 2.4.4 显微硬度测定

- 2.5 组织结构分析

- 2.5.1 XRD物相分析

- 2.5.2 扫描电镜（SEM）观察

- 2.5.3 能谱（EDX）分析

- 第3章 碳化硼陶瓷的烧结致密化

- 3.1 粉末烧结致密化理论

- 3.1.1 颗粒的烧结性

- 3.1.2 固相烧结理论

- 3.1.3 强化烧结

- 3.1.4 液相烧结致密化

- 3.2 烧结致密化设计

- 2O3+C作为烧结助剂'>3.3 添加Al2O3+C作为烧结助剂

- 3.3.1 材料制备

- 3.3.2 烧结材料物相组成

- 3.3.3 烧结材料组织结构

- 3.3.4 致密度

- 3.3.5 材料力学性能

- 2O3-Y2O3作为烧结助剂'>3.4 添加Al2O3-Y2O3作为烧结助剂

- 3.4.1 材料制备

- 3.4.2 烧结材料物相组成及组织结构

- 3.4.3 烧结材料的性能

- 3.5 本章小结

- 2/B4C复合材料的制备'>第4章 TiB2/B4C复合材料的制备

- 2/B4C复合材料设计'>4.1 TiB2/B4C复合材料设计

- 4.2 热力学计算

- 4.2.1 热力学计算的理论基础

- 4.2.2 反应热力学参数及计算

- 4.3 材料制备

- 4.3.1 确定原料配比

- 4.3.2 确定制备工艺

- 4.4 本章小结

- 2/B4C复合材料的结构性能及工艺优化'>第5章 TiB2/B4C复合材料的结构性能及工艺优化

- 5.1 物相组成

- 5.2 显微组织结构

- 2晶粒分布及形貌'>5.2.1 TiB2晶粒分布及形貌

- 5.2.2 TBA材料显微组织

- 5.2.3 TBS材料显微组织

- 5.3 烧结致密化

- 5.3.1 TB材料烧结致密化

- 5.3.2 TBA和TBS材料烧结致密化

- 5.4 室温力学性能

- 5.4.1 显微硬度

- 5.4.2 抗弯强度和断裂韧性

- 5.5 第二相颗粒增韧的微观机制

- 2添加量对材料性能影响'>5.6 烧结温度和TiO2添加量对材料性能影响

- 4C基陶瓷复合材料制备工艺'>5.7 高性能B4C基陶瓷复合材料制备工艺

- 5.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高铝质耐火浇注料用烧结助剂[J]. 耐火与石灰 2018(04)

- [2].复合烧结助剂对氮化铝陶瓷介电性能的影响[J]. 安全与电磁兼容 2018(05)

- [3].烧结助剂对氧化铝陶瓷低温烧结的影响[J]. 上海电力学院学报 2019(01)

- [4].添加氧化铝烧结助剂的碳化硼陶瓷无压烧结工艺研究[J]. 粉末冶金技术 2017(06)

- [5].烧结助剂对单相β-SiAlON陶瓷性能的影响[J]. 咸阳师范学院学报 2016(04)

- [6].微晶β-SiAlON材料的制备[J]. 耐火材料 2013(06)

- [7].MgO和TiO_2烧结助剂对凝胶注模成型氧化锆增韧氧化铝陶瓷性能的影响[J]. 华西口腔医学杂志 2009(03)

- [8].不同烧结助剂对氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体性能的影响[J]. 陶瓷学报 2017(05)

- [9].Li_2O-Na_2O-B_2O_3-SiO_2烧结助剂对BaAl_2Si_2O_8陶瓷结构与介电性能的影响[J]. 无机化学学报 2019(08)

- [10].烧结助剂对高铝陶瓷烧成温度及磨损性能的影响[J]. 陶瓷 2014(02)

- [11].EDTA滴定法测定低氯离子烧结助剂中钙离子含量[J]. 涟钢科技与管理 2013(02)

- [12].EDTA滴定法测定低氯离子烧结助剂中钙离子含量[J]. 涟钢科技与管理 2013(03)

- [13].烧结助剂中CaO质量分数及烧结温度对氧化铝基微波陶瓷性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2018(01)

- [14].基于烧结助剂和烧结温度协同优化的高强韧Si3N4陶瓷研究[J]. 陶瓷学报 2018(02)

- [15].SiC+La_2O_3-Y_2O_3系列陶瓷结构与形貌的研究[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2015(03)

- [16].无烧结助剂SiC陶瓷的高压烧结研究[J]. 中国陶瓷 2009(01)

- [17].PCD的制备合成研究[J]. 河北化工 2008(08)

- [18].烧结助剂对硼酸镁晶须晶体结构与抗压强度的影响[J]. 人工晶体学报 2018(11)

- [19].烧结助剂对反应热压烧结B_4C基复合材料性能的影响[J]. 复合材料学报 2009(04)

- [20].含三元烧结助剂的氮化硅陶瓷刀具切削性能研究[J]. 陶瓷学报 2018(04)

- [21].烧结助剂Al_2O_3添加量对多孔氮化硅陶瓷特性的影响[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [22].Dy_2O_3–CaF_2对AlN陶瓷制备、结构及性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2018(06)

- [23].用磷石膏制陶瓷墙地砖的研究[J]. 磷肥与复肥 2014(04)

- [24].BBSM烧结助剂对低温烧结PTCR陶瓷性能的影响[J]. 电子元件与材料 2009(11)

- [25].复合添加剂掺杂对CLST微波介质陶瓷性能的影响研究[J]. 中国陶瓷 2009(09)

- [26].LiAlO_2为烧结助剂低温无压烧结制备致密Si_3N_4陶瓷[J]. 耐火材料 2020(03)

- [27].反应烧结制备β-SiAlON陶瓷的反应机理[J]. 陶瓷学报 2016(06)

- [28].烧结助剂BaF_2添加量对Y_2O_3∶Eu~(3+)透明陶瓷显微结构和发光性能的影响[J]. 机械工程材料 2018(11)

- [29].CaF_2烧结助剂对热压烧结AlN-BN陶瓷复合材料的影响[J]. 无机材料学报 2008(01)

- [30].以MgSiN_2作烧结助剂制备高热导β-Si_3N_4陶瓷[J]. 硅酸盐学报 2010(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ca16a14b4686907905a2369.html