# 宽带ISAR干扰技术及其仿真

### 论文摘要

逆合成孔径雷达（Inverse synthetic aperture radar简称ISAR）,作为一种高分辨率的雷达,它能够对观测目标进行全天候、全天时、远距离的成像,因而ISAR无论在军事还是在民用领域都有着广阔的应用前景。随着对目标精细成像需求提升,ISAR分辨率越来越高。同时,宽带ISAR系统能够在复杂电磁环境与战场环境中进行工作,具有很强的低截获性能与抗干扰能力。可以预见,高分辨ISAR系统定会成为将来成像雷达发展的重要方向,并在军事探测领域发挥更大作用。因此,开展对逆合成孔径雷达干扰技术的研究是十分必要的。本文主要研究了两种基于参数引导的相参干扰方法-欺骗式干扰和类杂波干扰,经实验证明,可有效对逆合成孔径雷达进行干扰。本文第一章为绪论,主要介绍逆合成孔径雷达以及对其干扰的研究概况和动态,并概述全文内容;第二章研究了逆合成孔径雷达的成像原理,建立了回波数据模型,为后续工作中的回波数据生成提供理论基础;并介绍了ISAR成像算法,采用距离相RD（距离多普勒）-方位向FFT（快速傅立叶变换）的算法成像。第三章介绍了ISAR目标仿真模型的建立。包括运动目标几何模型设定和模板数据生成,以及空间坐标变换方法。第四章研究了对宽带逆合成孔径雷达的干扰机理,提出了两种基于参数引导的相参干扰方法。利用特征参数、预先建立的干扰模板,可生成与雷达信号特征相似的基带干扰信号。由于信号的相参性,使得干扰信号的能量得到有效利用,干扰更容易实现。第五章介绍了针对干扰宽带ISAR而开发的仿真软件。包括设计流程和软件实体进行了详细的说明。该软件作为实验平台,可对多种宽带ISAR干扰方法进行仿真验证,操作简便。第六章利用干扰仿真软件,对干扰效果进行大量的实验和评估,充分验证了提出的两种干扰方法的正确性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外研究概况及动态

- 1.1.1 逆合成孔径雷达研究进展和现状

- 1.1.2 逆合成孔径雷达干扰技术的现状和发展

- 1.2 本文的主要工作

- 第二章 ISAR理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 ISAR回波模型

- 2.3 ISAR成像理论

- 2.4 ISAR成像算法

- 2.4.1 距离向压缩

- 2.4.2 运动补偿

- 2.4.3 相位补偿

- 2.5 本章小结

- 第三章 ISAR目标仿真模型

- 3.1 引言

- 3.2 运动目标模板数据生成方法

- 3.3 坐标转换

- 3.4 本章小结

- 第四章 ISAR干扰机理和方法

- 4.1 引言

- 4.2 对ISAR的干扰机理

- 4.3 ISAR干扰方法

- 4.3.1 虚假图像欺骗干扰

- 4.3.2 类杂波干扰技术

- 4.4 基带干扰源产生算法

- 4.4.1 欺骗式干扰

- 4.4.2 类杂波干扰

- 4.5 本章小结

- 第五章 干扰仿真软件开发

- 5.1 引言

- 5.2 仿真软件总体结构

- 5.2.1 参数输入模块

- 5.2.2 回波数据生成模块

- 5.2.3 ISAR成像模块

- 5.3 各模块的理论基础

- 5.3.1 回波数据生成模块

- 5.3.2 成像模块

- 5.4 软件功能流程图

- 5.4.1 系统参数

- 5.4.2 误差参数

- 5.4.3 不同干扰方式的干扰流程

- 5.5 干扰仿真软件介绍

- 5.5.1 仿真软件开启画面

- 5.5.2 主界面

- 5.5.3 参数设置

- 5.5.4 调整干信比

- 5.6 本章小结

- 第六章 仿真实验及结果分析

- 6.1 引言

- 6.2 无误差情况下的干扰效果仿真分析

- 6.2.1 非相参白噪声干扰

- 6.2.2 欺骗干扰

- 6.2.3 类杂波干扰

- 6.2.4 几种干扰方法性能比较

- 6.3 误差情况下的干扰效果仿真分析

- 6.3.1 干扰脉冲宽度误差情况下的干扰效果

- 6.3.2 调频斜率误差情况下的干扰效果

- 6.3.3 中心频率误差情况下的干扰效果

- 6.3.4 干扰反应时间对干扰效果影响

- 6.3.5 干扰信号线性度失真情况下的干扰效果

- 6.3.6 欺骗干扰对参数精度要求

- 6.4 本章小结

- 第七章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 荣誉与奖励

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].基于ISAR成像的组网雷达带宽自适应调度算法[J]. 桂林电子科技大学学报 2020(01)

- [2].基于稀疏处理的运动目标认知ISAR成像技术[J]. 现代雷达 2018(11)

- [3].一种ISAR图像性能定量评估方法[J]. 雷达科学与技术 2017(01)

- [4].Autofocus technique for ISAR imaging of uniformly rotating targets based on the ExCoV method[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2017(02)

- [5].空中目标序列ISAR图像质量评价方法[J]. 指挥信息系统与技术 2017(04)

- [6].基于时频分析的机动目标ISAR成像[J]. 无线互联科技 2015(17)

- [7].三维舰船目标与ISAR成像的几何关系分析[J]. 电子世界 2019(04)

- [8].一种ISAR成像方法[J]. 电子技术与软件工程 2019(19)

- [9].岸基ISAR系统设计与试验验证[J]. 空军预警学院学报 2016(01)

- [10].Simulation of two-dimensional ISAR decoys on a moving platform[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2015(02)

- [11].New method of time-frequency representation for ISAR imaging of ship targets[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2012(04)

- [12].弹道导弹的ISAR回波模拟[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [13].基于多级模糊综合评判的ISAR干扰效果评估模型[J]. 数字技术与应用 2011(11)

- [14].海杂波对ISAR成像的影响[J]. 系统工程与电子技术 2009(08)

- [15].基于压缩感知的ISAR成像技术综述[J]. 飞航导弹 2018(03)

- [16].ISAR Imaging of Missing Data Based on the Iterative Adaptive Approach[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2018(04)

- [17].基于联合块稀疏模型的随机调频步进ISAR成像方法[J]. 电子与信息学报 2018(11)

- [18].ISAR Imaging of Fluctuating Ship Target Based on a Novel Approach for Cubic Chirplet Decomposition with Local Polynomial Wigner Distribution[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(03)

- [19].Novel and Comprehensive Approach for the Feature Extraction and Recognition Method Based on ISAR Images of Ship Target[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(05)

- [20].P波段ISAR信号电离层污染相位校正方法[J]. 系统工程与电子技术 2015(07)

- [21].ISAR干扰及干扰效果评估技术[J]. 航天电子对抗 2011(05)

- [22].基于线性调频信号的ISAR成像仿真[J]. 信息技术 2010(11)

- [23].基于Radon-CPF-Fourier变换的机动目标ISAR成像[J]. 电讯技术 2020(06)

- [24].High-Resolution ISAR Imaging Based on Sparse Iterative Covariance-Based Estimation[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2019(03)

- [25].空间目标的ISAR成像及轮廓特征提取[J]. 北京航空航天大学学报 2019(09)

- [26].双基地ISAR成像分析[J]. 现代雷达 2011(08)

- [27].Rotational parameters estimation of maneuvering target in ISAR imaging[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2010(01)

- [28].结合字典学习技术的ISAR稀疏成像方法[J]. 电子与信息学报 2019(07)

- [29].基于稀疏孔径干涉ISAR技术的复杂运动舰船目标三维坐标恢复方法（英文）[J]. 雷达学报 2018(03)

- [30].Photonics-based real-time and high-resolution ISAR imaging of non-cooperative target[J]. Chinese Optics Letters 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3cc4d98a969dbace7459cdbb.html