# 配电网多级继电保护配合的关键技术研究姜敬元

国网江苏省电力有限公司沭阳县供电分公司沭阳县223600

摘要：电力系统可靠地供电不仅关系到用户的用电安全，也影响着供电企业的经济效益。影响供电可靠性的因素主要是停电，而造成用户停电故障多发生在配电网支线上，支线往往是保护失配或动作灵敏度低的薄弱点。因此，配电网多级继电保护配合的关键技术的应用就可以做到有效保障配电网的安全运行，从而提高电力系统的供电可靠性。本文主要阐述了配电网多级继电保护需遵循的原则以及配电网多级继电保护的现状，并探讨了配电网多级继电保护配合的关键技术，以供参考。

关键词：配电网；多级；继电保护；配合；关键技术

引言

在电网运行的过程中，绝大多数停电事故是配电系统设备或是输电线路故障引发的，针对此类问题，必须加强配电网多级继电保护技术，通过对故障设备和电路的切断隔离，有效的避免停电事故的发生，将故障损失控制在合理的范围内。因此探究配电网多级继电保护配合的关键技术对于电力企业经济效益的保障具有十分重要的意义。

1分析配电网多级继电保护需遵循的原则

要想提升配电网多级继电的保护性能，相关部门在应用该技术的时候要遵守下面几点原则：一是如果满足《继电保护和安全自动装置技术规程》等规章中所规定的不需要马上切断故障的基本要求，就能把出线断路器当中的瞬时速断保护改变成延时保护；二是断路器应当使用弹簧储能结构，就能够把延时时差设在时间段0.22~0.31s内；三是要将瞬时速断保护装置安装到变电站的出线断路器当中，而且要对馈线的电流进行保护，从而在时间级差延长的状态下，使过电流（二到三级）保护达到良好的配合。

2配电网多级继电保护的现状分析

2.1管理不到位

首先是制度层面的不健全。近几年来，配电网不断发展，然而，有关配电网的多级保护制度尚不健全，制度方面跟不上配电网设备的改变更新速度。除此之外，配电网继电保护的从业人员缺乏责任意识，没有结合制度规定根据实际来优化配电网保护配置。其次，配电网继电保护配合核算人员的专业水平不足，对于各级保护定值不能够很好的把握，出现整定核算错误的情况，从而导致出现越级跳闸的情况的发生，造成设备绝缘发生损坏或者扩大停电范围。

2.2配电网装置存在不足

随着我国配电网的不断发展，配电网装置的不足之处也逐渐显现。现在市场上所售的配电网保护设备，不是由一家公司生产出来的，所以其质量存在差异，不能够确保所有配件的质量，从而无法保障配电网设备的顺利升级改造。如果相关单位不对这些问题予以重视，在升级改造多级继电保护装置时应用了这些不合格的设备，就一定会给配电网的正常运行带来麻烦。

3配电网多级继电保护配合的关键技术研究

现阶段，随着科学技术水平的不断提升，我国配电网多级继电保护配合的关键技术主要有配电网三段式过流保护配合技术和多级级差保护配合技术2种，如图1、图2，这两种配电网多级继电保护配合的关键技术对配电系统的安全性和稳定性产生着非常重要的影响。

3.1三段式过流保护配合

在配电网中，三段式过流保护配合技术的作用主要包含以下几种：第一，故障定位作用。由于这种技术的分析过程无需考虑配电网上下级的搭配关系，因此，电力企业的员工可以快速将故障的发生位置判断出来；第二，配电网运行状况判断。在运行状态下，该技术能够帮助电力企业员工将配电网中任意一条电路的实际运行情况判断出来。

3.2多级级差继电保护配合

我国配电网多级级差保护配合技术，主要是依据变电站出线开关和馈线开关之间存在较大差别的特点，从而对其进行相应的保护。配电网多级级差保护配合技术的使用能够有效增加保护成效，一方面可以对故障进行较好地排除，另一方面可以对配电网有效保护。这种配电网多级级差保护配合技术的保护时间，一般情况下是1~1.5s，从而在极大程度上降低由于短路电流的原因给相关配电系统造成的恶劣影响，进而有效促进配电网多级继电保护配合的顺利实施。

4多级继电保护配合模式的分析

目前，国内的主要有两种多级继电保护配合模式——三段式过流保护配合法和延时时间差配合。在两种配合方式基础上又可以分为四种模式：第一，主要根据电流进行定值处理，采用三段式过流保护技术对各线路进行保护，优点在于可实现主线路上不同级别的保护作用，缺点是选择性差，出现故障时造成大范围停电；第二，主要使用三段式过流继电保护技术设置不同的时间进行保护，优点在于在不影响任何线路的前提下，采用两相相间短路和三相间短路实现系统全面保护，故障发生时受影响用户较少。缺点是不能切断瞬时故障线路；第三，利用延时时间保护模式，用出线对线路进行保护。优点在于能对第一线路进行保护的同时，在不影响次支线的情况下，切除可能发生的故障。缺点是由于下游分支受到上游分支影响，出跳闸现象，在短时间内不能实现有效的配合；第四，将延时时间差配合法和三段式过流保护配合结合起来灵活应用，对主线路进行Ⅰ、Ⅱ配电保护，次分支线路进行Ⅲ配电保护，此种模式将其他三种模式的优势结合起来，应用较为广泛。

5结语

总而言之，随着社会的不断发展以及人们的生活水平在不断的提升，导致人们在生活、工作当中对于电力的需求也在不断提升。配电网的安全稳定运行对于我国配电网系统的安全具有十分重要的影响，现阶段我国正在加强配电网的改造，各城市的供电公司应该积极地利用配电网多级继电保护配合的关键技术，保证我国配电网的正常运转，为人们提供更加优质的供电服务。

参考文献

[1]刘健,刘超,张小庆,等.配电网多级继电保护配合的关键技术研究[J].电力系统保护与控制,2015(9).

[2]杨海运.配电网多级继电保护配合的关键技术研究[J].低碳技术.2018.

[3]宁静.继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理[J].三角洲，2014（8）：29-29，31.

[4]钟远林.配电网多级继电保护配合的关键技术探讨[J].中国高新技术企业，2016.

[5]柳鹏.配电网多级继电保护配合的关键技术分析[J].设备管理与维修,2018,(6).

[6]姜敏达.配电网多级继电保护配合的关键技术分析[J].数码设计（下）,2018,(12):179.

[7]钱坤.研究配电网多级继电保护配合的关键技术[J].大科技,2017,(30):68-69.

[8]王成斌.配电网多级继电保护配合的关键技术研究[J].山东工业技术,2018,(18).

[9]张鹏昌.配电网多级继电保护配合的关键技术[J].电子技术与软件工程,2017,(008):241.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3cef1724c6a72f6acd4decfb.html