# 水口水电厂厂用电系统节能优化运行研究

### 论文摘要

当前，随着能源危机的加剧，节能降耗显得更加重要，并已成为我国的一项基本国策。同时，水口水电厂存在厂用电量较大的问题，急需进行节能改造。然而，节能改造工程耗资较大，启动前须进行科学严谨的方案设计。本文紧跟时代需求，并结合水口水电厂实际，对厂用电系统中的主变冷却器系统和渗漏深井泵系统进行节能改造方案设计。在设计中，力求维持各个厂用电子系统的安全、稳定，以最终达到厂用电系统节能优化运行的目的。在主变冷却器系统方面，首先根据当前系统存在的问题，引入变频调速技术，设计了改进系统的硬件电路。接着，根据变压器运行规程和控制过程的实际需要，编制了主变冷却器PLC控制程序；并利用PLCSIM仿真软件对PLC程序运行的正确性进行仿真，仿真结果符合控制过程要求，从而验证了程序的可靠性。最后，为维持主变油温的稳定，引入模糊控制方法来调整主变冷却风机变频器频率输出值。模糊控制器设计过程具有一定的主观性，会导致误差的产生。主要采用改进粒子群算法来优化模糊控制器，使得模糊控制器的设计误差达到最小，具有一定的理论参考价值。在渗漏深井泵系统上，通过泵性能曲线拟合和管路特性曲线计算，求取泵的实际工作点，由此确定当前深井泵运行于低效区，并基于变频调速原理对系统进行节能方案设计。在设计中，首先构造4个随调速比率变化的目标函数，并采用改进灰色关联度分析方法进行多目标决策，以求得某一特定工况下的最优调速比率。接着，将不同工况下的最优调速比率作为RBF神经网络的输入样本，并在泛化能力上对网络进行优化，使其可以精确预测最优调速比率。最后，根据当前系统存在的问题和控制过程的实际需要，对深井泵控制系统硬件电路进行改进设计，并编制了PLC程序。本文还开发了上位机人机界面，它可以调用神经网络程序以控制变频器输出频率，并可监测部分系统参数。本文还对所提出的改造方案进行节能效果预测，预测结果表明相关方案具有一定的应用价值，值得实施和推广。全文最后总结了本文的特点和不足之处，并对后续工作进行了展望。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题相关背景

- 1.1.1 课题的选题由来和研究对象

- 1.1.2 火电厂辅机节能研究及对本课题的启发

- 1.1.3 变频调速技术

- 1.1.4 电力变压器冷却系统优化运行研究现状

- 1.1.5 水电厂集水井排水泵优化运行研究现状

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.3 本文所做的工作

- 第二章 主变冷却器电气控制系统硬件设计

- 2.1 主变冷却系统介绍

- 2.1.1 系统概况、运行情况和节能改造的必要性

- 2.1.2 强迫油循环风冷却器构成与工作原理

- 2.1.3 电力变压器的损耗和散热

- 2.1.4 变压器冷却器节能原理

- 2.2 主变冷却器继电控制线路

- 2.3 当前主变冷却器 PLC 控制系统

- 2.4 节能设计中的变送器、变频器、PLC 选型

- 2.4.1 低压电器元件选用和变送器、变频器选型

- 2.4.2 PLC 的选用和组成结构

- 2.4.3 PLC 的输入输出

- 2.4.4 PLC 的模块选型

- 2.5 主变冷却器控制系统硬件设计

- 2.5.1 电气控制线路

- 2.5.2 信号部分接线

- 2.5.3 PLC 数字量输入输出接线

- 2.5.4 PLC 模拟量输入输出接线

- 2.5.5 变频器主回路、控制回路端子接线

- 第三章 主变冷却器 PLC 控制程序设计与仿真

- 3.1 PLC 程序的功能以及和手动操作的配合

- 3.1.1 相关标准对主变冷却器控制过程的要求

- 3.1.2 主变冷却器 PLC 程序主要功能

- 3.1.3 PLC 控制与运行人员手动操作的配合

- 3.2 PLC 程序结构

- 3.2.1 PLC 编程语言和编程原则

- 3.2.2 PLC 程序的硬件组态

- 3.2.3 PLC 程序中的块

- 3.2.4 PLC 程序的符号表和变量声明表

- 3.3 PLC 程序分析

- 3.3.1 组织块 OB100 和 OB1

- 3.3.2 功能块 FB1

- 3.3.3 多重背景功能块 FB2

- 3.3.4 功能和数据块

- 3.4 PLC 程序仿真

- 第四章 模糊控制在主变冷却器节能运行中的应用

- 4.1 模糊控制的可行性和系统结构

- 4.2 模糊控制原理

- 4.2.1 输入量模糊化

- 4.2.2 确定模糊控制规则

- 4.2.3 模糊推理

- 4.2.4 输出量去模糊化

- 4.3 主变油温模糊控制器设计与设计误差

- 4.3.1 主体方案

- 4.3.2 模糊控制器等级值与实际值的对应关系

- 4.3.3 各模糊集初始隶属函数设计

- 4.3.4 模糊控制规则表

- 4.3.5 模糊控制表

- 4.3.6 模糊控制器设计误差

- 4.4 改进粒子群算法和模糊控制器隶属函数修正

- 4.4.1 粒子群算法（PSO）与改进

- 4.4.2 模糊控制器隶属函数修正

- 4.4.3 隶属函数修正的限制条件

- 4.4.4 隶属函数与设计误差的修正结果

- 4.4.5 残留设计误差原因分析

- 4.5 模糊控制器设计的 MATLAB仿真

- 4.6 顶层油温模糊控制的 PLC 编程实现

- 4.6.1 模拟量模块的 A/D 转换和 D/A 转换

- 4.6.2 PLC 对输入温度信号的处理

- 4.6.3 PLC 对输出信号的处理

- 4.6.4 模糊控制计时处理

- 4.6.5 模糊控制编程

- 4.7 主变冷却器节能效果预测

- 第五章 渗漏泵变频调速节能原理研究

- 5.1 渗漏排水系统概况

- 5.2 离心泵性能参数和性能曲线拟合

- 5.2.1 离心泵性能参数

- 5.2.2 离心泵性能曲线

- 5.2.3 最小二乘法曲线拟合原理

- 5.2.4 渗漏泵性能曲线拟合

- 5.3 渗漏排水系统管路特性曲线

- 5.3.1 管路特性曲线和离心泵运行工作点

- 5.3.2 渗漏排水系统管路特性曲线计算

- 5.4 渗漏泵运行工况、节能必要性和节能方案分析

- 5.4.1 渗漏泵运行工况和节能必要性

- 5.4.2 节能方案分析

- 5.5 调速时离心泵性能曲线变化

- 5.6 调速比率变化时相关目标函数构造

- 5.6.1 离心泵效率函数

- 5.6.2 离心泵单位流量耗轴功率函数

- 5.6.3 扬程损失因子函数

- 5.6.4 集水井安全性函数

- 5.7 相关目标函数的综合和协调

- 第六章 人工智能在确定渗漏泵调速方案中的应用

- 6.1 多目标决策和灰色关联度分析

- 6.2 权重向量 V 的求取

- 6.2.1 改进层次分析法确定指标权重向量

- 6.2.2 熵权系数法确定指标权重向量

- 6.2.3 综合权重 V

- 6.3 灰色理论在最优调速比率确定中的应用

- 6.4 RBF 神经网络理论

- 6.4.1 引入神经网络的必要性

- 6.4.2 RBF 神经网络模型

- 6.4.3 基于 OLS 的 RBF 神经网络

- 6.5 改进 RBF 神经网络与最优调速比率预测

- 6.5.1 基于改进 OLS 的 RBF 神经网络

- 6.5.2 改进网络仿真结果

- 第七章 渗漏泵电气控制系统设计

- 7.1 渗漏泵控制系统运行情况和设备配置

- 7.1.1 渗漏泵控制系统运行情况

- 7.1.2 运行注意事项

- 7.1.3 系统设备配置

- 7.2 节能设计中的变送器、变频器、PLC 选型

- 7.3 渗漏泵控制系统硬件设计

- 7.3.1 电气控制线路

- 7.3.2 PLC 数字量输入输出接线

- 7.3.3 PLC 模拟量输入输出接线

- 7.3.4 变频器端子接线和参数设置

- 7.4 渗漏泵 PLC 控制程序设计

- 7.5 渗漏泵运行的上位机监控系统开发

- 7.5.1 FX 系列 PLC 与 PC 的有协议通信

- 7.5.2 FX 系列 PLC 与 PC 通信实例示范

- 7.5.3 PLC 通信编程和上位机人机界面编制

- 7.5.4 具体操作和通信过程

- 7.6 渗漏泵节能效果预测

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 附录 1 主变冷却器 PLC 程序部分梯形图

- 附录 2 最优调速比率神经网络预测训练样本

- 附录 3 渗漏泵 PLC 程序部分梯形图与分析

- 附录 4 基于 VB 的集水井控制系统上位机监控程序

- 个人简历

- 在学期间参与的研究课题

- 在学期间发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].安徽省牛岭水库电站厂用电系统设计[J]. 江淮水利科技 2020(01)

- [2].6kV厂用电系统设计不足及对策[J]. 电力安全技术 2019(07)

- [3].200MW机组厂用电系统接线和运行方式的分析与改进[J]. 新疆电力技术 2011(03)

- [4].600MW机组脱硫装置厂用电系统的优化设计[J]. 华电技术 2016(12)

- [5].丹江口水电厂6kV厂用电系统运行分析[J]. 水电厂自动化 2015(04)

- [6].关于#3、#4机6KV厂用电系统改造方案[J]. 化工管理 2016(29)

- [7].电子式互感器在发电厂厂用电系统中的应用[J]. 江苏电机工程 2011(06)

- [8].300MW机组厂用电系统改造的几个问题分析[J]. 湖南电力 2010(02)

- [9].发电厂电力系统的暂态稳定性及厂用电系统运行的分析[J]. 黑龙江科学 2017(10)

- [10].大型火电厂厂用电系统若干问题的探讨[J]. 电力与能源 2017(03)

- [11].丹江口水电厂6kV厂用电系统运行分析[J]. 科技创业家 2012(20)

- [12].核电站厂用电系统介绍[J]. 科技创新导报 2010(03)

- [13].经高阻接地低压厂用电系统中电压互感器的接线和选型[J]. 安徽科技 2010(04)

- [14].复杂厂用电系统继电保护定值配合[J]. 水电自动化与大坝监测 2009(04)

- [15].基于风光柴储微电网技术的大型火力发电厂厂用电系统研究[J]. 中国高新科技 2020(02)

- [16].核电站厂用电系统设计[J]. 电气技术 2009(08)

- [17].大型火电厂厂用电系统若干问题的探讨[J]. 节能 2016(04)

- [18].基于完善厂用电系统运行基础的探究[J]. 电气自动化 2016(04)

- [19].电站厂用电系统的优化[J]. 科技创新导报 2015(15)

- [20].国外大型火力发电厂厂用电系统研究[J]. 华电技术 2017(09)

- [21].火电厂低压厂用电系统保护定值配合问题探讨[J]. 职业 2016(21)

- [22].大型火电厂厂用电系统若干问题的探讨[J]. 中国电力教育 2013(20)

- [23].1000MW机组高压厂用电系统电压和接线选择[J]. 湖北电力 2010(01)

- [24].6kV厂用电系统优化配置[J]. 电力设备管理 2019(05)

- [25].某电厂6kV厂用电系统快切装置事故切换分析及改进措施[J]. 酒钢科技 2017(01)

- [26].1000MW机组高压厂用电系统设计与应用效果[J]. 设备管理与维修 2016(08)

- [27].某抽水蓄能电站厂用电系统安全运行分析[J]. 华电技术 2013(11)

- [28].快切装置在核电站厂用电系统的应用[J]. 科技传播 2013(13)

- [29].有关200MW发电机组厂用电系统问题[J]. 科技创业家 2012(13)

- [30].高功率因数下发电厂厂用电系统稳定性探讨[J]. 梅山科技 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3cfedad8fbad6cab65c9aa64.html