# 聚丙烯酰胺水包水共聚乳液的制备

### 论文摘要

聚丙烯酰胺（PAM）作为一种常用的水溶性聚合物,已广泛应用于采油、水处理、造纸和采矿等行业。PAM水包水共聚乳液具有粘度低、溶解快、无污染的优点,弥补了水溶液聚合在聚合过程中粘度高,反相乳液聚合存在有机物污染的缺点,是PAM工业发展的方向。本研究依据水包水共聚乳液的分相机理,考察了聚乙二醇（PEG）、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）、正丙醇、乙醇、N,N-二正己基丙烯酰胺（DHA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、硫酸铵和硫酸钠构成的多个体系制备水包水乳液的可能性与可行性,为阳离子型聚丙烯酰胺（CPAM）水包水共聚乳液的制备确定了合适的分相体系。采用单因素实验法,考察了盐、乳化剂、稳定剂、疏水性单体的用量对速溶性、乳液粘度、反应速度和分子量的影响,对聚合组分进行了优化。针对水包水乳液的稳定性,采用丙烯酰胺（AM）/甲基丙烯酸乙酯基三甲基氯化铵（DMC）低聚物、改性的PEG20000、PVP、DMC/乙烯基吡咯烷酮（NVP）共聚物作为稳定剂,以及改变单体配比提高稳定性,考察了乳液的稳定情况。结果表明,含有PEG、乙醇、正丙醇的体系均无法制备高分子量的水包水乳液,无机盐-疏水性单体-水体系用于水包水乳液聚合最为经济可行。在无机盐-疏水性单体-水体系中,添加乳化剂和稳定剂,采用共聚法合成CPAM水包水乳液,每种聚合组分对乳液性能的影响相当复杂。改性的PEG20000能使乳液稳定一周,但产物的分子量太低;DMC与NVP共聚物能使乳液稳定十天左右,产物的特性粘度达460 mL/g。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 第二章 文献综述

- 2.1 PAM 简介

- 2.2 CPAM 的制备与应用

- 2.3 PAM 水包水乳液的研究

- 2.4 课题的提出及研究思路

- 第三章 实验部分

- 3.1 实验仪器

- 3.2 实验试剂

- 3.3 实验方法

- 第四章 CPAM 水包水乳液聚合分相体系的研究

- 4.1 PEG-CPAM-水体系

- 4.2 PVP-CPAM-水体系

- 4.3 盐-CPAM-水体系

- 4.4 本章小结

- 第五章 聚合组分对水包水乳液性能的影响

- 5.1 CPAM 水包水乳液的性能特点

- 5.2 盐的用量对乳液性能的影响

- 5.3 乳化剂OP-10 的用量对乳液性能的影响

- 5.4 稳定剂PVP 的用量对乳液性能的影响

- 5.5 疏水性单体DHA、MMA 的用量对乳液性能的影响

- 5.6 CPAM 水包水乳液水稀释时表观粘度的变化

- 5.7 本章小结

- 第六章 增加CPAM 水包水乳液稳定性的研究

- 6.1 AM-DMC 低聚物稳定剂的研究

- 6.2 改性的PEG20000 稳定剂的研究

- 6.3 DMC-NVP 共聚物稳定剂的研究

- 6.4 改变单体配比提高稳定性的研究

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈水包水多彩反射隔热涂料技术实施方案[J]. 中国建材科技 2017(02)

- [2].“水包水”阳离子聚丙烯酰胺乳液研究进展[J]. 辽宁化工 2016(11)

- [3].分散介质对水包水多彩涂料稳定性的影响研究[J]. 新型建筑材料 2020(01)

- [4].水包水聚丙烯酰胺在压裂废水处理中的应用[J]. 工业水处理 2010(02)

- [5].砂壁状水包水多彩涂料制备工艺的研究[J]. 涂料技术与文摘 2015(08)

- [6].分散介质对水包水多彩涂料的影响[J]. 新型建筑材料 2011(03)

- [7].水包水聚丙烯酸乳液的合成研究[J]. 广东化工 2010(12)

- [8].浅析绿色高仿真水包水涂料主材和功能性罩面剂的技术原理[J]. 安徽化工 2016(02)

- [9].乳液在水包水多彩涂料中对黏度的影响[J]. 化学推进剂与高分子材料 2018(01)

- [10].凝胶型水包水多彩涂料的调色和施工探讨[J]. 涂料技术与文摘 2014(07)

- [11].凝胶型水包水多彩涂料的调色和施工探讨[J]. 中国涂料 2014(05)

- [12].水包水多彩涂料的研究进展[J]. 江西科技师范大学学报 2014(06)

- [13].短章(三首)[J]. 星星(上旬刊) 2015(06)

- [14].水包水多彩涂料制备工艺研究[J]. 化工管理 2014(15)

- [15].“水包水”聚合物乳液特性粘数测定方法的研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(09)

- [16].水包水阳离子聚丙烯酰胺对AKD的施胶增效[J]. 中华纸业 2009(11)

- [17].阳离子聚丙烯酰胺水包水乳液分散聚合条件的研究[J]. 石油化工 2010(10)

- [18].浅谈土工包水中进占措施在河道工程的应用[J]. 水利建设与管理 2008(02)

- [19].“水包水”型阳离子聚丙烯酰胺乳液的合成[J]. 化学研究与应用 2010(04)

- [20].水包水多彩涂料的研制[J]. 中国涂料 2015(08)

- [21].水包水仿石乳胶漆的制备与施工[J]. 建筑工人 2013(06)

- [22].水包水多彩涂料发展概况[J]. 中国涂料 2012(08)

- [23].阳离子聚丙烯酰胺“水包水”乳液的制备研究[J]. 精细与专用化学品 2010(11)

- [24].水包水多彩仿石涂料的制备与研究[J]. 上海涂料 2015(09)

- [25].低VOC水包水多彩涂料的制备[J]. 上海涂料 2013(11)

- [26].水包水多彩涂料的制备[J]. 涂料工业 2013(11)

- [27].阳离子聚丙烯酰胺水包水乳液合成[J]. 当代化工 2018(03)

- [28].阴离子型淀粉微球水包水乳液聚合法的制备及其吸附性研究[J]. 精细石油化工进展 2016(01)

- [29].“水包水”法制备壳聚糖-多聚磷酸钠微囊[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [30].阳离子聚丙烯酰胺水包水乳液絮凝剂[J]. 精细化工 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d17f8343127bf2bdba02353.html