# 移动机器人同时定位与地图创建方法研究

### 论文摘要

在移动机器人导航中,实现机器人自身的准确定位是一项最基本、最重要的功能,也是移动机器人研究中备受关注、富有挑战性的一个重要研究主题。本文的研究工作就是围绕着移动机器人自主定位进行的。然而,机器人的定位是以环境地图为基础的,而环境地图的创建又需要精确的定位。在未知环境中,这是一个既矛盾又相关的过程。为了实现真正意义上的自主导航,必须把机器人定位和环境地图创建作为一个问题来解决,使机器人具有同时定位与地图创建(SLAM)的能力。本文在山东省自然科学基金课题“新型智能导游机器人(Y2002G18)”和山东省科技攻关项目“多语种智能导游机器人(031080124)”的支持下,对移动机器人定位和SLAM进行了研究。针对传统方法的不足,提出改进的机器人定位和SLAM方法,以提高移动机器人自主探测未知环境的能力。具体研究内容包括以下几方面:1、通过分析观测噪声统计特性对扩展卡尔曼滤波算法性能的影响,提出一种基于观测噪声模糊自适应调整的扩展卡尔曼滤波定位方法。该方法利用模糊逻辑和协方差匹配技术对观测噪声协方差R进行自适应调整,以克服观测噪声统计特性不确定的影响,实现定位算法性能的在线改进。同时采用一种传感器故障诊断和修复算法来监测传感器状态,提高算法的鲁棒性。将该方法用于观测噪声统计特性未知情况下的机器人定位,不仅可以降低观测噪声先验信息不完备的影响,而且能够防止滤波器发散和提高机器人定位的精度。2、针对普通粒子滤波算法容易受到样本贫化的影响,而且需要大量的样本才能取得较好定位效果的问题,提出一种进化粒子滤波定位方法。将进化计算中选择、交叉和变异操作引入粒子滤波算法,对样本进行优化,使样本向后验密度分布取值较大的区域运动,从而更好地表达系统的后验密度。同时改善样

### 论文目录

- 独创性声明

- 学位论文版权使用授权书

- 摘 要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 移动机器人系统的研究概述

- 1.2 问题的提出及研究的意义

- 1.3 移动机器人定位与地图创建概述

- 1.3.1 移动机器人定位

- 1.3.1.1 位置跟踪

- 1.3.1.2 全局定位

- 1.3.2 地图创建

- 1.3.2.1 栅格地图

- 1.3.2.2 特征地图

- 1.3.2.3 拓扑地图

- 1.4 移动机器人同时定位与地图创建（SLAM）概述

- 1.4.1 SLAM 的实现方法

- 1.4.1.1 基于扩展卡尔曼滤波（EKF）的SLAM 方法

- 1.4.1.2 基于粒子滤波的SLAM 方法

- 1.4.1.3 提高SLAM 鲁棒性的方法

- 1.4.1.4 降低SLAM 算法复杂度的方法

- 1.4.2 SLAM 研究的关键问题

- 1.4.2.1 不确定信息的处理

- 1.4.2.2 数据关联问题

- 1.4.2.3 算法的复杂度

- 1.4.2.4 地图的表示

- 1.4.3 SLAM 的研究趋势

- 1.5 论文的主要研究内容与组织结构

- 2 移动机器人系统建模

- 2.1 坐标系统模型

- 2.2 机器人位置模型

- 2.3 里程计或控制命令模型

- 2.4 机器人运动模型

- 2.5 环境地图模型

- 2.6 传感器观测模型

- 2.7 环境特征的动态模型

- 2.8 传感器噪声模型和系统噪声模型

- 2.9 本章小结

- 3 基于模糊自适应卡尔曼滤波移动机器人定位方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 移动机器人定位问题

- 3.3 卡尔曼滤波算法与扩展卡尔曼滤波算法

- 3.3.1 卡尔曼滤波算法

- 3.3.2 扩展卡尔曼滤波算法（EKF）

- 3.3.3 基于EKF 的移动机器人定位

- 3.3.3.1 机器人运动模型

- 3.3.3.2 观测模型

- 3.3.3.3 数据关联

- 3.3.3.4 EKF 定位算法

- 3.3.3.5 EKF 定位实验结果

- 3.4 模糊自适应扩展卡尔曼滤波定位算法

- 3.4.1 模糊自适应扩展卡尔曼滤波算法

- 3.4.2 传感器故障诊断与修复算法

- 3.4.3 定位实验结果

- 3.5 本章小结

- 4 基于进化粒子滤波的移动机器人定位方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 粒子滤波算法

- 4.2.1 贝叶斯滤波原理

- 4.2.2 顺序重要性采样（SIS）

- 4.2.3 样本退化

- 4.2.4 粒子滤波算法的描述

- 4.3 基于粒子滤波的移动机器人定位算法

- 4.4 进化粒子滤波算法

- 4.4.1 进化选择

- 4.4.2 交叉和变异

- 4.4.3 进化粒子滤波算法描述

- 4.4.4 定位实验与结果分析

- 4.4.4.1 机器人的运动模型和观测模型

- 4.4.4.2 实验结果分析

- 4.5 本章小结

- 5 基于支持向量回归的 EKF 粒子滤波定位算法

- 5.1 引言

- 5.2 改进的粒子滤波算法

- 5.2.1 计算EKF 重要性采样函数

- 5.2.2 支持向量回归（SVR）算法

- 5.2.3 改进的粒子滤波算法描述

- 5.3 仿真实验与结果分析

- 5.4 本章小结

- 6 基于改进粒子滤波算法的移动机器人同时定位与地图创建方

- 6.1 引言

- 6.2 移动机器人SLAM 问题

- 6.3 基于Rao-Blackwellized 粒子滤波的SLAM 方法

- 6.4 改进的粒子滤波SLAM 方法

- 6.4.1 基于PF 的机器人位姿估计

- 6.4.2 基于SVR 粒子滤波的路标位置估计

- 6.4.3 计算位姿样本的重要性权重

- 6.4.4 自适应重采样

- 6.4.5 改进的粒子滤波SLAM 方法描述

- 6.5 SLAM 实验结果

- 6.5.1 机器人运动模型和路标运动模型

- 6.5.2 观测模型

- 6.5.3 SLAM 实验结果

- 6.6 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].非完整网络移动机器人的一致性[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].含有通信时延的非完整移动机器人的一致性[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2019(05)

- [3].移动机器人自适应模糊神经滑模控制[J]. 微电机 2020(01)

- [4].打滑状态下的多移动机器人编队自适应控制[J]. 控制理论与应用 2020(02)

- [5].移动机器人行业：整体增速放缓，细分趋势明显[J]. 物流技术与应用 2020(03)

- [6].基于架空轨道的全向移动机器人运动稳定性研究[J]. 食品与机械 2020(02)

- [7].适合复杂环境的移动机器人定位系统[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [8].数字[J]. 物流技术与应用 2020(04)

- [9].全地形六轮移动机器人的设计与制作[J]. 机械设计与制造 2020(05)

- [10].室内移动机器人的定位技术研究[J]. 安阳师范学院学报 2020(02)

- [11].代人取物移动机器人的设计与实现[J]. 福建电脑 2020(07)

- [12].海康机器人：移动机器人助力智造升级[J]. 自动化博览 2020(09)

- [13].基于笼图-快速搜索的移动机器人目标搜索[J]. 计算机技术与发展 2020(08)

- [14].移动机器人履行系统的订单处理研究[J]. 计算机工程与应用 2020(20)

- [15].多移动机器人协同搬运技术综述[J]. 智能系统学报 2019(01)

- [16].移动机器人行业:百花齐放,快速发展[J]. 物流技术与应用 2019(03)

- [17].关于移动机器人全覆盖路径规划研究[J]. 计算机仿真 2019(03)

- [18].基于4G网络的移动机器人远程控制研究[J]. 软件导刊 2019(11)

- [19].自适应巡航移动机器人的构建与编程[J]. 数字通信世界 2017(10)

- [20].以世赛集训为引领 推动学院水平提升——44届世赛移动机器人项目集训介绍[J]. 中国培训 2018(03)

- [21].移动机器人的双臂结构设计要点研究[J]. 南方农机 2018(14)

- [22].移动机器人助力无人仓落地——访杭州海康机器人技术有限公司副总裁吴尧[J]. 物流技术与应用 2018(10)

- [23].全向移动机器人中电动机控制系统的研究[J]. 微电机 2016(12)

- [24].A*算法在移动机器人自学习中的使用[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [25].改进遗传算法优化移动机器人动态路径研究[J]. 机床与液压 2017(07)

- [26].一种多非完整移动机器人分布式编队控制方法[J]. 智能系统学报 2017(01)

- [27].四轮全向移动机器人转弯半径的研究[J]. 价值工程 2017(09)

- [28].移动机器人底盘的设计与研究[J]. 机械工程师 2017(08)

- [29].基于双目视觉的移动机器人空间测距研究[J]. 测控技术 2017(05)

- [30].工业无线传感云中面向移动机器人的自适应信任演化机制[J]. 电信科学 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d1f1b82c2c6b6a7bfc9154d.html