# 曝气铁碳内电解—改性茶渣处理电镀废水

### 论文摘要

内电解法是基于电化学氧化还原反应的原理,通过铁屑对絮体的电附集、混凝、吸附、过滤等综合作用来处理废水；用茶叶捕集水溶液中金属离子的定量研究,始于1986年日本学者木村等人,将茶渣制成新型环境工程吸附材料可以高效吸附电镀废水中的重金属离子。本研究采用曝气铁碳内电解-改性茶渣处理含铬和含氰电镀废水,通过试验确定最佳工艺参数。曝气内电解-改性茶渣处理的效果均好于单独采用曝气内电解或改性茶渣处理的效果；曝气内电解-改性茶渣处理工艺能很好的去除废水中的六价铬离子,最终出水Cr6+浓度为0.409mg/L,低于GB8978-1996中最高允许排放浓度。分析实验结果得出其最佳工艺条件为：曝气内电解：Fe/C体积比为1：1、进水pH为1、采用连续曝气方式,处理时间120min;改性茶渣：进水pH为7.5、0.4g改性茶渣,处理时间120min;曝气内电解-改性茶渣处理工艺能较好的去除废水中的氰化物,但最终出水总氰化物浓度为28.975mg/L,还不能达标排放,需要三级处理。分析实验结果得出其最佳工艺条件为：曝气内电解：Fe/C体积比为1：1、进水pH为4、采用连续曝气方式,处理时间3h;改性茶渣：进水pH为8、1g改性茶渣,处理时间3h;同时,对内电解和改性茶渣吸附过程的动力学进行了初步分析。结果表明：内电解过程,Cr6+的去除近似符合1.6级反应,氰化物的去除近似符合2.8级反应；改性茶渣吸附Cr6+和氰化物过程均符合二级动力学模型。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 电镀废水处理技术国内外研究现状

- 1.2.1 化学沉淀法

- 1.2.2 槽边循环化学漂洗

- 1.2.3 膜分离法

- 1.2.4 黄原酸酯法

- 1.2.5 电解法沉淀过滤

- 1.2.6 吸附法

- 1.2.7 生物法

- 1.2.8 光催化法

- 1.3 普通铁碳内电解法国内外研究现状

- 1.4 改性茶渣处理废水国内外研究现状

- 1.5 参考文献

- 第二章 课题的研究目标、研究内容及研究方案

- 2.1 研究目标

- 2.2 研究内容

- 2.3 拟采取的研究方案

- 2.3.1 技术路线

- 2.3.2 实验手段

- 2.3.2.1 实验仪器设备

- 2.3.2.2 实验材料

- 2.3.2.3 测定方法

- 2.4 实验原理

- 2.5 研究意义

- 2.6 参考文献

- 第三章 曝气铁碳内电解-改性茶渣处理含铬电镀废水研究

- 3.1 工艺比较

- 3.2 曝气铁碳内电解-改性茶渣处理含铬电镀废水影响研究

- 3.2.1 Fe/C体积比对内电解效果的影响

- 3.2.2 进水pH值对内电解效果的影响

- 3.2.3 停留时间对内电解效果的影响

- 3.2.4 不同曝气方式对内电解效果的影响

- 3.2.5 进水pH对改性茶渣吸附效果的影响

- 3.2.6 温度对改性茶渣吸附效果的影响

- 3.2.7 吸附平衡时间

- 3.2.8 吸附等温线

- 6+吸附性能的比较'>3.2.9 普通茶渣与改性茶渣对Cr6+吸附性能的比较

- 3.3 动力学分析

- 6+去除速率'>3.3.1 内电解过程Cr6+去除速率

- 6+去除速率'>3.3.2 改性茶渣吸附Cr6+去除速率

- 3.4 本章小结

- 3.5 参考文献

- 第四章 曝气铁碳内电解-改性茶渣处理含氰电镀废水研究

- 4.1 工艺比较

- 4.2 曝气铁碳内电解-改性茶渣处理含氰电镀废水影响研究

- 4.2.1 Fe/C体积比对内电解效果的影响

- 4.2.2 进水pH值对内电解效果的影响

- 4.2.3 停留时间对内电解效果的影响

- 4.2.4 不同曝气方式对内电解效果的影响

- 4.2.5 进水pH对改性茶渣吸附效果的影响

- 4.2.6 吸附平衡时间

- 4.2.7 普通茶渣与改性茶渣对氰化物吸附性能的比较

- 4.3 动力学分析

- 4.3.1 内电解过程氰化物去除速率

- 4.3.2 改性茶渣吸附氰化物去除速率

- 4.4 本章小结

- 4.5 参考文献

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 本研究不足与建议

- 附表

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].铁铜内电解基质与曝气对人工湿地除污的影响[J]. 湿地科学与管理 2017(03)

- [2].铁碳内电解对生物反硝化脱氮的强化效能及机理[J]. 中国给水排水 2016(09)

- [3].铁碳内电解与人工湿地耦合工艺试验研究[J]. 科技创新与应用 2013(29)

- [4].超声内电解处理高浓度含盐有机废水的实验研究[J]. 资源开发与市场 2009(12)

- [5].铁碳复合材料催化内电解技术处理模拟农村铅污染水体效果[J]. 农业工程学报 2016(S1)

- [6].内电解-O_3/H_2O_2-A~2/O在处理医药中间体生产废水中的应用[J]. 环境科技 2011(S1)

- [7].增强型内电解-光催化处理活性艳兰染料废水研究[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [8].铁屑处理废水工艺COD测定研究[J]. 工业水处理 2009(07)

- [9].铁碳内电解预处理高浓度制药废水试验研究[J]. 山西建筑 2014(12)

- [10].内电解、Fenton试剂处理腈纶废水[J]. 化学工程师 2009(02)

- [11].铁铜内电解处理二步湿法腈纶聚合单元废水[J]. 环境工程学报 2011(06)

- [12].铁碳催化内电解-A/O工艺处理印刷线路板综合废水[J]. 环境工程 2017(04)

- [13].电催化内电解去除废水中Zn~(2+)的研究[J]. 化学世界 2017(09)

- [14].内电解接触氧化还原法处理头孢噻肟钠废水实验研究[J]. 化工科技 2008(06)

- [15].浮选废水中烷基黄药的电催化内电解降解特征及机制[J]. 中国有色金属学报 2018(03)

- [16].催化内电解/水解/接触氧化/混凝法处理制药废水[J]. 中国给水排水 2013(07)

- [17].内电解人工湿地冬季低温尾水强化脱氮机制[J]. 环境科学 2018(02)

- [18].铁/镍/炭三元内电解法降解活性艳红X-3B的研究[J]. 工业安全与环保 2016(06)

- [19].内电解基质铁铜比与水力停留时间对人工湿地处理效果的影响[J]. 生态与农村环境学报 2016(05)

- [20].增强型铁屑内电解协同超声处理活性翠蓝KN-G[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [21].Fe-Cu铁内电解处理甲基橙的谱学表征[J]. 环境化学 2015(05)

- [22].内电解—Fenton氧化工艺在苯胺废水处理中的应用[J]. 科技情报开发与经济 2010(16)

- [23].微波Fenton耦合超声催化内电解处理垃圾压缩废水[J]. 西安工程大学学报 2011(04)

- [24].催化铁内电解-A/O工艺处理压缩机生产废水[J]. 西安工程大学学报 2008(06)

- [25].酵母废水两种预处理方法的比较研究[J]. 厦门理工学院学报 2019(01)

- [26].曝气铁碳内电解-改性茶渣联用技术处理含铬电镀废水[J]. 污染防治技术 2018(05)

- [27].铁铜内电解-膨润土组合工艺处理含铬废水[J]. 环境科学与管理 2011(05)

- [28].制药废水处理方案的确定及试验效果分析[J]. 环境工程 2009(02)

- [29].内电解+芬顿试剂组合处理农药废水的影响因素和机理分析[J]. 现代盐化工 2018(06)

- [30].酸化-铁/碳内电解-ABR处理油页岩干馏废水[J]. 东北电力大学学报 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d23652564ddfc05c3c9ec0a.html