# 过渡金属化合物修饰电极的制备和应用研究

### 论文摘要

化学修饰电极（CME）的问世,突破了传统意义上的电化学裸电极／电解液界面的范畴,开创了人为控制电极界面微结构的新天地。化学修饰电极强调了修饰剂对电极／电解液界面的修饰,不仅包括了功能基团的引入而且包括了界面微构型的改变。修饰电极可利用丰富的有机物、无机物、配合物、聚合物和生物物质等的多种功能基团,还可利用多孔、微米和纳米等材料的特殊形貌,在电极表面进行各式各样的设计,实现电极表面预定的功能,提高选择性和灵敏度。将具有优良物理化学性质的新材料应用于化学修饰电极为材料化学、配位化学、分析化学和电化学开拓一个创新和充满希望的广阔研究领域。本论文主要在过渡金属的配合物和纳米氧化物修饰电极的制备和应用方面展开了研究。第二章至第四章为本论文的第一部分工作,具体内容如下：1、通过吸附法制备了铜配合物[CuBAim]（ClO4）2修饰热解石墨电极（CuBAim/PGE）。应用循环伏安法（CV）考察了该修饰电极在不同pH值介质中的氧化还原性质,并研究了该电极对O2电催化还原的作用机理。2、通过电沉积法制备了双核铜配合物[Cu2BA2bpy]（ClO4）4修饰玻碳电极（Cu2BA2bpy/GCE）。应用电化学方法和显微学结合考察了修饰电极界面微观结构及性质,并推测了修饰电极的形成机理。以抗坏血酸、尿酸、多巴胺、L-半胱氨酸和对苯二酚为分析检测对象,考察了Cu2BA2bpy/GCE的电催化性能、稳定性和重复性。实现了对这些样品高灵敏度的定量测定,并实现了对抗坏血酸和尿酸、抗坏血酸和多巴胺混合样品中任一组分的选择性测定。3、以4-（3-吡啶基）-2-巯基咪唑为配体设计合成了结构新颖的四核铜簇合物（TCuPMS）,对其进行了表征和晶体结构解析。采用电聚合法将TCuPMS修饰于玻碳电极表面,制得了PTCuPMS/GCE修饰电极。合成了簇合物TCuPMS与碳纳米管（CNT）复合材料,制备了PTCuPMS/CNT复合材料修饰电极。应用电化学方法和显微学对修饰电极进行了表征,发现复合材料修饰电极具有较高的电活性表面积和较小的电子转移电阻,复合材料之间发生了良性的协同作用,增强了配合物的氧化还原能力。以H2O2和O2为检测对象,考察了PTCuPMS/GCE和PTCuPMS/CNT/GCE的电催化性能、稳定性和重复性,计算了H2O2和O2在修饰电极上的催化反应动力学参数,研究了复合材料修饰电极对O2电催化还原的作用机理。第五章至第六章是本论文的第二部分工作,即过渡金属纳米氧化物修饰电极的制备及应用。在这部分我们报道了1、应用水热法合成了花状纳米Co3O4新材料并对其进行了表征。应用简单滴涂法制备了花状纳米Co3O4修饰电极（F-Co3O4-np/GCE）,应用显微学和电化学方法结合对修饰电极界面微观结构和性质进行了表征。将修饰电极应用于芦丁、尿酸和槲皮素的检测,检测限分别达到5.0×10-7mol/L、5.0×10-7mol/L和1.0×10-7 mol/L。2、应用共沉淀法合成了纳米Fe3O4并对其进行了表征,应用简单的滴涂法制备了纳米Fe3O4修饰电极（Fe3O4-np/GCE）。应用显微学和电化学方法对修饰电极进行了表征,研究发现头孢噻肟钠在该修饰电极上于-0.90 V处有一灵敏的还原峰,可用于头孢噻肟钠的直接测定,检测限达到5.0×10-8mol/L。本方法不仅避免了汞的污染,而且电极制作简单,易于更新,操作稳定性好,可用于头孢噻肟钠针剂样品含量的检测,具有较高的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 化学修饰电极

- 1.1.1 化学修饰电极的问世

- 1.1.2 化学修饰电极在分析化学中的意义

- 1.1.3 化学修饰电极的制备

- 1.1.4 化学修饰电极的类型

- 1.1.5 化学修饰电极的表征

- 1.2 化学修饰电极的核心—修饰剂

- 1.3 过渡金属

- 1.3.1 过渡金属配合物

- 1.3.2 过渡金属配合物修饰电极

- 1.3.3 纳米过渡金属氧化物

- 1.3.4 纳米过渡金属氧化物修饰电极

- 1.4 本论文的思路和主要工作

- 参考文献

- 4）2修饰热解石墨电极的制备及应用'>2 铜配合物[CuBAim]（ClO4）2修饰热解石墨电极的制备及应用

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与设备

- 2.2.2 试剂

- 2.2.3 溶液的配置

- 4）2的合成'>2.2.4 配合物[CuBAim]（ClO4）2的合成

- 2.2.5 CuBAim/PGE的制备

- 2.2.6 实验方法

- 2.3 结果讨论

- 2.3.1 CuBAim/PGE的电化学性质

- 2.3.2 扫描速率的影响

- 2.3.3 pH值的影响

- 2.3.4 CuBAim/PGE上的氧电催化还原活性

- 2.3.5 CuBAim/PGE电极催化氧还原稳定性

- 2.3.6 扫描速率对氧在CuBAim/PGE电极上的催化还原的影响

- 2.3.7 pH值对氧在CuBAim/PGE电极上的催化还原的影响

- 2.3.8 CuBAim/PGE电催化氧还原作用的机理

- 2.4 本章结论

- 参考文献

- 2BA2bpy）修饰玻碳电极的制备及应用'>3 铜配合物（Cu2BA2bpy）修饰玻碳电极的制备及应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与设备

- 3.2.2 试剂

- 3.2.3 溶液的配置

- 3.2.4 电极的预处理及活化

- 2BA2bpy/GCE的制备'>3.2.5 Cu2BA2bpy/GCE的制备

- 3.2.6 催化实验方法

- 3.3 结果讨论

- 2BA2bpy/GCE的制备'>3.3.1 Cu2BA2bpy/GCE的制备

- 2BA2bpy/GCE的电化学性质'>3.3.2 Cu2BA2bpy/GCE的电化学性质

- 2BA2bpy/GCE的表征'>3.3.3 Cu2BA2bpy/GCE的表征

- 2BA2bpy/GCE的稳定性和重现性'>3.3.4 Cu2BA2bpy/GCE的稳定性和重现性

- 2BA2bpy/GCE对抗坏血酸的电催化应用'>3.3.5 Cu2BA2bpy/GCE对抗坏血酸的电催化应用

- 2BA2bpy/GCE对多巴胺（DA）的电催化及共存体系中选择性测定DA和AA'>3.3.6 Cu2BA2bpy/GCE对多巴胺（DA）的电催化及共存体系中选择性测定DA和AA

- 2BA2bpy/GCE对尿酸（UA）的电催化及共存体系中选择性测定UA和AA'>3.3.7 Cu2BA2bpy/GCE对尿酸（UA）的电催化及共存体系中选择性测定UA和AA

- 2BA2bpy/GCE对L-半胱氨酸的电催化应用'>3.3.8 Cu2BA2bpy/GCE对L-半胱氨酸的电催化应用

- 2BA2bpy/GCE对对苯二酚的电催化'>3.3.9 Cu2BA2bpy/GCE对对苯二酚的电催化

- 3.4 本章结论

- 参考文献

- 4 四核铜配合物（TCuPMS）及其与碳纳米管（CNT）复合材料修饰电极的制备及应用

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与设备

- 4.2.2 试剂

- 4.2.3 溶液的配置

- 4.2.4 PMSH修饰碳糊电极的制备

- 4.2.5 配合物（TCuPMS）的合成

- 4.2.6 晶体结构的测定

- 4.2.7 TCuPMS和TCuPMS/CNT悬浊液配制

- 4.2.8 玻碳电极预处理

- 4.2.9 PTCuPMS/GCE、PTCuPMS/CNT/GCE和CNT/GCE的制备

- 4.2.10 实验方法

- 4.3 结果讨论

- 4.3.1 PMSH/CMCPE电极对不同金属离子的响应

- 2+离子的痕量检测'>4.3.2 PMSH/CMCPE电极对Cu2+离子的痕量检测

- + 离子的痕量检测'>4.3.3 PMSH/CMCPE电极对Ag+离子的痕量检测

- 4.3.4 配合物TCuPMS的晶体结构

- 4.3.5 玻碳电极面积的表征

- 4.3.6 PTCuPMS/GCE的制备

- 4.3.7 PTCuPMS/CNT/GCE的制备

- 4.3.8 PTCuPMS/CNT/GCE和PTCuPMS/GCE的表征

- 4.3.9 电极的稳定性和重现性

- 4.3.10 PTCuPMS/GCE与PTCuPMS/CNT/GCE对双氧水的电催化应用

- 4.3.11 PTCuPMS/CNT/GCE对氧气的电催化应用

- 4.4 本章结论

- 参考文献

- 3O4修饰玻碳电极制备及其应用'>5 花状纳米Co3O4修饰玻碳电极制备及其应用

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 仪器与设备

- 5.2.2 试剂

- 3O4的合成'>5.2.3 花状纳米Co3O4的合成

- 3O4-np/GCE的制备'>5.2.4 F-Co3O4-np/GCE的制备

- 5.2.5 样品液制备

- 5.2.6 实验方法

- 5.3 结果讨论

- 3O4的表征'>5.3.1 花状纳米Co3O4的表征

- 3O4-np/GCE的制备'>5.3.2 F-Co3O4-np/GCE的制备

- 3O4-np/GCE的电化学性质'>5.3.3 F-Co3O4-np/GCE的电化学性质

- 3O4-np/GCE的表征'>5.3.4 F-Co3O4-np/GCE的表征

- 3O4-np/GCE的稳定性和重现性'>5.3.5 F-Co3O4-np/GCE的稳定性和重现性

- 3O4-np/GCE对芦丁的电催化应用'>5.3.6 F-Co3O4-np/GCE对芦丁的电催化应用

- 3O4-np/GCE对尿酸的电催化应用'>5.3.7 F-Co3O4-np/GCE对尿酸的电催化应用

- 3O4-np/GCE对槲皮素的电催化应用'>5.3.8 F-Co3O4-np/GCE对槲皮素的电催化应用

- 5.4 本章结论

- 参考文献

- 3O4修饰玻碳电极制备及其应用'>6 纳米Fe3O4修饰玻碳电极制备及其应用

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 仪器与设备

- 6.2.2 试剂

- 3O4的合成'>6.2.3 纳米Fe3O4的合成

- 3O4-np/GCE的制备'>6.2.4 Fe3O4-np/GCE的制备

- 6.2.5 样品液制备

- 6.2.6 实验方法

- 6.3 结果讨论

- 3O4的表征'>6.3.1 纳米Fe3O4的表征

- 3O4-np/GCE的制备'>6.3.2 Fe3O4-np/GCE的制备

- 3O4-np/GCE的电化学性质'>6.3.3 F-Co3O4-np/GCE的电化学性质

- 3O4-np/GCE对头孢噻肟钠的电催化应用'>6.3.4 Fe3O4-np/GCE对头孢噻肟钠的电催化应用

- 6.4 本章结论

- 参考文献

- 全文结论

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].聚L-苏氨酸修饰电极法测定特丁基对苯二酚含量[J]. 食品工业科技 2020(01)

- [2].用复合修饰电极示差脉冲伏安法快速测定叶酸含量[J]. 云南化工 2020(04)

- [3].基于纳米铂修饰电极的电化学法测定对苯二酚[J]. 分析试验室 2020(10)

- [4].聚嘧啶/石墨烯复合材料修饰电极同时测定日落黄和酒石黄[J]. 食品科学 2017(10)

- [5].电聚合L-半胱氨酸修饰电极的研制及其对L-酪氨酸的分析[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [6].聚1H-咪唑-4-甲酸-纳米氧化锌复合膜修饰电极的制备及其对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的同时测定[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].L-赖氨酸修饰电极的制备及对乙酰氨基酚的测定[J]. 桂林师范高等专科学校学报 2016(06)

- [8].硫酸特布他林在聚铬黑T修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 电化学 2016(06)

- [9].纳米金修饰电极对对苯二酚的电催化性能研究[J]. 山东化工 2017(05)

- [10].辛基酚的碳化硅@膨胀石墨修饰电极法检测[J]. 武汉工程大学学报 2017(02)

- [11].聚谷氨酸修饰电极测定食品中的麦芽酚[J]. 食品工业科技 2017(11)

- [12].铈配合物官能化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子传感[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [13].镧配合物杂化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子检测[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [14].聚三聚氰胺-石墨烯复合膜修饰电极对多巴胺与尿酸的同时测定[J]. 分析测试学报 2017(10)

- [15].氨基酸和金属分层修饰电极的制备及对麝香草酚的测定[J]. 化学研究与应用 2016(05)

- [16].聚甘氨酸修饰电极测定食品中的诱惑红[J]. 食品与发酵工业 2014(12)

- [17].聚天青I/石墨烯修饰电极的电化学行为及对亚硝酸根的检测[J]. 分析试验室 2015(07)

- [18].聚缬氨酸修饰电极测定食品中柠檬黄[J]. 食品与发酵工业 2013(11)

- [19].聚缬氨酸修饰电极伏安法测定曲酸[J]. 食品与发酵工业 2014(01)

- [20].树枝状铜修饰电极同时测定酪氨酸和苏氨酸[J]. 化学世界 2014(07)

- [21].配合物修饰电极的制备及其在环境和生物分析中的应用[J]. 理化检验(化学分册) 2010(08)

- [22].利用壳聚糖碳糊修饰电极测定碘[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].聚L-谷氨酸/石墨烯修饰电极对碘的测定[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [24].对苯二酚在普鲁士蓝/聚对氨基苯磺酸复合膜修饰电极上电化学行为的探究[J]. 化学研究与应用 2020(04)

- [25].富勒醇修饰电极的多巴胺电化学传感器研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [26].抗坏血酸在石墨烯/β-环糊精复合材料修饰电极上电化学行为及其测定[J]. 广西科技大学学报 2020(04)

- [27].聚合物修饰电极在生化分析中的应用[J]. 化学世界 2019(12)

- [28].木犀草素在C_(60)衍生物修饰电极上的电化学行为[J]. 广东化工 2017(05)

- [29].中空微球氧化铁修饰电极的制备及对汞离子的测定[J]. 安徽化工 2017(01)

- [30].阿魏酸在纳米金/石墨烯修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d72e373d4311ecb2f8b7d56.html