# 旧尾矿库尾矿铅锌综合回收研究与应用

### 论文摘要

我国铅锌资源丰富,根据美国地质调查局资料,中国已成为世界最大的铅锌资源国家[1,21。随着经济的发展,对产品的需求量大幅增加,矿业开发规模也随之增大。选矿厂排放大量的尾矿和废水已成为制约企业可持续发展,危及矿区及周边生态环境的重要因素。在矿石日渐枯竭、环境意识日益增强的今天,铅锌尾矿已随选矿技术的发展,具备了一定的经济开发价值,对尾矿的二次开发利用已成为必然趋势。某企业尾矿库中堆积了长年生产的老尾矿,保守估计有上百万吨。尾矿中含有的铅品位约0.7%左右,锌品位约2.5%左右,有价金属近3万吨,价值可观。经过前期的探索试验研究表明,这部分金属经过合理的选矿,可以综合回收利用,使尾矿变废为宝。符合国家的资源和产业政策。但是尾矿中的锌主要以氧化物的形式存在,氧化锌在工业生产中的选矿指标往往较差,本项目的最终目标是达到生产应用。本文通过合理工艺流程研究,全部采用2000吨/日铅锌选厂未经处理的高钙废水作为现在尾矿再选选厂的用水,在不用新水的条件下,达到锌回收率高的尾矿资源的再回收利用。通过采用各种选矿工艺流程,最终推荐不脱泥全浮选流程回收尾矿中的氧化锌矿,试验指标达到氧化锌精矿品位25%左右,回收率70%以上；工业试验指标达到氧化锌精矿品位25%左右,回收率55%以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 铅锌选矿尾矿废水的回收利用

- 1.1.1 选矿废水的组成

- 1.1.2 选矿废水的危害

- 1.1.3 选矿废水的直接回用

- 1.1.4 废水处理后回用

- 1.2 铅锌选矿尾矿中有价金属的回收

- 1.2.1 铅、锌、硫的回收

- 1.2.2 锰的回收

- 1.2.3 钨的回收

- 1.2.4 银的回收

- 1.2.5 萤石的回收

- 1.2.6 重晶石的回收

- 1.2.7 其他金属

- 1.3 尾矿砂的其他用途

- 1.3.1 制水泥

- 1.3.2 制砖

- 1.3.3 制玻璃

- 1.3.4 铅锌尾矿作采空区回填材料

- 1.3.5 尾矿的干堆

- 1.4 铅锌尾矿开发前景

- 1.5 氧化锌选矿的主要浮选方法

- 1.5.1 硫化—胺盐浮选法

- 1.5.2 硫化—黄药浮选法

- 1.5.3 脂肪酸类捕收剂浮选法

- 1.5.4 长碳链CH基和SH基捕收剂浮选法

- 1.5.5 絮凝浮选法

- 1.6 论文的提出及研究内容

- 1.6.1 论文的提出及选题意义

- 1.6.2 论文的研究内容

- 1.7 本章小结

- 第二章 试验研究方法及技术路线

- 2.1 试样的采取与制备

- 2.2 试验目的、方法及技术路线

- 2.3 试验的主要设备

- 第三章 原矿工艺矿物学研究

- 3.1 原矿光谱和化学分析

- 3.2 原矿矿物组成

- 3.3 矿物特征

- 3.3.1 硫化物

- 3.3.2 碳酸盐

- 3.3.3 氧化物

- 3.3.4 硅酸盐

- 3.3.5 硫酸盐

- 3.3.6 玻璃质

- 3.4 铅、锌的赋存状态

- 3.4.1 铅的赋存状态及分配率计算

- 3.4.2 锌的赋存状态及分配率计算

- 3.5 小结

- 第四章 选矿试验研究

- 4.1 前言

- 4.2 原矿性质考查

- 4.3 选矿试验

- 4.3.1 回水直接选矿试验

- 4.3.2 预处理回水的选矿试验

- 4.3.3 直接在矿浆中消除回水中有害因素的选矿试验

- 4.4 本章小结

- 第五章 选矿验证试验

- 5.1 前言

- 5.2 矿样的采取与制备

- 5.3 原矿性质考查

- 5.4 原矿选矿试验研究

- 5.4.1 摇床重选试验

- 5.4.2 浮选条件试验

- 5.4.3 小型闭路流程试验

- 5.5 本章小结

- 第六章 现场验证试验简报

- 6.1 不加碳酸钠的试验情况

- 6.2 加碳酸钠的试验情况

- 6.3 碳酸钠的用量试验

- 6.4 十八胺改为醋酸十八胺试验

- 6.5 本章小结

- 第七章 选矿成本盈亏平衡概算

- 第八章 结论及建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].多级堆排尾矿沉积固结特性实验研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [2].尾矿沉积固结对溃坝后尾矿浆体运动特性的影响探究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [3].钼尾矿资源综合利用最新研究进展概述[J]. 材料导报 2019(S2)

- [4].铜尾矿资源综合利用及研究进展[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [5].尾矿浓缩及输送技术研究[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [6].某锡铜共生矿尾矿再选试验研究及应用[J]. 云南冶金 2020(01)

- [7].关于尾矿输送泄漏自动预警系统[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [8].铜冶炼转炉渣无尾矿选矿的研究与生产实践[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [9].氧化还原生物对石门雄黄矿区尾矿砷释放行为研究[J]. 岩石矿物学杂志 2020(02)

- [10].河北某铁矿尾矿脱水干排系统的应用实践[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [11].黄金尾矿建材化利用的研究现状及展望[J]. 金属矿山 2020(03)

- [12].二乙烯三胺五甲叉膦酸酸解磷尾矿的实验探究[J]. 环境工程 2020(02)

- [13].某铁矿尾矿分级浓缩及流变特性研究[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [14].浓密尾矿管道输送的研究现状及展望[J]. 安全与环境学报 2020(01)

- [15].中低品位磷矿及磷尾矿的综合利用现状[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(06)

- [16].锡尾矿的资源现状、特点与再选研究进展[J]. 矿冶 2020(02)

- [17].高海拔地区循环冻融尾矿抗剪强度及细观分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [18].某尾矿库尾矿泄漏事故分析与修复[J]. 工程建设 2020(03)

- [19].富硅钼尾矿的疏水改性[J]. 硅酸盐学报 2020(05)

- [20].武山铜矿解决选硫粗粒浮选尾矿管路堵塞的生产实践[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [21].氰化尾矿无害化处理工艺生产实践[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [22].对高浓度尾矿小流量远距离连续输送技术的分析[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [23].不同干密度尾矿料压缩特性探究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [24].酸性尾矿生态修复过程的微生物学研究进展[J]. 节能与环保 2020(06)

- [25].我国利用石墨尾矿制备墙体材料的研究现状[J]. 四川建材 2020(06)

- [26].我国铜尾矿资源综合利用研究进展[J]. 西部资源 2020(05)

- [27].铜浮选尾矿再磨系统工艺改进研究[J]. 世界有色金属 2020(07)

- [28].稀土尾矿矿物学分析及微波焙烧对其催化脱硝性能的影响[J]. 材料导报 2020(16)

- [29].汞尾矿同步高效浸出汞锑规律[J]. 有色金属科学与工程 2020(04)

- [30].某矿山氰化尾矿浆无害化处理工艺研究[J]. 黄金 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d74927d5b3f2bd65d42c29d.html