# 石油降解菌处理含油污泥技术研究

### 论文摘要

在石油开采和加工过程中,产生了大量含油污泥。当前,大多数含油污泥未经处理就直接排放到环境中,对环境和人类健康造成威胁。面对这一急待解决的环境问题,国内外都正在努力研究彻底治理的方法和技术。含油污泥是一种废弃物,也是一种可以利用的资源。本论文从油田含油污泥、污水中筛选出石油降解菌,构建混合菌群,对其生理、生化特征与石油降解能力进行研究,对降解工艺进行探索,为处理含油污泥提供菌种与技术支持。研究结果如下：（1）筛选、分离、纯化出10株对石油具一定降解能力的菌株,并接种于以石油为唯一碳源的液体培养基中,36℃培养15天后,测定培养液的含油量,计算除油率,评价其降解能力。结果表明不同菌株的石油降解率为1.8%-56.0%。筛选出2株除油率在40%以上的菌作为优势菌种,命名为YC-1和YC-3。根据菌落形态特征和生理生化试验,初步鉴定菌YC-1和YC-3均属于芽孢杆菌属（Bacillus）。（2）将YC-1与YC-3等体积混合,组建混合菌,命名为YC-13。研究了两种菌的复配液降解石油污染物的效果,发现YC-1与YC-3可协同生存,混合菌YC-13的除油效果最好,可达55.1%。研究单菌和混合菌对环境温度、酸碱度、含盐量的适应性：含盐量为6%时,三种菌的除油率达到最大,分别为52.1%,51.2%和58.5%：,YC-1、YC-3和YC-13在30℃时除油率分别达到或接近70%,40℃时为46.1%,32.8%和69.5%；YC-1与YC-3在酸性和碱性环境下难以生长,pH=6和pH=7时,最大除油率分别为69.1%和43.7%,YC-13在pH=5～7时,除油率在50%-70%之间。综上所述,含盐量为6%时有利三种菌的生长,YC-1和YC-3在30℃,YC-13在40℃生长较好；YC-1、YC-3与YC-13在pH=6、pH=7与pH=5～7的中性偏酸性环境中生长良好,除油率较高。（3）采用微生物堆制法对含油污泥进行室内堆制处理,研究了不同菌种、接种量、调理剂及堆制时间等因素对处理效果的影响。结果表明：增加接种量、延长堆制时间,除油率明显提高。经过55d堆制处理,YC-1菌与YC-13菌的除油率分别达44.15%、55.11%；YC-1菌采用土为调理剂时除油率为43.38%,优于采用土+荞麦皮的22.95%,而YC-3菌采用上+荞麦皮作为调理剂时除油率为34.80%,略优于用土为调理剂的29.40%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 含油污泥的主要来源

- 1.1.1 石油开采过程中产生的含油污泥

- 1.1.2 油田集输过程产生含油污泥

- 1.1.3 炼油厂和石化厂污水处理场产生含油污泥

- 1.2 含油污泥的危害

- 1.3 国内外含油污泥处理方法

- 1.3.1 物理化学方法处理含油污泥

- 1.3.2 生物法处理含油污泥

- 1.4 含油污泥的微生物降解机理

- 1.4.1 链烃的降解

- 1.4.2 脂环烃类的降解

- 1.4.3 烯烃的降解

- 1.4.4 芳香烃的降解

- 1.4.5 胶质、沥青质的降解

- 1.5 影响微生物处理油泥效率的因素

- 1.5.1 微生物

- 1.5.2 石油烃

- 1.5.3 环境因素

- 1.6 石油降解菌株的诱变育种

- 1.6.1 物理诱变

- 1.6.2 化学诱变

- 1.6.3 复合诱变

- 1.7 本文研究的意义和主要内容

- 第二章 含油污泥的测定

- 2.1 前言

- 2.2 试验样品

- 2.3 含油污泥中水分含量的测定

- 2.3.1 试验仪器

- 2.3.2 试验方法

- 2.4 含油污泥中油含量的测定

- 2.4.1 试验仪器

- 2.4.2 实验步骤

- 2.5 含油污泥中有机物含量的测定

- 2.6 含油污泥PH值的测定

- 2.7 测定结果

- 2.7.1 含水量的测定结果

- 2.7.2 油含量的测定结果

- 2.7.3 含油污泥的组分分析

- 第三章 石油降解菌的筛选分离

- 3.1 前言

- 3.2 实验材料与设备

- 3.2.1 实验主要仪器和设备

- 3.2.2 主要培养基

- 3.2.3 样品来源

- 3.2.4 菌悬液的制备和取用

- 3.2.5 石油降解菌株的富集与分离

- 3.2.6 石油降解菌株的筛选

- 3.2.7 降解率的测定

- 3.2.8 去除率的计算

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 石油降解菌株的筛选结果

- 3.3.2 YC-1,YC-3对原油的降解情况

- 3.4 本章小结

- 第四章 石油降解菌的性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 石油降解菌的生理特性研究

- 4.2.1 菌落形态观察

- 4.2.2 菌株个体形态观察

- 4.2.3 运动性观察

- 4.2.4 生理生化鉴定

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 培养特征

- 4.3.2 菌株的个体形态

- 4.3.3 细菌运动性及需氧类型

- 4.3.4 生化反应试验

- 4.3.5 检索鉴定结果

- 4.4 混合菌的生物降解研究

- 4.4.1 混合菌的培养

- 4.4.2 混合菌的降解效果

- 4.5 生长曲线的测定

- 4.5.1 基本原理

- 4.5.2 实验步骤

- 4.5.3 生长曲线的测定结果

- 4.6 细菌环境适应性研究

- 4.6.1 接种量对菌株降解效率的影响

- 4.6.2 PH对菌株降解效率的影响

- 4.6.3 温度对菌株降解效率的影响

- 4.6.4 盐浓度对菌株降解效率的影响

- 4.7 紫外诱变处理对菌种的影响

- 4.7.1 诱变菌种的获得

- 4.7.2 诱变菌种对石油的降解

- 4.8 本章小结

- 第五章 含油污泥微生物堆制处理方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 试验材料和方法

- 5.2.1 样品来源及性状

- 5.2.2 试验菌剂

- 5.2.3 污泥调理剂

- 5.2.4 含油污泥堆置容器

- 5.2.5 试验方案和具体内容

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 不同菌种对含油污泥堆制处理效果的影响

- 5.3.2 不同接种量对含油污泥堆制处理效果的影响

- 5.3.3 不同调理剂介质对含油污泥堆制处理效果的影响

- 5.3.4 诱变菌种对含油污泥堆制处理效果的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].一种绢纺原料除油微生物菌株的获得及除油性能研究[J]. 丝绸 2020(01)

- [2].加气浮选器除油率提升措施及应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(23)

- [3].对垃圾分选场沥滤液处理除油技术的研究[J]. 资源节约与环保 2020(03)

- [4].稀土萃取料液中油的成分及除油技术现状[J]. 当代化工研究 2020(10)

- [5].含硫污水除油工艺的问题及优化[J]. 化工设计通讯 2020(08)

- [6].冷轧含油废水的水质特点以及除油技术应用分析[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [7].阻截除油系统对凝结水各污染指标的去除率[J]. 污染防治技术 2017(03)

- [8].金属除油工艺的研究进展[J]. 山东化工 2015(21)

- [9].化学镀铜前处理除油液对沉铜背光品质的影响[J]. 印制电路信息 2013(S1)

- [10].油泥除油技术概述[J]. 广东化工 2019(22)

- [11].污水处理厂曝气沉砂池除油刮渣系统改造措施及建议[J]. 给水排水 2014(01)

- [12].低渗油田回注水陶瓷膜除油过滤技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [13].炼油循环水在线除油实验[J]. 化学工程与装备 2020(09)

- [14].湿法冶金工艺中的除油技术[J]. 湿法冶金 2017(04)

- [15].中低温低泡除油清洗剂的研制[J]. 山东化工 2013(09)

- [16].火箭部段涂装前处理新型除油工艺研究[J]. 现代涂料与涂装 2019(01)

- [17].气浮除油实验装置设计与影响因素[J]. 水处理技术 2016(05)

- [18].溶剂萃取工艺中水相除油方法[J]. 湿法冶金 2014(03)

- [19].含油污泥超声除油实验研究[J]. 石油石化节能与减排 2013(03)

- [20].中低温低泡除油清洗剂的研制[J]. 化工时刊 2013(08)

- [21].斜管对含聚污水的除油效率研究[J]. 工业水处理 2014(05)

- [22].中性除油的误区[J]. 电镀与精饰 2010(01)

- [23].旋流微气泡气浮除油过程的数值模拟[J]. 石油学报(石油加工) 2020(02)

- [24].基于石油炼制过程的废催化剂除油实验分析[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [25].剩余氨水槽双槽除油技术改造[J]. 天津冶金 2018(06)

- [26].倍活除油菌在石油炼化废水生物系统应急作用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(04)

- [27].高效旋流气浮一体化预分水除油技术[J]. 科技导报 2014(08)

- [28].萃取有机溶剂回收与生产实践[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [29].新泽5井除油工具研制[J]. 华北地震科学 2012(03)

- [30].暖气片、汽车零件的除油、除锈、磷化环保技术[J]. 涂装与电镀 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3db6776f128ec4ea7d0891a2.html