# 住宅建筑节能与分户墙传热研究

### 论文摘要

为了贯彻执行国家节约能源、保护环境的相关法律法规，提高能源利用效率，改善室内热环境，建设节约型和谐社会，根据中华人民共和国行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001的规定，通过调查研究，参考和吸收国内外、兄弟省市的有关标准、规定和先进经验，结合合肥地区的实际情况和实践经验，我们正推动着建筑节能热潮。随着合肥经济的发展，人们生活水平的提高，对住宅建筑设计的要求也越来越高。同时有越来越多前所未见的复杂的建筑设计方案出现，既要保证房间的舒适性又要保证节能，很多问题已经不能只凭经验来解决，例如合理的选择建筑的围护结构、选择合适的外遮阳、以及各种新技术的采用等。本文针对合肥市一多层住宅并结合全年气象参数，通过建筑热环境设计模拟工具包（DEST）对其分户墙的传热进行研究。一方面，通过启停邻户的空调采暖设备，改变分户墙的保温厚度（即改变分户墙体的传热系数），模拟分户墙体对负荷的影响程度；另一方面，从经济角度分析，比较增加分户墙体的保温厚度所节约的能耗相对于初投资的回收期，从而得出其经济的保温厚度。由此，我们对分户墙有了进一步地了解，将会发现更多的新问题，更好地去解决问题，从而更好地保证住户的节能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题的提出及研究意义

- 1.1.1 夏热冬冷地区采暖空调能耗状况及发展趋势

- 1.1.2 夏热冬冷地区内围护结构的节能设计现状

- 1.2 国内外建筑能耗模拟软件

- 1.3 本课题的研究内容

- 第二章 建筑节能设计原理

- 2.1 围护结构的热工设计原理

- 2.1.1 围护结构传热

- 2.1.2 围护结构的隔热

- 2.1.3 围护结构的内表面最高温度

- 2.1.4 DEST中建筑热过程数学模型及墙体热平衡方程

- 2.1.4.1 DEST中建筑热过程数学模型

- 2.1.4.2 DEST中墙体热平衡方程

- 2.1.4.3 房间自然室温

- 2.2 空调建筑节能技术

- 2.2.1 空调建筑节能基本原理

- 2.2.2 影响空调负荷的主要因素

- 2.2.3 住宅分散式空调的节能技术

- 2.3 采暖居住建筑的节能

- 2.3.1 采暖居住建筑的主要特点

- 2.3.2 采暖居住建筑的节能基本原理

- 2.4 建筑物的节能综合指标

- 第三章 分户墙设计

- 3.1 隔墙的功能和设计标准

- 3.1.1 概述

- 3.1.2 空间的划分

- 3.1.3 耐久性

- 3.1.4 隔音

- 3.2 内墙和隔墙的设计

- 3.3 分户墙体的空调采暖负荷计算

- 3.3.1 空调负荷处理

- 3.3.2 采暖负荷处理

- 第四章 工程实例分析

- 4.1 设计工况

- 4.1.1 室外设计工况

- 4.1.1.1 冬季和夏季的设计工况

- 4.1.2 室内设计工况

- 4.1.2.1 夏季舒适性设计工况

- 4.1.2.2 冬季舒适性设计工况

- 4.2 建筑模型

- 4.3 房间温度的探讨

- 4.4 分户墙体的模拟

- 4.4.1 基本参数的设定

- 4.4.2 分户墙的传热负荷

- 4.4.3 分户墙体保温的经济性评价

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文

- 工程实践

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3db8b65e51063e346bbd7bb3.html