# CaCu3Ti4O12介电陶瓷的制备与性能研究

### 论文摘要

本论文采用固相反应法制备CaCu3Ti4O12 (CCTO)陶瓷材料,合成了CCTO并制备了陶瓷。研究了纯度、气氛对材料结构和性能的影响。同时利用放电等离子烧结法制备CCTO陶瓷材料,并研究不同烧结温度、升温速率、保温时间及煅烧粉体气氛烧结制备的CCTO陶瓷的介电性能和显微镜结构。实验表明合成CCTO粉体的纯度越高,制备CCTO陶瓷材料越致密,介电常数越高,介电损耗越低。实验证明在流动气氛烧结制备的材料晶粒较大,介电损耗更小,具有更高的密度。空气合成粉体在空气中烧结制备的CCTO陶瓷1000Hz下的介电常数达到了6000以上,介电损耗仅为0.143。通过阻抗谱和等效电路分析,证明经放电等离子烧结的CCTO陶瓷具有半导化晶粒和晶界是导致材料的高介电常数的原因,SPS烧结温度为760℃,20MPa压力条件下,保温时间为3min,制备出的CCTO陶瓷1000Hz下介电常数达到600000。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 序

- 1 引言

- 1.1 电介质材料的基本概念和高介电常数材料

- 1.1.1 电介质

- 1.1.2 介电常数

- 1.1.3 介电损耗

- 3Ti4O12材料的性质及研究现状'>1.2 CaCu3Ti4O12材料的性质及研究现状

- 1.3 本课题的研究意义及目的

- 2 实验内容和研究方法

- 2.1 实验原料及CCTO陶瓷的制备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 制备过程

- 2.2 CCTO陶瓷的物相与结构表征

- 2.2.1 物相分析

- 2.2.2 显微结构观察

- 2.3 CCTO陶瓷的性能测试

- 2.3.1 密度测试

- 2.3.2 介电常数和介电损耗的测定

- 2.3.3 阻抗谱分析

- 2.4 实验设备和仪器

- 3 纯度对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 3.1 不同纯度CCTO粉体的合成

- 3.2 粉体纯度对CCTO陶瓷相组成的影响

- 3.3 粉体纯度对CCTO陶瓷性能的影响

- 3.3.1 粉体纯度对CCTO陶瓷密度的影响

- 3.3.2 粉体纯度对CCTO陶瓷介电性能的影响

- 3.4 粉体纯度对CCTO陶瓷显微结构的影响

- 3.5 小结

- 4 气氛对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 4.1 空气、氧气和真空气氛下CCTO粉体的预煅烧

- 4.1.1 空气中合成粉体

- 4.1.2 氧气中合成粉体

- 4.1.3 真空中合成粉体

- 4.1.4 晶格常数分析计算

- 4.2 在空气和氧气中烧结制备CCTO陶瓷

- 4.2.1 不同气氛CCTO陶瓷的密度

- 4.2.2 不同气氛烧结陶瓷的物相分析

- 4.2.3 晶格常数计算

- 4.3 不同气氛制备的CCTO陶瓷材料的介电性能

- 4.3.1 合成粉体气氛对材料介电性能的影响

- 4.3.2 烧结气氛对材料介电性能的影响

- 4.4 不同气氛制备的CCTO陶瓷材料的显微结构

- 4.5 小结

- 5 放电等离子烧结制备CCTO的结构和性能

- 5.1 不同烧结条件下材料的收缩过程

- 5.1.1 烧结温度对材料烧结收缩的影响

- 5.1.2 保温时间对材料烧结收缩的影响

- 5.1.3 升温速率对材料烧结收缩的影响

- 5.2 不同烧结条件下CCTO陶瓷的相组成

- 5.3 不同烧结条件下CCTO陶瓷的结构与性能

- 5.3.1 烧结温度对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 5.3.2 保温时间对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 5.3.3 升温速率对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 5.3.4 预煅烧合成气氛对CCTO陶瓷材料结构和性能的影响

- 5.4 小结

- 6 结论

- 参考文献

- 附录A

- 索引

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].CCTO陶瓷变压器的设计与性能[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [2].CCTO-电木复合材料的制备、结构和介电性能[J]. 硅酸盐通报 2012(01)

- [3].低损耗高介电常数CCTO陶瓷的制备与性能研究[J]. 电子元件与材料 2010(12)

- [4].巨介电常数材料CCTO的可变程跳跃电导研究(英文)[J]. 集成技术 2014(06)

- [5].Zn取代Cu对CCTO陶瓷高、低频介电性能的影响[J]. 压电与声光 2016(06)

- [6].La_2O_3、Cr_2O_3共掺杂的CCTO陶瓷介电性能研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [7].非铁电巨介电压敏材料CCTO[J]. 化学进展 2009(Z2)

- [8].CCTO@(SrTiO_3&ZBSO)复合粉体及其陶瓷的制备与表征[J]. 材料保护 2013(S2)

- [9].高介电陶瓷CaCu_3Ti_4O_(12)的制备及性能研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2012(05)

- [10].CCTO粉体的偶氮染料吸附性能研究[J]. 广东化工 2019(19)

- [11].含水量对溶胶-凝胶法制备CCTO粉体结构和陶瓷介电性影响的研究[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [12].CCTO掺杂对BaTiO_3-Nb_2O_5-Co_3O_4陶瓷系统介电性能的影响[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [13].钛酸钡基低频热稳定陶瓷掺杂CCTO的研究[J]. 电子元件与材料 2014(02)

- [14].CaCu_3Ti_(4+x)O_(12+2x)陶瓷的电学性能[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [15].液相法制备CCTO及其巨介电机理的研究[J]. 功能材料与器件学报 2011(05)

- [16].CaCu_3Ti_4O_(12)高介电材料的研究现状与发展趋势[J]. 硅酸盐通报 2009(01)

- [17].聚合物纳米电介质材料研究进展及其在埋入式无源元件中的应用概述[J]. 集成技术 2014(06)

- [18].pH值对CCTO粉体及陶瓷结构、介电性能影响的研究[J]. 中国陶瓷 2019(03)

- [19].CaCu_3Ti_4O_(12)基陶瓷的制备、结构与介电性能研究[J]. 中国陶瓷 2015(05)

- [20].CaCu_3Ti_4O_(12)(CCTO)陶瓷的研究进展[J]. 应用化工 2018(09)

- [21].Bi掺杂CaCu_3Ti_4O_(12)薄膜的制备及压敏性能[J]. 电镀与精饰 2018(09)

- [22].非铁电性巨介电材料CaCu_3Ti_4O_(12)的研究进展[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [23].高介电聚合物/无机复合材料研究进展[J]. 材料导报 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dc984242fe8481162e4af02.html