# 分布式无线通信系统性能分析与优化策略研究

### 论文摘要

分布式无线通信系统DWCS（Distributed Wireless Communicaiton System）是2003年国家自然科学基金立项时，由清华大学和北京邮电大学联合提出的一种新型无线通信系统。该系统基于分布式天线，以虚拟小区和虚拟基站取代传统小区和基站，较传统集中式多天线系统可大幅提升系统容量。同时系统结构简单，充分考虑了未来全IP化的网络演进趋势，具有良好的兼容性。 本论文的工作围绕DWCS展开，对DWCS的性能及相关优化技术进行了深入的分析与研究。 本论文的主要创新点如下： 1．推导出了多小区条件下，广义分布天线系统GDAS反向链路的Eb／I0表达式。并对由GDAS模型衍生出的不同天线拓扑性能进行了分析。 2．分析了频率选择性衰落信道下，非理想信估计对DWCS前向与反向链路性能的影响，得到了相应理论结果。并提出了适用于非理想环境的DWCS信号发送与合并方式。 3．在综合考虑服务质量保障、系统吞吐量最大化与系统成本有效性因素的前提下，在DWCS中首次引入波束成形算法，并将其与用户依次接入调度算法相结合，实现了DWCS前向链路性能的优化。 4．基于对“动态”网络进行动态无线资源管理的思想，提出了一种基于Eb／I0的DWCS反向链路天线动态选择算法，并验证了该算法的有效性。该算法可在保障系统容量的同时，有效降低系统成本。此外，基于未来工程实现的考虑，本论文还对DWCS与WCDMA系统在同一地理区域、相邻频段共存的方案进行了研究。 最后，对全文进行了总结，并对DWCS的未来研究方向给出了几点建议。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 移动通信发展现状

- 1.2 分布式无线通信系统的概念

- 1.3 分布式无线通信系统的研究现状

- 1.4 论文的主要内容和组织结构

- 1.5 本章参考文献

- 第二章 广义分布天线系统（GDAS）性能分析

- 2.1 引言

- 2.2 系统与信道模型

- b/I0分析'>2.3 GDAS反向链路Eb/I0分析

- 2.4 仿真与讨论

- 2.5 本章小结

- 2.6 本章参考文献

- 第三章 非理想环境下 DWCS前向链路性能分析

- 3.1 引言

- 3.2 系统与信道模型

- 3.3 前向链路中断概率分析

- 3.4 仿真与讨论

- 3.4.1 选择性宏分集合并方式下仿真与讨论

- 3.4.2 最大比宏分集合并方式下仿真与讨论

- 3.5 本章小结

- 3.6 本章参考文献

- 第四章 非理想环境下 DWCS反向链路性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 系统与信道模型

- b/I0分析'>4.3 反向链路 Eb/I0分析

- 4.4 仿真与讨论

- 4.5 本章小结

- 4.6 本章参考文献

- 第五章 DWCS前向链路性能优化算法

- 5.1 引言

- 5.2 系统模型

- 5.3 最优化方案分析

- 5.4 仿真与讨论

- 5.5 本章小结

- 5.6 本章参考文献

- 第六章 DWCS反向链路天线选择算法

- 6.1 引言

- 6.2 系统模型

- 6.2.1 信道模型

- 6.2.2 功率控制方案

- 6.3 天线选择算法

- 6.3.1 天线静态选择算法（ASS）

- 6.3.2 天线动态选择算法 Ⅰ（ADS Ⅰ）

- 6.3.3 天线动态选择算法 Ⅱ（ADS Ⅱ）

- 6.4 仿真与讨论

- 6.4.1 仿真方法

- 6.4.2 仿真结果

- 6.5 本章小结

- 6.6 本章参考文献

- 第七章 DWCS与 WCDMA共存性研究

- 7.1 引言

- 7.2 分布天线系统结构与性能

- 7.3 性能分析与仿真方法

- 7.3.1 问题描述

- 7.3.2 仿真算法

- 7.3.3 系统初始化

- 7.3.4 传播模型

- 7.3.5 天线预分配

- 7.3.6 功率初始化

- 7.3.7 干扰与SINR计算

- 7.3.8 功率控制

- 7.3.9 数据统计

- 7.4 仿真与讨论

- 7.5 本章小结

- 7.6 本章参考文献

- 第八章 总结与展望

- 8.1 总结

- 8.2 展望

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].CDMA2000 1xEV-DO反向链路数据吞吐量平衡负荷算法设计[J]. 电子学报 2010(01)

- [2].一种适用于地球空间传感器网络的TCP Vegas模型[J]. 宇航学报 2020(02)

- [3].一种符合EPC C1G2协议的RFID反向链路数据解码技术的实现[J]. 物联网技术 2013(02)

- [4].中继卫星SMA系统反向链路多波束形成技术[J]. 电讯技术 2012(03)

- [5].LiFi技术发展综述[J]. 现代电信科技 2017(02)

- [6].L-DACS1反向链路信道估计的DSP实现[J]. 科学技术与工程 2015(02)

- [7].RFoG技术在网络双向化改造中的应用[J]. 电视技术 2011(18)

- [8].CDMA直放站的工程调试与优化[J]. 中国新通信 2009(17)

- [9].TDRSS高速反向链路多进制扩频抗干扰方案研究[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(05)

- [10].一种CDMA EVDO系统负荷算法的优化设计[J]. 通信技术 2008(07)

- [11].大连双向HFC网络反向系统技术及调试规范[J]. 有线电视技术 2012(12)

- [12].CDMA网络高话务区域优化方法探讨[J]. 无线通信技术 2008(01)

- [13].1x EV-DO反向链路概率自适应速率控制算法[J]. 信息工程大学学报 2010(05)

- [14].CDMA2000 1X网络优化中的掉话故障分析和解决[J]. 价值工程 2011(10)

- [15].CDMA网络无线覆盖问题的研究[J]. 科技致富向导 2010(32)

- [16].有线网络反向链路分析及测试[J]. 山西电子技术 2016(01)

- [17].Rev.A反向负荷控制与T2P分配原理及优化应用[J]. 电信网技术 2012(07)

- [18].EV-DO反向链路速率控制模型[J]. 计算机工程与设计 2011(02)

- [19].cdma2000 1x语音和数据业务并发时无线信道容量的计算[J]. 电信技术 2009(03)

- [20].EV-DO RAB门限参数设置研究及优化实践[J]. 移动通信 2013(06)

- [21].遥感、遥测、遥控[J]. 中国无线电电子学文摘 2010(04)

- [22].基于CDMA蜂窝移动通信小区分裂研究[J]. 广东通信技术 2010(06)

- [23].浅析EV-DO网络高负荷解决方案[J]. 移动通信 2014(06)

- [24].一种基于GPS轨迹的路线规划方法[J]. 软件工程师 2012(03)

- [25].一种基于累积谱的MF-TDMA信号检测技术[J]. 无线电工程 2015(09)

- [26].浅析CDMA掉话原因及优化方法[J]. 科技信息 2010(24)

- [27].基于赋形多波束的CDMA系统容量分析[J]. 微计算机应用 2011(05)

- [28].CDMA2000无线链路上TCP性能分析及优化[J]. 邮电设计技术 2008(09)

- [29].无线异构网络环境中基于拥塞状态区分的TCP Vegas改进算法[J]. 计算机应用 2010(02)

- [30].TD-HSUPA系统功率授权算法的仿真研究[J]. 数字通信 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dd8879a7bca03a60c3ee3be.html