# 动力锂离子电池组管理系统的研究

### 论文摘要

汽车的发展给人们的生活带来了极大的方便,但是也给人类生存环境带来了危害,同时传统汽车所消耗的燃油属于不可再生能源。随着人类的环保意识的增强以及能源危机的加剧,新能源汽车由于具备诸多优点,受到人们越来越多的关注,在许多国家已经上升到国家战略的层面。在我国,国家出台一系列的政策鼓励和支持新能源汽车发展。在几年前,由于电池技术的限制,新能源汽车并没有得到很好的发展,然而在这几年,随着锂电池技术的日益成熟,新能源汽车在这几年出现了“井喷”式的发展。锂电池以高性能、低污染或者无污染而受到汽车界的关注,被誉为最具发展潜力的能源载体之一,锂离子电池的管理已成为当前研究的热点之一。本系统针对74节动力锂电池组,采用基于CAN总线的分布式架构,由电池包模块与主控单元组成,所有电池包模块与主控单元通过CAN总线进行数据交换,由主控单元统一控制电池组的充放电、均衡等等。这种架构可以很方便的增减电池的数量,具有很好的通用性和扩展性。本文从电池外部参数的采集、电池管理系统的架构及部分核心硬件设计、电池管理系统的电量计算方法及控制管理策略、管理系统的软件设计四个方面对所研究的系统进行了阐述。文中对电池组单体电池电压的采集做了深入的研究,并提出一种低成本、高精度的电池组单体电池电压检测方法,该方法具有成本低、电路简单可靠、对电池影响小、精度高的特点,常温下误差低于0.1%。研究了电池组的电量计算方法和控制管理策略,在文中给出了具体的故障管理、状态管理、充放电控制策略、热管理等电池组管理策略,增强电池组在使用过程中的安全性能并提高电池组的使用寿命。对电池管理系统的软件设计做了深入的研究,系统的软件设计采用多工序并行处理的程序结构,该程序结构设计简单、实时性较强,能够很好的应对管理系统对系统实时性和稳定性的要求。最后,对本系统存在不足以及改进方案进行了详细说明。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 电动汽车技术

- 1.2 电池技术

- 1.3 锂电池管理系统

- 1.3.1 电池管理系统SOC估算研究现状

- 1.3.2 锂电池管理系统均衡方法及研究方向

- 1.3.3 锂电池管理系统的热管理

- 1.4 本论文的研究内容及安排

- 第2章 锂电池外部参数检测研究

- 2.1 锂电池单体电压检测

- 2.1.1 现有单体电池电压检测方法

- 2.1.2 单体电池电压精确检测方法的研究

- 2.1.3 电压检测实验结果

- 2.2 锂电池组温度检测

- 2.2.1 DS18B20温度检测原理

- 2.2.2 温度传感器拓扑

- 2.3 锂电池组总电流的检测

- 2.3.1 电流检测方法

- 2.3.2 锂电池组电流检测硬件设计

- 2.4 锂电池组总电压检测

- 第3章 BMS系统总体设计及CAN总线设计

- 3.1 BMS系统总体方案设计

- 3.2 系统电源供应

- 3.3 单片机方案选择

- 3.4 主控单元硬件设计

- 3.5 电池包模块硬件设计

- 3.6 CAN总线设计

- 3.6.1 内部CAN总线传输帧格式

- 3.6.2 内部CAN总线滤波器设置

- 第4章 锂电池管理控制策略及算法

- 4.1 SOC估算算法

- 4.1.1 SOC估算基本思想

- 4.1.2 电量的计量

- 4.2 锂电池管理系统管理控制策略

- 4.2.1 电池组故障管理

- 4.2.2 电池组均衡充电管理

- 4.2.3 电池组放电管理

- 4.2.4 电池组热管理

- 4.3 电池管理系统低功耗运行策略

- 第5章 锂电池管理系统软件设计

- 5.1 软件设计思想

- 5.2 主控单元程序设计

- 5.2.1 主控单元启动流程

- 5.2.2 CAN总线发送服务程序

- 5.2.3 电池组单体电池电压温度数据传输

- 5.2.4 电流检测

- 5.2.5 BMS程序设计

- 5.3 电池包模块程序设计

- 5.3.1 温度检测程序

- 5.3.2 电压检测及均衡控制程序

- 5.4 上位机显示及CAN总线通信数据

- 5.4.1 上位机显示

- 5.4.2 CAN总线通信

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 附录B 系统照片

### 相关论文文献

- [1].导热硅胶形状对液冷式电池组热性能影响研究[J]. 电源技术 2020(01)

- [2].一种基于分布式储能的电池组均衡仪[J]. 电子世界 2020(03)

- [3].大规模串并联电池组三层级均衡电路[J]. 电池 2020(01)

- [4].考虑电池组健康状态的储能系统能量管理方法[J]. 电网技术 2020(11)

- [5].电池系统建模与系统管理——评《电池建模与电池管理系统设计》[J]. 电池 2019(05)

- [6].大容量电池组在线均衡器设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(22)

- [7].纯电动大巴车载电池组实际工况下的工作特性[J]. 电源技术 2016(11)

- [8].纯电动客车双电池组系统及其控制策略的设计[J]. 客车技术与研究 2017(02)

- [9].锂电池和电池组测试中出现的不合格分析[J]. 电子质量 2017(09)

- [10].一种双锂电池组供电的混合动力汽车电池组设计[J]. 现代电子技术 2015(22)

- [11].等效循环电池组剩余使用寿命预测[J]. 工程科学学报 2020(06)

- [12].混合动力汽车镍氢电池热管理策略研究[J]. 机械设计与制造 2020(09)

- [13].钠电池会取代锂电池吗?[J]. 互联网周刊 2019(02)

- [14].电池组低温环境下充电控制设计与验证[J]. 电源技术 2019(03)

- [15].液冷板电池组散热性能仿真及优化[J]. 制冷技术 2019(02)

- [16].列尾电池的数字化管理设计[J]. 电子世界 2019(20)

- [17].车用并联电池组不均衡电流建模与仿真分析[J]. 机械工程学报 2019(20)

- [18].储能电站电池组典型异常告警分析及整改措施研究[J]. 电力设备管理 2019(10)

- [19].电池组均衡技术研究现状[J]. 电子测量技术 2015(08)

- [20].电动汽车电池组智能管理及其无线传感器网络路由协议[J]. 电力系统自动化 2015(18)

- [21].轨交应急牵引电池组管理系统研究[J]. 电源技术 2015(11)

- [22].电池竞赛中的三个领跑者[J]. 经营者(汽车商业评论) 2018(11)

- [23].军用锂离子蓄电池电源电池组均衡系统研究[J]. 科学中国人 2016(02)

- [24].让电池组保持活力[J]. 科学24小时 2013(12)

- [25].浅谈本质安全型电气设备中的电池或电池组[J]. 电气开关 2013(02)

- [26].便携电池组打造“太阳能士兵”[J]. 技术与市场 2011(04)

- [27].串联供气电池组性能研究[J]. 电源技术 2008(01)

- [28].环测仪电池组质量问题分析及对策[J]. 气体分离 2019(03)

- [29].电动汽车电池组均衡技术研究进展[J]. 电源技术 2020(04)

- [30].退役锂电池充放电系统[J]. 电器与能效管理技术 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3de6604b56bba446835df493.html