# 反胶团微乳液法制备染料敏化太阳能电池光电极TiO2薄膜

### 论文摘要

染料敏化太阳能电池（DSC）是一种新型的光电化学太阳能电池，与半导体太阳能电池相比，具有成本低、制备工艺简单、环境友好等优点，引起各国研究者的广泛的关注。染料敏化TiO2多孔薄膜光电极是DSC的核心部分，国内外关于DSC光电极TiO2薄膜的制备方法主要有：溶胶凝胶法、水热合成法、粉末涂敷法、电化学沉积法等多种方法。这些制备方法主要存在两个问题：（1）很难控制纳米颗粒团聚，难以获得高分散的纳米颗粒；（2）获得高纯度的锐钛矿型纳米TiO2的工艺比较复杂。因而研究一种工艺简单、颗粒分散性好、能有效避免常规方法难以获得高纯度的锐钛矿型纳米TiO2的缺陷的方法，非常具有理论和实际意义。本文主要研究了四氢呋喃（THF）改性CTAB／水／正丁醇／环己烷的反胶团微乳液体系制备非晶态TiO2多孔薄膜，及其作为DSC光电极薄膜的光电性能。探讨了所采用的CTAB／水／正丁醇／环己烷反胶团微乳液体系各参数，如反应物浓度、表面活性剂分子膜柔性、反应温度和颗粒熟化，对非晶态TiO2多孔薄膜的微观结构形态和光电转换性能的影响；以及THF对CTAB／水／正丁醇／环己烷微乳液体系的改性作用机理和对非晶态TiO2多孔薄膜的微观结构形态和光电转换性能的影响。研究结果表明：以水／环己烷／CTAB／正丁醇／THF为1：4：0．6：0．6：2．7-5．4的质量比例混合成五组分微乳液，“钛源”／水的体积比为1：1，将所制备的TiO2胶体前驱液熟化10天，所制备的纳米非晶态TiO2多孔薄膜微观结构为最佳状态，光电转换性能较好。THF对水／环己烷／CTAB／正丁醇反胶团微乳液体系制备TiO2多孔薄膜的改性机理的探究发现，THF的作用在于：在水解前，将微乳液中作为微型反应器的反胶团先行分散，避免了常规微乳液体系中因胶团的数量和浓度通常较大，而引起的反胶团聚集；在水解反应后，能够使水合TiO2颗粒保持有一定的距离，可以避免在干燥烧结过程中因距离太近而造成薄膜破裂等不良后果。为了证明非晶态TiO2薄膜用于DSC是个有效的组件，本研究用DSC光电极薄膜常用制备方法之一——粉末涂敷法，制备出晶态的纳米TiO2多孔薄膜光电极。比较分析了非晶态TiO2薄膜与纳米晶TiO2薄膜的微观性能，以及两者作为光电极的光电转换性能的异同。研究结果表明：THF改性的反胶团微乳液体系制备出均匀非晶态TiO2薄膜，薄膜中TiO2颗粒呈完整球形、粒径分布均匀、平均粒径为20nm，其能像用P25粉体制备的纳米晶态薄膜一样，颗粒相互连接形成网络结构，得到多孔薄膜，能满足DSC光电极材料高比表面积和多孔性的要求。把这种非晶态TiO2薄膜应用于DSC，其光电转换效率达到4．68％；在同样的测试条件下，其与用P25纳米晶粉体制备的光电极薄膜的光电转换效率4．65％相当，改善了非晶态TiO2薄膜作为DSC光电极材料的低效状况，证明了本研究制备的非晶态TiO2薄膜能有效地用于DSC。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 染料敏化太阳能电池

- 1.1.1 染料敏化太阳能电池的研究进展

- 1.1.2 染料敏化纳米晶太阳能电池的结构及工作原理

- 1.1.3 关于染料敏化纳米晶太阳能电池的性能指标

- 2薄膜'>1.2 染料敏化太阳能电池光电极TIO2薄膜

- 2多孔薄膜的制备方法'>1.3 TIO2多孔薄膜的制备方法

- 1.4 微乳液

- 1.4.1 微乳液体系

- 1.4.2 微乳液的形成机理

- 1.4.3 反胶团微乳液的结构、组成及其特征参数

- 1.5 反胶团微乳液法制备无机纳米材料

- 1.5.1 反胶团微乳液法制备无机纳米材料的研究进展及优点

- 1.5.2 反胶团微乳液法制备纳米材料的方式和机理

- 1.5.3 反胶团微乳液法制备无机纳米材料的影响因素

- 2多孔薄膜存在的问题'>1.5.4 反胶团微乳液法制备纳米TiO2多孔薄膜存在的问题

- 1.6 本课题研究的意义及内容

- 2 实验与研究方法

- 2.1 实验原料与设备

- 2.1.1 原材料

- 2.1.2 实验主要设备

- 2.2 实验方法

- 2多孔薄膜'>2.2.1 制备TiO2多孔薄膜

- 2.2.2 染料敏化及组装电池

- 2.3 测试方法

- 2多孔薄膜的制备及影响因素'>3 非晶态TIO2多孔薄膜的制备及影响因素

- 2多孔薄膜微观结构形态的影响'>3.1 反胶团微乳液体系对TIO2多孔薄膜微观结构形态的影响

- 3.1.1 反应物浓度的影响

- 3.1.2 表面活性剂分子膜柔性的影响

- 3.1.3 反应温度的影响

- 3.1.4 颗粒熟化的影响

- 2多孔薄膜结构形态的影响'>3.2 THF对TIO2多孔薄膜结构形态的影响

- 3.2.1 THF对CTAB/水/正丁醇/环己烷四组分反胶团微乳液体系稳定性的影响

- 3.2.2 THF对胶体前驱液的影响

- 2多孔薄膜结构形态的影响'>3.2.3 THF对TiO2多孔薄膜结构形态的影响

- 3.3 本章小结

- 2多孔薄膜光电极性质研究'>4 非晶态TIO2多孔薄膜光电极性质研究

- 2多孔薄膜光电转换性能的影响'>4.1 反胶团微乳液体系对纳米非晶态TIO2多孔薄膜光电转换性能的影响

- 4.1.1 反应物浓度的影响

- 4.1.2 反应温度的影响

- 4.1.3 颗粒熟化的影响

- 2多孔薄膜光电转换性能的影响'>4.2 THF对纳米非晶态TIO2多孔薄膜光电转换性能的影响

- 2薄膜光电极与纳米晶TIO2薄膜光电极性质的比较'>4.3 非晶态TIO2薄膜光电极与纳米晶TIO2薄膜光电极性质的比较

- 2薄膜与纳米晶TiO2薄膜微观性能的比较'>4.3.1 非晶态TiO2薄膜与纳米晶TiO2薄膜微观性能的比较

- 2薄膜与纳米晶TiO2薄膜光电转换性能的比较'>4.3.2 非晶态TiO2薄膜与纳米晶TiO2薄膜光电转换性能的比较

- 4.4 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于p型光电极的染料敏化太阳能电池研究进展[J]. 无机化学学报 2018(04)

- [2].基于氧化亚铜光电极的制备及其光电化学性能的研究进展[J]. 化工进展 2018(01)

- [3].高效光解水光电极设计的研究进展（英文）[J]. 催化学报 2018(03)

- [4].中科院广州地化所合成新型消毒光电极材料[J]. 军民两用技术与产品 2014(08)

- [5].新型氧化物半导体光电极的合成[J]. 电源技术 2012(07)

- [6].无机离子对石墨烯/TiO_2纳米管阵列光电极光催化性能影响[J]. 环境工程学报 2014(10)

- [7].广州地化所合成新型消毒光电极材料[J]. 浙江化工 2014(06)

- [8].科学家合成新型消毒光电极材料[J]. 科技创新导报 2014(19)

- [9].中科院广州地化所合成新型消毒光电极材料[J]. 功能材料信息 2014(03)

- [10].中科院广州地化所合成新型消毒光电极材料[J]. 分析测试学报 2014(07)

- [11].细胞固定化方法制备微藻光电极的研究[J]. 中国生物工程杂志 2012(04)

- [12].用于多脑区神经环路解析的新型光电极阵列[J]. 集成技术 2015(06)

- [13].对NpHR光敏感蛋白具有刺激作用的光电极研制[J]. 半导体光电 2019(01)

- [14].Ru-TiO_2光电极对亚甲基蓝的光电催化降解[J]. 环境工程学报 2010(04)

- [15].导电玻璃负载Fe_2O_3/ZnO复合光电极的制备及光电催化性能[J]. 高等学校化学学报 2018(04)

- [16].钌掺杂TiO_2/Ti光电极的制备及光电催化性能[J]. 稀有金属材料与工程 2010(07)

- [17].Ru-TiO_2光电极的研制与性能研究[J]. 分析科学学报 2010(06)

- [18].浅析新型氧化物半导体光电极的合成[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(15)

- [19].TiO_2纳米管阵列光电极的制备及光催化性能研究[J]. 环境工程学报 2011(10)

- [20].三维ZnO/CdS光电极的制备及其光电化学性能研究[J]. 半导体光电 2019(01)

- [21].氧化锌纳米棒光电极对核黄素的光致电化学响应及应用[J]. 高等学校化学学报 2016(12)

- [22].微弧氧化法制备WO_3/TiO_2光电极及光催化性能研究[J]. 水处理技术 2015(07)

- [23].PbSe/CdS/N-TiO_2纳米棒阵列光电极:CVD制备全色光电极[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [24].能源技术研发[J]. 中外能源 2019(02)

- [25].韩国开发新型光电复合电极[J]. 有色冶金节能 2019(03)

- [26].硫掺杂TiO_2/Ti光电极制备及其可见光光电催化性能[J]. 材料科学与工艺 2010(05)

- [27].可在低电压下生产氢气的氧氮化钽光电极[J]. 金属功能材料 2010(02)

- [28].Pt掺杂介孔TiO_2/导电碳毡光电极的制备及光电催化性能[J]. 复合材料学报 2016(12)

- [29].聚耐尔蓝/氧化石墨烯光电极对NADH的光致电化学响应[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [30].广东省纳米微米材料研究重点实验室在光电分解水制氢领域取得进展[J]. 化工新型材料 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dfc298121c0bc4c56089002.html