# 城市道路桥梁工程施工中的质量控制汪恒

汪恒

身份证：3213221991****1216江苏223600

摘要：城市道路桥梁工程是交通工程的重要组成，通过加强对道路桥梁施工质量的控制，对交通领域的整体发展就有着积极意义。道路桥梁工程的实际施工中，由于一些因素的影响，对道路桥梁工程施工就形成很大的阻碍。

关键词：城市；道路桥梁工程；施工；质量控制

引言

随着世界性经济与科学技术的不断发展，交通运输显然已经和人们的正常生活与工业的发展结合成有机的统一体，因此城市道路交通的建设对于中国的整体发展具有很大的意义。但是从目前我国城市路桥的实际施工与使用情况来看，还有很多施工环节存在不同程度的问题，具体包括路基坍塌问题、桥梁裂缝问题、碱蚀问题以及钢筋锈蚀问题等等。因此，相关部门还应从不同方向入手加强质量控制工作，在工程建设的实践过程当中积极发掘问题所在，找出原因，找出最佳解决措施对其进行及时的处理，从而全面提高城市道路桥梁工程质量。

1城市道路桥梁施工过程存在的问题

1.1裂缝问题

目前，我国城市道路桥梁施工过程中最为普遍质量问题就是裂缝。根据其构成的原因分析，能够将其划分为温度裂缝、收缩裂缝、升降裂缝、冻胀裂缝等。究其原因，具体包含混凝土材料质量不符合规范，配比不标准，浇筑以及振捣，养护施工环节操作不标准等因素均会导致裂缝的发生。其不但会对城市道路桥梁整体外部带来一定的影响，同时还会缩短工程的使用周期，制约其正常运行。所以，相关部门必须通过高效的科技手段有效的避免裂缝的出现。

1.2路基坍塌问题

路基发生坍塌是目前我国道路桥梁建设的基本问题之一，产生这一问题的原因如下：首先，在进行施工作业的时候，引道区域经过高填土，在此之后若是遭遇强降雨天气以及遇到重载车辆在路面上通行的情况下极易引发路面下沉问题，继而引发道路路基的坍塌。其次，若是在进行道路施工作业的过程中，没有注意回填土过程当中的压实操作，或者此部分存在其他技术欠缺，那么在工程完工并交付使用后，由于车辆的压力作用必然会直接导致路桥力学结构的整体性受损，最终引发道路坍塌问题。再次，在路堑工程完工并交付使用初期就有超负载车辆在路面上通行，这就会使尚未全面投入使用的道路桥梁在交付使用的开始阶段就遭到损坏，从而引发路基坍塌问题。路基的施工质量是决定道路桥梁整体施工质量的关键点，这就要求相关的单位对已经暴露的或者可能出现的路基坍塌问题给予高度重视，防止对后续的施工程序带来不必要的影响。

1.3表面碱蚀

表面碱蚀时城市道路桥梁建设中常见的质量问题之一，现代化的道路桥梁建设多以钢筋混凝土为主要建设材料，钢筋混凝土结构中通常存在一些带有碱成分的物质，道路桥梁施工过程中使用的砼中存在一些卤素，这些卤素与混凝土结构中的碱成分长期接触，在雨水条件下就会发生化学反应，导致钢筋混凝土结构中的钢筋产生锈蚀肿胀的问题，加快桥梁构件的失效速度，降低桥梁桥体的整体负荷能力，减少桥梁的使用寿命，对桥体本身形成不可磨灭的损害。

2城市道路施工中质量控制措施

2.1施工材料控制

施工材料是影响城市道路与桥梁工程施工质量的重要因素，道路桥梁工程施工量庞大、施工周期较长，市政单位在采购相关施工材料时除考虑材料的价格与质量之外，还应充分考虑材料的贮存条件，可以成立专门的材料采购招投标中心，专职负责辨别施工材料的品质优劣，杜绝材料采购中的投机取巧与权钱交易现象，保证所有采购材料都能够符合招标书的品质要求，为城市道路桥梁的质量控制提供有力保障。

2.2严格控制混凝土施工的技术质量

在道桥具体施工的环节中，混凝土施工质量发挥着至关重要的作用，所以，必需给予合理的把控，对于水泥、钢筋、石子、砂子等原料在使用时需保证其符合工程施工标准。同时对于其具体参数实现全方位的了解，确保其原料的各项指标符合施工标准。例如安定性、强度、初凝时间、终凝时间等因素。除此之外，将水泥与砂石、钢筋混合操作时，需严格的把控三者之间的配比。为了保证钢筋可以整齐的完成分布，需通过平板振动器将钢筋混凝土振捣成型。其中最为关键的就是振捣横断面时，严格根据其具体状况实现连续振捣，加强边角的处理。除此之外，利用振动板时，同一区域的振动时间不能超过15s。同时需由专门工作者对路面完成洒水保湿养护，精准的掌握混凝土的初凝时间。

2.3保证城市道路桥梁工程结构设计的科学性与合理性

道路桥梁结构的强度与稳定性直接影响着工程整体的施工质量，因此一定要从设计阶段就开始充分注意方案的科学性与合理性，全面确保通行车辆的安全性，并延长路桥的使用时效。例如我国著名估计赵州桥，这座桥梁虽然早已经历了几千年的光景，但是目前依然有着很强的稳固性，其建筑结构被众多建筑设计师成为完美的设计。如今我们虽有着各种各样的先进性科学技术、丰富的建筑用材以及机械设备，可是工程的使用效率却依旧无法和赵州桥相媲美。所以城市道路桥梁施工要从设计入手，深化方案的审核，同时邀请此方面的专家对设计方案进行权威性评价，进而全面提升设计方案的可行性。此外还要建立设计方案的力学模型，用科学的眼光审查城市道路桥梁工程结构的合理性，并将地质运动情况和道路交通流动压力考虑在内，从而实现从根本上提高城市道路桥梁工程的结构质量。

2.4加强施工技术控制

施工技术是直接关系着施工质量的决定性因素，由于城市道路桥梁工程项目逐渐增多，在道路桥梁工程施工过程中，必须要积极加强对施工技术的管理，并且要加强对各种新型的施工技术的应用。针对道路桥梁而言，其施工过程中的技术难点和重点有两个方面，一个是地基，一个是路面：（1）加强地基处理，在道路桥梁工程施工过程中软土地基是影响道路桥梁稳定性和安全性的主要因素，在道路桥梁施工过程中，必须要以提高地基的稳固性与牢固性为目标，对地基进行加固处理。对于软土地基而言，应该要首先清除碾压层下的软土地基，并且换填良性土壤，再对其进行碾压，对地基进行回填的时候不能使用其他土壤，最好采用原土进行回填，尤其要避免使用透水性差的此类，可以防止形成水囊。在填筑上层的时候应该要及时对排水沟进行建设，确保路基中的积水能够及时排出。另外，在对上层进行填筑的时候还应该要及时对下层进行检验，确保下层被压实之后才可以对上层进行填筑；（2）加强对路面施工质量的控制。沥青混凝土是现代城市道路桥梁路面施工的主要材料，相对于传统的水泥混凝土路面而言，沥青混凝土路面的优势较多，例如平稳性更高、噪音小、使用寿命长。在城市道路桥梁路面施工过程中，沥青路面的摊铺质量与很多因素有关，例如沥青材料质量、沥青摊铺速度等，沥青路面施工过程中很容易出现不平整的现象，如果不能及时处理，则会导致路面在使用过程中的问题会越来越严重，在沥青路面施工过程中，首先要确保摊铺机及自动找平装置处于良好工作状态，能够实时对路面摊铺施工进行监测，一旦发现问题能够及时处理。其次要设置专人指挥运输车辆，保证摊铺机能够正常、连续运转。另外，要对路面结构层的平整度进行有效控制，对各个工序之间的交验制度进行明确，确保各个工序之间的衔接顺畅。

结语

综上所述，我国的城市道路桥梁工程施工是比较重要的基础设施建设，在当前经济快速发展以及可持续发展观念不断深化的大背景下，在重视施工质量的同时，也要注意对环境的影响，尽量减少对环境的破坏。在此次的理论研究中，对道路桥梁施工中出现的质量问题以及施工的质量控制措施进行了简要探究，希望能够有助于保障城市道路桥梁整体的施工质量，为实际的施工提供一些发展思路。

参考文献：

［1］张贞伟．市政施工中道路桥梁的质量控制探究［J］．江西建材，2016（16）：159．

［2］武向阳．市政施工中道路桥梁的质量控制之我见［J］．江西建材，2016（08）：149－150．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3e25bcc34cd613415f4291fa.html