# 攀钢钢渣作为大体积地基回填料的数值模拟研究

### 论文摘要

因温度升高而引起膨胀是钢渣地基面临的重要问题。外部热量和钢渣遇水反应放出的大量热量积聚导致钢渣地基的温度不断升高。温度升高产生膨胀,进而引起上部建筑物的变形甚至破坏。为了深入研究攀钢钢渣作为地基回填料在外部热源作用下对上部建筑物的影响,本文从以下几个方面进行研究：1、概括了国内外钢渣的研究及利用现状,介绍了攀钢钢渣作为地基回填料的研究和利用现状、钢渣工程的发展现状和钢渣地基的数值模拟现状。2、通过地勘钻孔对渣场进行温度测量；根据温度传递规律和现场所测温度,对钢渣地基在水平和深度方向进行温度补充,得到在测温时刻整个钢渣地基温度分布,作为后续计算的初始条件。3、在钢渣地基模型上表面布置生产线的区域,分别施加60℃和120℃的恒温热源,模拟高温生产线对钢渣地基的加热作用；计算施加热源后第2,5,10年的温度场；对同一热源在不同加热时间的温度分布进行比较分析,再对不同热源相同加热时间进行比较分析,得出热源对温度分布的影响。4、位移场计算中是以不同年份的温度分布作为温度荷载,计算得到不同年份之间的位移变化量。各钻孔在表面处的位移值是主要考虑的参数,其反映地基表面的位移变化,上部建筑物也随地基的膨胀而向上抬升5、根据温度场及位移场的计算结果,对于在钢渣地基上修建的建筑物提出了一些减少不均匀沉降的建议,使钢渣地基的膨胀对上部结构影响尽量减小。研究结果表明：对温度场结果分析比较可知,在60度和120度热源作用下,纯渣层第10年升温深度分别在将近30m和40m附近,岩层较厚的区域深度有所增加,特别是120度热源情形的影响深度达到45m,岩层升温明显。对位移场分析比较可知,在模型表面受温度影响而引起的位移,在渣层厚度达到35m以上且厚度变化不大的区域,位移变化量相差不大。在渣层深度不到20m的区域,位移变化量不均匀,各点的位移差超过10cm,在个别区域甚至更大。但在模型表面无热源且离热源较远的区域,基本不受温度影响。通过分析计算结果得出结论：对于热源区域,应加强散热、隔热措施,以减少向深层地基特别是渣层薄的区域传递热量。因地基可能出现不均匀沉降,在岩层较厚区域应充分考虑不均匀沉降带来的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外钢渣的研究现状

- 1.1.1 国外钢渣的研究现状

- 1.1.2 国内钢渣的研究现状

- 1.2 攀钢钢渣用作地基材料的研究现状与利用情况

- 1.2.1 攀钢钢渣用作地基材料的研究现状

- 1.2.2 攀钢钢渣的利用情况

- 1.3 钢渣的膨胀原理

- 1.4 本文的研究意义

- 1.5 论文的主要研究内容与创新点

- 1.6 本章小结

- 第二章 钢渣温度场理论及其有限元方程

- 2.1 传热学基础理论

- 2.1.1 热传导

- 2.1.2 热对流

- 2.1.3 热辐射

- 2.2 热传导方程

- 2.2.1 热传导基本方程的建立

- 2.2.2 温度单值性条件

- 2.3 常见数值方法

- 2.3.1 有限差分法

- 2.3.2 有限单元法

- 2.4 温度场计算的有限元方程

- 2.5 本章小结

- 第三章 渣体温度的测量

- 3.1 钢渣的发热机理

- 3.2 钢渣地基的现场温度测量及温度补充

- 3.2.1 现场测量温度

- 3.2.2 温度补充

- 3.3 本章小结

- 第四章 钢渣地基温度场的数值模拟

- 4.1 ANSYS简介

- 4.2 ANSYS热分析概述

- 4.3 热单元简介

- 4.4 工况及参数简介

- 4.4.1 场地的基本情况

- 4.4.2 钢渣引起地面建筑变形情况

- 4.4.3 模型各层物质组成

- 4.4.4 模型各层物质参数选择

- 4.5 有限元模型

- 4.5.1 模型基本假设

- 4.5.2 模型建立

- 4.5.2.1 模型及坐标选取

- 4.5.2.2 边界条件设定说明

- 4.5.2.3 计算说明

- 4.6 温度场计算结果比较与分析

- 4.6.1 测温时刻模型的温度分布情况

- 4.6.2 施加恒温60度时第2,5,10年的温度变化情况

- 4.6.3 施加恒温120度时第2,5,10年的温度变化情况

- 4.6.4 恒温60度与120度作用时温度的变化情况

- 4.6.5 温度对岩层的影响

- 4.7 本章小结

- 第五章 热应力理论及有限元模拟

- 5.1 热应力介绍

- 5.2 热力耦合介绍

- 5.3 solid45单元介绍

- 5.4 计算的主要步骤

- 5.5 对钢渣地基结构场的模拟

- 5.6 模拟计算结果比较与分析

- 5.6.1 位移计算结果

- 5.6.2 应力计算结果

- 5.7 模拟结果分析

- 5.8 本章小结

- 第六章 结论及展望

- 6.1 论文的主要结果

- 6.2 结果建议

- 6.3 论文的不足

- 6.4 需要进一步研究的内容

- 致谢

- 参考文献

- 附录A:攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].含钒钢渣选择性预处理及提钒工艺[J]. 中国有色金属学报 2019(11)

- [2].利用钢渣余热还原含锌粉尘可行性的探讨[J]. 矿产综合利用 2019(06)

- [3].新型钢渣陶瓷砖的制备及性能研究[J]. 科技经济导刊 2020(02)

- [4].钢渣的处理工艺和利用现状[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [5].水泥稳定钢渣基层体积膨胀性能研究[J]. 建材世界 2020(02)

- [6].利用转炉含钒钢渣冶炼含钒生铁[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [7].钢渣超细粉利用初探[J]. 企业科技与发展 2016(04)

- [8].钢渣复合料的推广应用研究[J]. 化学工程与装备 2016(10)

- [9].钢渣稳定化处理及高价值资源化技术及应用[J]. 中国废钢铁 2014(04)

- [10].钢渣热闷技术的特点[J]. 涟钢科技与管理 2014(04)

- [11].高钙钢渣脱砷行为及机理[J]. 中国有色金属学报 2019(12)

- [12].粉磨方式对钢渣微粉特性的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2020(01)

- [13].钢渣超微粉/橡胶复合材料的性能及补强-阻燃机制[J]. 复合材料学报 2020(04)

- [14].改性钢渣陶粒的制备及其除磷性能研究[J]. 水处理技术 2020(07)

- [15].钢渣在公路路面基层应用的可行性研究[J]. 现代交通技术 2020(02)

- [16].钢渣-土混拌基层材料试验研究及微观机理分析[J]. 土木与环境工程学报(中英文) 2020(04)

- [17].钢渣特性及在道路工程中的应用研究[J]. 中外公路 2019(05)

- [18].钢渣重构组成设计的关键因子[J]. 水泥 2017(02)

- [19].攀钢含钒钢渣制备钢渣复合微粉及在混凝土中的应用[J]. 四川水泥 2016(03)

- [20].钢渣的胶凝性能研究[J]. 炼钢 2016(02)

- [21].钢渣在沥青路面工程中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(07)

- [22].石状钢渣对混凝土抗压强度的影响分析[J]. 水利规划与设计 2015(09)

- [23].钢渣原材料配制混凝土的试验研究与可行性分析[J]. 粉煤灰 2015(05)

- [24].废弃钢渣资源化存在问题研究[J]. 青年与社会 2018(36)

- [25].钢渣复合料有应用前景[J]. 设备管理与维修 2013(11)

- [26].钢渣热闷移动罩车的控制方法研究[J]. 环境工程 2014(06)

- [27].钢渣在环境污染治理中的资源化利用[J]. 资源再生 2013(01)

- [28].钢渣用于混凝土的安定性评价与控制研究[J]. 粉煤灰 2013(02)

- [29].浅议钢铁冶炼过程中产生的废弃钢渣循环再利用[J]. 科技资讯 2012(07)

- [30].改性钢渣颗粒吸附去除废水中磷的研究[J]. 安全与环境学报 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3e4590e1686410d315847568.html