# 大型汽车塑料模具高速加工的误差分析与补偿

### 论文摘要

高速加工技术应用于模具加工，改进了模具的制造工艺，提高了模具的加工效率和质量。国内外学者主要从高速加工的进刀方式、刀具路径、拐角以及残余分析等方面来进行研究，对高速加工中所产生的误差以及误差补偿方面的研究较少。本文主要针对加工误差的特点，研究大型汽车塑料模具高速加工中的误差形成原因，预测误差的大小，并通过离线的方式进行补偿。本课题的研究对提高大型汽车塑料模具的加工质量和加工效率有积极的意义，同时对其它类型模具的加工也能起到指导作用。研究中采用Φ6mm硬质合金涂层球头铣刀加工P20预硬塑料模具钢，主要研究内容包括：1、根据切削理论，研究球头铣刀在精加工时的切削力的预测公式，并通过实验求解切削刃系数和单位切削力系数。2、通过斜面加工的实验，研究高速加工不同切削参数下的切削力和振动的特性。实验表明沿斜面加工顺铣的加工方式优于其它的加工方式，以切削力和振动为优化目标，得出了实验条件下的最优切削参数。3、研究刀具的水平偏移与加工误差的关系，并利用有限元分析法求得刀具偏移量，预测加工误差的大小。4、为提高有限元分析的精度、计算速度，研究了刀具、刀柄装夹后的特性，并通过实验对它们进行简化。5、分析了刀具的路径误差，包括加工残余、刀具偏置的附加误差和直线逼近误差等，得出了曲面加工时加工残余与球头半径、进给步距的关系。6、根据预测误差量采用加工面偏移的方式进行离线补偿，然后生成数控加工程序，实现加工过程的补偿，并通过实例对这一方法进行了验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题的研究意义

- 1.2 大型汽车塑料模具加工

- 1.2.1 大型汽车塑料模具的特点

- 1.2.2 大型汽车塑料模具一般加工工艺

- 1.2.3 模具高速加工的特点

- 1.3 模具高速加工的理论研究

- 1.3.1 切削力的研究

- 1.3.2 加工策略的研究

- 1.4 模具高速加工的误差

- 1.4.1 模具高速加工误差形成

- 1.4.2 模具高速加工过程中的误差补偿

- 1.5 大型汽车塑料模具误差补偿的研究方法

- 1.6 本课题的来源及研究内容

- 1.6.1 本课题的来源

- 1.6.2 本课题的研究内容

- 第二章 高速加工大型汽车塑料模具的实验研究

- 2.1 实验条件

- 2.1.1 实验系统

- 2.1.2 实验设备:

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 切削力系数求解实验方案

- 2.2.2 刀柄系统的刚度求解实验方案

- 2.2.3 斜面加工的实验方案

- 2.3 切削力系数求解的实验数据的分析

- 2.4 刀柄系统刚度的实验求解分析

- 2.5 斜面加工过程的切削力与振动

- 2.5.1 斜面加工过程中的切削力及影响因素

- 2.5.2 斜面加工过程中的振动及影响因素

- 2.5.3 斜面加工工艺优化

- 本章小结

- 第三章 高速加工自由曲面切削力的预测

- 3.1 球头铣刀的结构及刀具坐标系

- 3.2 工件及工件坐标系

- 3.3 工件坐标系和刀具坐标系的转化

- 3.4 球头铣刀自由曲面铣削时铣削力模型

- 3.4.1 铣削力模型的建立

- 3.4.2 铣削力系数的确定

- 3.5 自由曲面高速加工切削力预测的实验验证

- 3.6 切削力的预测在工艺分析中的应用

- 3.6.1 加工条件的确定

- 3.6.2 切削力预测的目的

- 3.6.3 切削力的预测及预测数据分析

- 本章小结

- 第四章 刀具变形与加工路径引起的加工误差

- 4.1 球头铣刀的加工残余

- 4.1.1 球头铣刀铣削平面时的残余

- 4.1.2 球头铣刀铣削曲面时的残余

- 4.2 刀具变形与加工误差的关系

- 4.3 刀具径向偏移的确定

- 4.3.1 ANSYS分析刀具径向偏移的过程

- 4.3.2 刀具系统几何模型的简化

- 4.3.3 刀具系统的网格划分

- 4.3.4 ANSYS求解刀具的径向偏移

- 4.4 加工过程中加工误差的预测

- 本章小结

- 第五章 大型汽车塑料模具高速加工的误差补偿

- 5.1 大型汽车塑料模具误差补偿的步骤

- 5.1.1 零件的几何特性分析

- 5.1.2 加工参数的确定

- 5.1.3 刀具系统

- 5.1.4 高速铣削力的预测

- 5.1.5 刀具变形和加工误差的预测

- 5.1.6 加工表面的偏置和数控编程

- 5.2 大型汽车塑料模具误差补偿的实例

- 5.2.1 加工面特性分析

- 5.2.2 机床、刀具、加工材料的选择

- 5.2.3 加工参数选择

- 5.2.4 切削力预测

- 5.2.5 加工误差预测

- 5.2.6 加工表面偏置

- 5.2.7 数控程序编制

- 5.2.8 误差补偿检测与分析

- 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录1:振动及幅值谱

- 附录2:DWS型超精密振动-位移测量仪圆柱面测量时的修正系数

- 附录3:切削力系数计算的matlab程序

- 附录4:切削力预测的matlab程序

- 附录5:局部表面加工的数控程序

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3e739698026e5ca98a2beee8.html