# 射频锁相环频率合成器的设计

### 论文摘要

频率合成器是无线通信收发机中重要组成部件,它产生一系列与参考信号具有同样精度和稳定度的离散信号,为频率转换提供基准的本地振荡信号,其性能好坏,直接影响无线通信收发机的性能,尤其是影响接收机的灵敏度和选择性。近年来,迅速发展的锁相环频率合成技术,以其性能优势,逐渐成为频率合成器的主要设计方案。本文设计的电路为收音机芯片电路的一部分,该电路为射频通信系统中的接收机提供本振信号。首先,论文分析了频率合成器几种实现方式的优缺点,重点探讨了锁相环频率合成器的优势。然后,基于锁相环的基本工作原理,详细论述了各组成模块的原理和数学模型,并分析锁相环整个环路的工作情况,提出电荷泵锁相坏频率合成器的实现方式和数学模型。总体电路主要包括压控振荡器、鉴频鉴相器、电荷泵和可编程分频器等,分别对各模块进行电路设计,通过电路仿真分析验证电路设计的正确性。最后,基于美国JAZZ公司的0.35μm N-wellBiCMOS工艺,借助Cadence软件的版图工具对设计电路进行版图布局和布线,完成电路的版图设计和验证,并探讨了制作工艺,介绍了射频电路在版图设计过程中应注意的一些问题。仿真结果表明:电路的平均电流为3mA;压控振荡器的输出频率范围为148MHz～220MHz;细调电荷泵的充放电电流为0.9μA,功耗为62.5μW;粗调电荷泵的充放电电流为43μA,功耗为252.5μW;可编程频率分频器的分频比范围为2048～8191;设计的电路达到了预期性能指标。论文研究工作为类似的集成电路设计提供了有益的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 频率合成器研究现状

- 1.2 课题提出

- 1.3 课题内容

- 第二章 射频锁相环频率合成器

- 2.1 锁相环工作原理

- 2.2 锁相环频率合成器原理及构成

- 2.3 本章小结

- 第三章 压控振荡器的电路设计

- 3.1 压控振荡器设计目标及结构选择

- 3.2 LC振荡器原理及数学模型

- 3.3 LC振荡器参数选择

- 3.4 VCO电路设计

- 3.4.1 工作原理

- 3.4.2 电路实现

- 3.4.3 后端缓冲级的设计

- 3.4.4 仿真分析

- 3.5 相位噪声分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 鉴频鉴相器及电荷泵的设计

- 4.1 鉴频鉴相器的设计

- 4.1.1 三态鉴相器

- 4.1.2 电路设计

- 4.2 电荷泵的设计

- 4.2.1 工作原理

- 4.2.2 电路设计

- 4.3 环路滤波器的设计

- 4.4 仿真分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 射频分频器的设计

- 5.1 基准频率分频器的设计

- 5.1.1 电路设计

- 5.1.2 仿真分析

- 5.2 可编程分频器的设计

- 5.2.1 电路设计

- 5.2.2 仿真分析

- 5.3 二分频电路的设计

- 5.3.1 电路设计

- 5.3.2 仿真分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 整体电路仿真及版图设计

- 6.1 整体电路仿真及结果分析

- 6.2 整体电路版图设计

- 6.2.1 芯片工艺选择

- 6.2.2 布局布线

- 6.3 版图验证

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 附录A 调谐系统整体版图

- 附录B 可编程分频器电路结构

- 附录C 可编程分频器仿真结果

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].分频器领域中国专利申请分析[J]. 电子世界 2020(13)

- [2].家用音响中二阶三分频功率分频器的设计与制作[J]. 数码世界 2017(12)

- [3].基于FPGA奇偶分频器的设计[J]. 同行 2016(09)

- [4].高职生校园活动音响二分频器电路设计实践探讨[J]. 大众科技 2020(03)

- [5].一种低功耗相位切换型分频器[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].一种宽分频比范围的可编程分频器[J]. 微电子学 2017(05)

- [7].16.8GHz 4分频器芯片设计[J]. 电子世界 2014(12)

- [8].高速低功耗自适应可编程分频器[J]. 微电子学 2014(02)

- [9].基于CPLD的整数可变分频器设计[J]. 曲靖师范学院学报 2013(03)

- [10].程控分频器的FPGA实现[J]. 宜宾学院学报 2011(06)

- [11].6GHz新型高速低功耗分频器[J]. 微电子学与计算机 2011(11)

- [12].一种宽分频范围的CMOS可编程分频器设计[J]. 固体电子学研究与进展 2009(01)

- [13].应用于高频低功耗系统的1.2V 10GHz注入锁定分频器[J]. 复旦学报(自然科学版) 2008(06)

- [14].微波宽带单片集成电路二分频器的设计与实现[J]. 半导体技术 2008(02)

- [15].8～25 GHz 1:8高速分频器的设计[J]. 微电子学 2014(05)

- [16].一种射频可编程N分频器的设计[J]. 微电子学 2012(01)

- [17].应用于频率综合器的多模分频器设计[J]. 杭州电子科技大学学报 2011(06)

- [18].一种用于高频频率合成器的低功耗可编程分频器[J]. 遥测遥控 2010(04)

- [19].超高速CMOS动态负载分频器设计及研究[J]. 微计算机信息 2009(17)

- [20].基于FPGA的数控分频器的实现[J]. 电子与封装 2008(11)

- [21].一种基于Class-C LC-tank的低压2分频注入锁定分频器（英文）[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [22].全球卫星导航系统接收机的正交二分频器设计[J]. 光学精密工程 2012(05)

- [23].应用于频率合成器的宽分频比CMOS可编程分频器设计[J]. 现代电子技术 2011(04)

- [24].应用于倍频电路的预置可逆分频器设计[J]. 微计算机信息 2011(05)

- [25].应用于倍频电路的吞脉冲分频器设计[J]. 电子技术应用 2011(11)

- [26].基于FPGA的半整数分频器的设计[J]. 科技信息 2010(19)

- [27].基于FPGA的通用分频器设计[J]. 微计算机信息 2009(08)

- [28].频率综合器中低功耗高速多模分频器设计的“时间借用”方法[J]. 半导体学报 2008(04)

- [29].基于CPLD有理数分频器的设计方法[J]. 潍坊高等职业教育 2009(01)

- [30].基于源耦合逻辑的正交二分频器设计[J]. 微型机与应用 2012(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3e836b7f34778fe40429ab2c.html