# IP网络中移动管理技术的研究与分析

### 论文摘要

无线蜂窝系统和Internet正推动着电讯技术的不断进步。随着二者的融合,用户对高带宽、低延时,能够随时随地和不问断地提供各种IP服务的下一代无线网络需求日益强烈。可以预见,下一代无线网络必然是基于IP的网络。然而,在早期的网络中,网络设备被认为是静止的,所有的网络协议也都是基于此设计的。因此,在带来机遇的同时,移动计算环境也对传统的IP协议提出了很多新的挑战。这些挑战包括:(1)移动节点如何接入Internet而不需要改变IP。(2)移动节点的安全性如何保证。(3)如何适应无线环境的低可靠性、低带宽。(4)切换管理。(5)如何为移动节点提供QoS保证。(6)如何做到与现有协议兼容。针对这些挑战,人们提出了许多解决方案,其中最著名的就是Mobile IP协议。通过引入移动代理,Mobile IP有效地解决了节点的移动管理问题。但是,Mobile IP也有其缺陷。随着研究的深入,人们又引入了微移动的概念和相关协议,但这些方案仍有诸多不足。本文针对现有方案的不足,提出了三个方面的改进:(1)针对HAWAII路径更新算法的不足,设计了一种基于Default Route的路径更新算法DRB和它的增强算法,该算法在充分考虑各种网络环境的基础上,将default route用于HAWII的路径更新过程。模拟结果和相关计算表明,该算法在保持与原有算法相近性能的条件下,具有更大的灵活性,并有效地降低了路由表的开销。(2)针对HMIPv6中MAP选择算法的不足,提出了一种支持负载分担的新算法。计算结果和模拟表明,该算法实现简单,开销管理和负载分担效果好。针对HMIPv6切换管理的不足,将Fast Handovers引入HMIPv6,实现快速切换。模拟结果表明,通过将HMIPv6和FMIPv6结合起来,我们可以同时获得二者的优点,即HMIPv6更少的注册时间和控制消息,FMIPv6更快速地切换。(3)针对MANET的路由协议的不足,我们提出了一种多路径QoS路由协议,MQRP。该协议充分考虑了MANET的特点,依据不同的标准,设计了三种多路径选择算法。模拟表明,在MANET中,该协议能够有效利用网络带宽,提供更为可靠的网络传输。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 IP网络

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 IP网络的发展过程

- 1.2.3 关于Internet的标准化工作

- 1.2.4 IP网络的主要性能指标

- 1.2.5 IP网络的体系结构

- 1.2.6 下一代的网络协议IPv6

- 1.3 移动计算环境

- 1.3.1 移动通信的发展史

- 1.3.2 移动计算环境

- 1.4 移动计算环境对传统IP协议提出的挑战

- 1.5 本文的研究内容

- 1.6 本文的组织

- 第二章 相关研究工作

- 2.1 本文中使用的术语和缩写

- 2.2 Mobility support for IPv4

- 2.2.1 Mobile IPv4的设计目标

- 2.2.2 新增实体

- 2.2.3 协议概况

- 2.2.4 代理发现（Agent Discovery）

- 2.2.5 注册

- 2.2.6 隧道转发

- 2.3 Mobility support for IPv6

- 2.3.1 与Mobile IPv4的比较

- 2.3.2 Mobile IPv6相关数据结构

- 2.3.3 协议概况

- 2.3.4 家乡代理发现技术

- 2.3.5 切换

- 2.3.6 移动环境下的实时业务对Mobile IPv6提出的挑战

- 2.4 微移动协议及相关技术概述

- 2.4.1 Cellular IP

- 2.4.2 HAWⅡ

- 2.4.3 Hierarchical Mobile IPv6

- 2.4.4 Mobile IPv6 Fast Handover

- 2.4.5 Mobile Ad-hoc Networks（MANET）

- 第三章 HAWAⅡ中的移动管理技术研究

- 3.1 引言

- 3.2 技术背景

- 3.2.1 HAWAⅡ的设计目标

- 3.2.2 协议概况

- 3.2.3 消息格式

- 3.2.4 路径建立方案

- 3.2.4.1 移动节点开机后的消息序列

- 3.2.4.2 路径更新算法

- 3.2.5 小结

- 3.3 HAWAⅡ中基于Default Route的路径更新算法

- 3.3.1 设计目标

- 3.3.2 算法描述

- 3.3.3 增强的DRB算法（EDRB）

- 3.3.4 DRB（EDRB）在路由表空间方面的优势

- 3.3.5 模拟与性能分析

- 3.3.5.1 模拟环境

- 3.3.5.2 模拟结果

- 3.4 小结

- 第四章 HMIPv6中的移动管理技术研究

- 4.1 引言

- 4.2 HMIPv6

- 4.2.1 协议概况

- 4.2.1.1 移动节点的操作

- 4.2.1.2 MAP的操作

- 4.2.2 MAP Discovery

- 4.2.2.1 动态MAP Discovery

- 4.2.2.2 静态MAP发现

- 4.2.3 Hierarchical Mobile IPv6的优点

- 4.2.4 Hierarchical Mobile IPv6的不足

- 4.3 HMIPv6中的自适应MAP选择算法

- 4.3.1 相关研究工作

- 4.3.2 自适应MAP选择算法

- 4.3.2.1 算法描述

- 4.3.2.2 工作效能

- 4.3.2.3 协议开销计算

- 4.3.2.4 MAP优先级的调整

- 4.3.3 模拟与性能分析

- 4.3.3.1 开销管理

- 4.3.3.2 负载分担

- 4.4 Mobile IPv6 Fast Handover

- 4.4.1 协议概况

- 4.4.1.1 定位产生延时的环节

- 4.4.1.2 移动节点发起的切换

- 4.4.1.3 网络发起的切换

- 4.4.2 Mobile IPv6 Fast Handovers的优点

- 4.4.3 Mobile IPv6 Fast Handovers的不足

- 4.5 HMIPv6中的快速切换技术

- 4.5.1 协议概况

- 4.5.1.1 F-HMIPv6中的数据流

- 4.5.1.2 F-HMIPv6的操作

- 4.5.2 模拟与性能分析

- 4.5.2.1 模拟环境

- 4.5.2.2 模拟结果

- 4.6 小结

- 第五章 MANET中的移动管理技术研究

- 5.1 引言

- 5.2 技术背景

- 5.2.1 MANET的定义

- 5.2.2 MANET的结构

- 5.2.3 MANET的特点

- 5.2.4 MANET与有线网络的融合

- 5.3 MANET中的多路径QoS路由协议（MQRP）

- 5.3.1 QoS参数

- 5.3.2 MQRP

- 5.3.2.1 路由探测

- 5.3.2.2 路由维护

- 5.3.2.3 资源预留

- 5.4 模拟与性能分析

- 5.4.1 模拟环境

- 5.4.2 模拟结果

- 5.5 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 参加科研工作情况

- 攻读博士期间撰写的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ee82e736fb6ca28a832872f.html