# 复合磁场作用下金属液面行为的实验研究

### 论文摘要

在连铸结晶器内,金属液面的稳定性与铸坯表面质量直接相关。在电磁连铸中,交变电磁力引起的液面波动不可避免,因此如何控制液面波动是提高铸坯质量的关键。为合理控制液面的波动,本文实验研究了高频磁场、低频磁场和复合磁场作用下的弯月面变形和液面波动行为。采用低熔点合金Ga-In-Sn来模拟钢液；采用“小线圈法”和CT3特斯拉计分别测量了交变磁场和静磁场的磁感应强度,得到了不同参数下的磁场分布规律；采用高速摄像机测量了不同参数（液面相对位置、线圈电流强度、熔池形状和磁场频率等）下的弯月面变形；同时使用激光传感器测试了不同参数下的液面波动。实验表明：在高频电磁场作用下,合金液面发生凸起变形,自由表面在交变电磁力的作用下一直处于波动状态；随着交变电流增加,凸起高度增加波动加剧；初始液面位于线圈中心位置时,液面波动较剧烈,弯月面高度较大；在方形截面熔池中,在高频电磁场作用下,出现凸台形凸起,但液面波动会随着静磁场电流的增大而加剧；在低频电磁场作用下,液面产生网格状波动,并随着交变电流的增加,网状波动逐渐向条形波动转变；低频磁场频率越小波动越明显。复合施加静磁场后,弯月面沿垂直于磁力线方向有拉伸现象,液面出现规则层波,弯月面变形具有明显的不均匀性。静磁场能抑制由高频磁场引起的液面波动,且存在一个最佳的静磁场磁感应强度。本实验中,静磁场电流为1500A时弯月面的稳定性最好。静磁场并不能很好的抑制由低频磁场产生的液面波动,复合施加静磁场后,液而变形变得杂乱无序,波动变得更剧烈。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外连铸技术的发展及应用

- 1.2.1 国外连铸技术的发展及应用

- 1.2.2 我国连铸技术的发展及应用

- 1.3 电磁冶金技术在连铸过程中的发展及应用

- 1.3.1 概述

- 1.3.2 电磁场在连铸生产中的应用

- 1.4 电磁连铸技术现状

- 1.4.1 电磁成型技术的研究

- 1.4.2 电磁搅拌技术的研究

- 1.4.3 电磁制动技术的研究

- 1.5 国外电磁力控制液态金属行为研究现状

- 1.5.1 低频磁场下的液面行为

- 1.5.2 中、高频磁场下的液面行为

- 1.5.3 直流磁场下的液而行为

- 1.6 本论文的研究目的和意义

- 第2章 实验设备和方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 直流磁场发生装置

- 2.3 磁场测量装置

- 2.3.1 交变磁场的测量

- 2.3.2 静磁场的测量

- 2.4 高速摄像机拍摄装置

- 2.5 激光传感器测量装置

- 2.5.1 激光传感器基本原理

- 2.5.2 激光传感器测量装置

- 2.6 实验方法

- 第3章 高频和静磁场复合作用下的液面行为

- 3.1 高频交变磁场内磁场分布规律

- 3.2 高频交变磁场下的液面变形

- 3.2.1 线圈电流强度对液面变形的影响

- 3.2.2 液面与线圈相对位置对液面变形的影响

- 3.3 高频交变磁场下的液面波动

- 3.3.1 线圈电流强度对液面波动的影响

- 3.3.2 液面与线圈相对位置对液面波动的影响

- 3.4 复合磁场下的弯月面变形

- 3.4.1 静磁场磁感应强度的分布

- 3.4.2 复合磁场下的弯月面变形

- 3.4.3 复合磁场下的弯月面波动

- 3.5 方形石英容器复合磁场下的弯月面变形和波动

- 第4章 低频和静磁场复合作用-下的液面行为

- 4.1 低频交变磁场内磁场分布规律

- 4.2 低频交变磁场下合金液面的变形和波动

- 4.2.1 相同频率不同交变电流下的液面变形和波动

- 4.2.2 不同频率相同交变电流下的液面变形和波动

- 4.3 复合静磁场下合金液面的变形和波动

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].毛细蒸发弯月面宏观几何特征变化规律的数值分析[J]. 热科学与技术 2013(02)

- [2].微平面接触分离中弯月面力的计算[J]. 物理学报 2010(10)

- [3].微/纳器件粗糙表面间弯月面力及黏着力计算[J]. 计算力学学报 2014(04)

- [4].硅片水平拉制成型过程中弯月面动态稳定性及失稳机制研究[J]. 太阳能学报 2019(07)

- [5].圆坯中频电磁软接触连铸结晶器内弯月面波动分析[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2009(09)

- [6].薄膜区传热传质蒸发对毛细蒸发弯月面稳定性的影响[J]. 宇航学报 2013(06)

- [7].板坯结晶器弯月面波动过程的数值模拟[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(01)

- [8].矩形沟槽细薄膜蒸发弯月面区的流动特性[J]. 科学技术与工程 2017(33)

- [9].弯月面涂胶均匀性改进[J]. 强激光与粒子束 2015(12)

- [10].微纳通道中牛顿及非牛顿流体流动分析[J]. 应用力学学报 2019(05)

- [11].工质对毛细管内延展弯月面蒸发传热的影响[J]. 航空动力学报 2013(12)

- [12].毛细蒸发弯月面在电场作用下的传热特性[J]. 冷藏技术 2015(03)

- [13].弯月面涂胶及其胶厚均匀性的测量[J]. 强激光与粒子束 2014(10)

- [14].圆坯钢电磁软接触连铸的实验研究[J]. 钢铁 2009(04)

- [15].CSP结晶器铜板龟裂的形成原因及解决措施[J]. 涟钢科技与管理 2015(05)

- [16].薄板坯结晶器宽面铜板传热行为研究[J]. 钢铁钒钛 2013(05)

- [17].钢预报检测系统[J]. 科技创新导报 2010(07)

- [18].新型连铸结晶器冷却结构的铜板热-力学行为[J]. 中国有色金属学报 2014(01)

- [19].弯月面热障涂层方法对结晶器传热及铸坯振痕形貌的影响[J]. 金属学报 2015(09)

- [20].针对蒸发弯月面附近微颗粒运动的数值模拟[J]. 应用数学和力学 2014(03)

- [21].工质物性参数对毛细蒸发弯月面传输特性影响[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [22].2101双相不锈钢立式连铸坯热应力分布数值模拟研究[J]. 上海金属 2019(06)

- [23].一种玻璃浮计标尺读数的识别方法[J]. 上海计量测试 2017(02)

- [24].连铸结晶器弯月面凝固钩形成机理[J]. 钢铁钒钛 2012(06)

- [25].米级弯月面化学薄膜涂覆装备的研制[J]. 光学精密工程 2017(01)

- [26].连铸坯表面振痕形成机理的研究[J]. 钢铁研究 2008(01)

- [27].基于热流密度分布模型的连铸倒角结晶器温度分布研究[J]. 炼钢 2019(06)

- [28].表面现象与连铸[J]. 世界钢铁 2011(01)

- [29].连铸坯表面振痕形成机理研究[J]. 连铸 2009(05)

- [30].板坯窄面渗钢研究与实践[J]. 连铸 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ef3fbe3e3ad7f3a9982344d.html