# 超临界甲醇法从煎炸废油制备生物柴油的研究

### 论文摘要

生物柴油是一种新型的可再生能源,作为石化能源的最佳替代品,近年来受到人们的高度关注与期待。本文采用超临界酯交换法,以煎炸废油(废大豆油和废色拉油)和甲醇为原料制备了生物柴油,并以酯交换反应过程中的甘油产率为评价指标,利用单因素实验和正交实验,研究了醇油体积比、反应温度、反应时间等因素对酯交换反应转化率的影响,进而确定了酯交换反应的最佳条件分别为废大豆油体系:330℃、醇油体积比25:5、反应15min;废色拉油体系:350℃、醇油体积比25:5、反应15min。利用不同温度下酯交换反应的转化率随时间的变化曲线,对废色拉油酯交换反应的动力学进行了初步探讨,并最终建立酯交换反应的动力学模型。计算结果反应级数为2,活化能52.46kJ/mol。对酯交换反应制备出的产物进行了气质联用和红外光谱表征,分析了其主要成分,证实酯交换反应的产物主要成分是C12到C24的甲酯,含量最多的是软脂酸甲酯和亚油酸甲酯。对实验室制备的废色拉油生物柴油样品的部分燃料性能进行了测试,结果表明该生物柴油样品的体积热值与0#柴油相当,40℃运动粘度是6.38 mm2/s ,密度0.899g/ml ,比0#柴油燃烧得更完全,不冒黑烟,酸值0.51mgKOH/g油脂,总甘油含量为0.21wt%,铜片腐蚀等级为1级,凝点0℃左右。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题的研究背景及意义

- 1.1.1 生物柴油简介

- 1.1.2 本实验的研究意义

- 1.2 国内外生物柴油的使用现状和研究进展

- 1.2.1 世界各国生物柴油的使用现状

- 1.2.2 国内外生物柴油的研究进展

- 1.3 超临界法制备生物柴油的研究进展

- 1.3.1 工艺流程

- 1.3.2 反应机理

- 1.3.3 产率的计算

- 1.3.4 各种影响因素的分析

- 1.3.5 生物柴油的分析手段

- 1.3.6 生物柴油的油品性能测试

- 1.4 本论文的出发点及研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验原料和试剂

- 2.2 生物柴油的制备及提取

- 2.3 酯交换反应转化率的测定

- 2.3.1 油脂皂化值的测定方法

- 2.3.2 油脂酸值的测定方法

- 2.3.3 甘油产率的测定和计算方法

- 2.3.4 其他表征酯交换反应转化率的方法

- 2.4 生物柴油成分的表征

- 2.4.1 气相色谱-质谱联用测试

- 2.4.2 红外分析

- 2.5 生物柴油产品的燃料性能测试

- 第3章 酯交换反应制备生物柴油及影响因素的分析

- 3.1 实验原料的选择

- 3.2 废大豆油体系的转化率及影响因素分析

- 3.2.1 废大豆油酯交换的理论甘油产量

- 3.2.2 废大豆油制备生物柴油的影响因素分析

- 3.2.3 正交实验法确定制备反应的最佳条件

- 3.3 废色拉油体系的转化率及影响因素分析

- 3.3.1 废色拉油发生酯交换反应时甘油的理论产量

- 3.3.2 废色拉油制备生物柴油的影响因素分析

- 3.4 超临界酯交换反应的动力学研究

- 3.4.1 反应级数及反应速率方程的确定

- 3.4.2 反应活化能的计算

- 3.5 本章小结

- 第4章 生物柴油产品的成分表征与性能测试

- 4.1 生物柴油产品的成分表征

- 4.1.1 气相色谱-质谱联用分析

- 4.1.2 傅立叶变换红外分析

- 4.2 生物柴油性能测试结果及分析

- 4.2.1 密度

- 4.2.2 热值

- 4.2.3 40℃运动粘度

- 4.2.4 酸值

- 4.2.5 燃烧性能及灰分的表征

- 4.2.6 铜片腐蚀性能

- 4.2.7 总甘油含量

- 4.2.8 低温性能

- 4.3 本章小结

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物柴油排放性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z3)

- [2].生物柴油橡胶相容性研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z2)

- [3].生物柴油清净性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2010(Z1)

- [4].微波循环辐射辅助制备生物柴油反应器及工艺的研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [5].制革厂生产的生物柴油原料预处理和工艺建模[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [6].林业生物柴油可持续发展研究进展[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].浅谈生物柴油的发展现状[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(23)

- [8].国内外生物柴油质量标准发展情况与分析[J]. 精细与专用化学品 2019(02)

- [9].生物柴油(菜籽油)与柴油的喷雾燃烧特性研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [10].国内外生物柴油发展现状[J]. 现代化工 2019(10)

- [11].全球生物柴油强制使用状况及启示[J]. 石油商技 2019(05)

- [12].分光光度法测定生物柴油中的磷含量[J]. 分析科学学报 2018(01)

- [13].新兴柴油替代品——棕榈油甲酯作为生物柴油[J]. 中国林业产业 2017(03)

- [14].生物柴油销售[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [15].生物柴油的研究意义及原料[J]. 科技风 2018(19)

- [16].生物柴油的研究现状及进展[J]. 广东化工 2018(12)

- [17].浅谈我国生物柴油的发展现状[J]. 内蒙古科技与经济 2018(12)

- [18].生物柴油产品国家标准最新修订解读[J]. 石油商技 2018(04)

- [19].巴西政府鼓励提高生物柴油的自愿掺和比[J]. 世界农业 2018(09)

- [20].“非粮”木本生物柴油新资源开发及生物柴油特性的比较分析[J]. 中国油脂 2016(12)

- [21].车用生物柴油的应用与发展趋向分析[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [22].降凝剂与溶剂复配对生物柴油冷凝过程的影响[J]. 有色金属设计 2016(04)

- [23].高奇工业研究院等单位共同研制出凝点为-40℃生物柴油[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [24].“非粮”木本生物柴油的研究热点与进展[J]. 现代化工 2017(05)

- [25].生物柴油两项行业标准工作会议在西安召开[J]. 中国油脂 2017(06)

- [26].改善稻米油生物柴油的低温流动性[J]. 中国油脂 2017(07)

- [27].小型单缸柴油机燃用生物柴油排放性能研究[J]. 内江科技 2017(06)

- [28].氟化钾改性水滑石催化合成新型生物柴油[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [29].浅谈生物柴油的应用前景[J]. 中国高新区 2017(23)

- [30].微生物油脂制备生物柴油技术研究现状及发展趋势[J]. 生物质化学工程 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3efc83289229a021a2e978ed.html