# 系统容错控制的方法研究

### 论文摘要

控制系统的可靠性是保证系统正常运行的关键。在实际工业生产中,由于各种原因,系统内部的元件可能损坏,这时,我们设计的控制器在使用功能上,将会受到不同程度的影响。容错控制是在系统部分元件损坏的条件下,保证系统能正常运行的一种控制方法。影响系统未达到预期效果的原因有很多,本文主要研究两种情况,一种是系统内部元件发生损坏的情况,例如执行器和传感器的失效,另一种是系统出现滞后的情况,滞后现象往往严重影响系统的稳定性和性能指标。由于上述两种情况在工程问题中经常发生,所以研究执行器和传感器失效以及时滞系统的容错控制是具有重要的理论和工程意义的。本文主要研究线性系统和不确定时滞系统的容错控制问题。应用Lyapunov稳定性理论、无记忆状态反馈和时滞状态反馈及线性矩阵不等式等理论方法,主要进行了一下几个方面的工作：(1)研究了线性连续系统在部分执行器和传感器正常时的容错控制问题。系统在部分执行器正常的情况下,采用Lyapunov稳定性理论,给出保证系统稳定的充分条件,并将控制器的存在条件转化为一组线性矩阵不等式的可行解问题,又进一步讨论了在保证系统稳定的前提下,充分利用其它未损坏执行器,使系统的保性能和H∞的相应指标得到优化。此方法证明了在系统稳定的前提下,系统性能指标随着未损坏执行器的增加而减小,即系统的性能随着未损坏执行器的增加而提高。对于传感器失效以及执行器和传感器同时失效等较为复杂的情况,也得到了类似结果。(2)研究了不确定时滞系统的鲁棒容错问题。针对有状态滞后,且状态和控制输入的不确定项均是范数有界的线性系统,采用无记忆状态反馈,应用Lyapunov稳定性理论,构造了一种新的Lyapunov函数,讨论了此类系统在部分执行器和传感器分别或同时失效时,系统稳定的时滞相关充分条件,并将控制器的存在条件转化为一组线性矩阵不等式的可行解问题。在保证系统稳定的前提下,即保证控制器参数矩阵K的部分元素保持不变的情况下,充分利用其它未损坏的执行器和传感器,使系统的保性能和H∞的相应指标得到优化。此方法能够降低系统的保守性,并且在保证系统稳定的前提下,使系统性能指标随着为损坏元件的增加而减小,即性能随着未损坏元件的增加而得到提高。(3)研究了线性不确定时滞系统的鲁棒容错控制问题。针对有状态滞后,且状态和控制输入的不确定项均是范数有界的线性系统,采用时滞状态反馈,运用Lyapunov稳定性理论,构造一种时滞相关的Lyapunov函数,讨论了此类系统在执行器和传感器分别或同时失效时,系统稳定的时滞相关充分条件,并将控制器的存在条件转化为一组线性矩阵不等式的可行解问题。在保证系统稳定的前提下,即保证控制器参数矩阵K的部分元素保持不变的情况下,充分利用其它未损坏元件,使系统的保性能和H∞的相应指标得到优化。此方法能够降低系统的保守性,并且在保证系统稳定的前提下,使系统性能指标随着未损坏元件的增加而减小,即系统的性能随着未损坏元件的增加而得到提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的目的和意义

- 1.2 容错控制的研究现状

- 1.3 容错控制器的设计方法

- 1.4 本文创新之处

- 第2章 基本理论

- 2.1 线性系统基本数学模型

- 2.2 Lyapunov稳定性理论

- 2.3 时滞系统

- 2.4 状态反馈与时滞记忆反馈

- 2.5 故障模型

- 2.5.1 传感器故障模型

- 2.5.2 执行器故障模型

- 2.6 相关引理

- 第3章 线性系统的容错控制

- 3.1 引言

- 3.2 线性系统在执行器失效时的容错控制

- 3.2.1 问题描述

- 3.2.2 执行器故障时系统稳定的充分条件

- 3.2.3 线性系统在执行器失效时的保性能控制

- ∞控制'>3.2.4 线性系统在执行器失效时的H∞控制

- 3.3 线性系统在传感器失效时的容错控制

- 3.3.1 问题描述

- 3.3.2 传感器失效时系统稳定的充分条件

- 3.3.3 线性系统在传感器失效时的保性能控制

- ∞控制'>3.3.4 线性系统在传感器失效时的H∞控制

- 3.4 系统在执行器和传感器同时失效时的容错控制

- 3.4.1 问题描述

- 3.4.2 执行器和传感器失效时系统稳定的充分条件

- 3.4.3 线性系统在执行器和传感器失效时的保性能控制

- ∞控制'>3.4.4 线性系统在执行器和传感器失效时的H∞控制

- 3.5 仿真实例

- 3.6 本章小结

- 第4章 不确定时滞系统的无记忆容错控制

- 4.1 引言

- 4.2 系统在执行器失效时的无记忆容错控制

- 4.2.1 问题描述

- 4.2.2 系统在执行器失效时保持稳定的充分条件

- 4.2.3 系统在执行器失效时的保性能容错控制

- ∞容错控制'>4.2.4 系统在执行器失效时的H∞容错控制

- 4.3 不确定时滞系统在传感器失效时的无记忆容错控制

- 4.3.1 问题描述

- 4.3.2 系统在传感器失效时系统稳定的充分条件

- 4.3.3 系统在传感器失效时的保性能容错控制

- ∞容错控制'>4.3.4 系统在传感器失效时的H∞容错控制

- 4.4 不确定时滞系统在执行器和传感器同时失效时的无记忆容错控制

- 4.4.1 问题描述

- 4.4.2 系统在执行器和传感器同时失效时系统稳定的充分条件

- 4.4.3 系统在执行器和传感器同时失效时的保性能控制

- ∞控制'>4.4.4 系统在执行器和传感器同时失效时的H∞控制

- 4.5 仿真实例

- 4.6 本章小结

- 第5章 不确定时滞系统的记忆容错控制

- 5.1 引言

- 5.2 系统在执行器失效时不确定时滞系统的容错控制

- 5.2.1 问题描述

- 5.2.2 系统在执行器失效时鲁棒容错控制器的设计方法

- 5.2.3 系统在执行器发生故障时的保性能控制

- ∞容错控制'>5.2.4 系统在执行器失效时的H∞容错控制

- 5.3 不确定时滞系统在传感器失效时的容错控制

- 5.3.1 问题描述

- 5.3.2 系统在传感器失效时的容错控制器设计

- 5.3.3 系统在传感器失效时的保性能容错控制

- ∞容错控制'>5.3.4 系统在传感器失效时的H∞容错控制

- 5.4 执行器和传感器同时失效时的容错控制

- 5.4.1 问题描述

- 5.4.2 系统在执行器和传感器同时失效时系统稳定的充分条件

- 5.4.3 系统在执行器和传感器同时失效时的保性能控制

- ∞控制'>5.4.4 系统在执行器和传感器同时失效时的H∞控制

- 5.5 仿真实例

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种机电一体离合器执行器设计[J]. 汽车零部件 2019(12)

- [2].阀门执行器端盖抗爆性优化及轻量化设计[J]. 电子世界 2020(02)

- [3].机器人末端打磨执行器设计与开发[J]. 机械设计与制造 2020(01)

- [4].数字电磁执行器阵列的建模与研究[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [5].自动驾驶来了[J]. 大众科学 2017(01)

- [6].车位引导灯[J]. 少年电脑世界 2017(09)

- [7].全球检测摘要[J]. 消费者报道 2014(08)

- [8].一种四稳态数字电磁执行器阵列设计及磁场模拟分析[J]. 机械科学与技术 2020(04)

- [9].阀门执行器端盖设计及有限元分析[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [10].具有执行器饱和的切换系统鲁棒H_∞控制[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [11].一种新型的无线传感器执行器网络体系结构[J]. 无线互联科技 2015(23)

- [12].汽车空调风门执行器结构及应用[J]. 汽车电器 2016(06)

- [13].一类不确定执行器非线性系统的自适应控制[J]. 系统工程与电子技术 2015(01)

- [14].一种基于执行器控制域的分布式数据收集协议[J]. 小型微型计算机系统 2013(05)

- [15].大功率气体发动机专用执行器永磁体的选型[J]. 机械管理开发 2020(02)

- [16].阿基米德曲线形双晶压电执行器的设计与分析[J]. 电子机械工程 2020(02)

- [17].真空执行器综合性能试验机的研制[J]. 机械制造与自动化 2017(02)

- [18].一种双执行器直角坐标机器人的设计[J]. 机械工程与自动化 2016(05)

- [19].用于飞机装配的自动钻铆执行器研究[J]. 机电一体化 2013(06)

- [20].执行器饱和网络化控制系统鲁棒容错控制研究[J]. 计算机仿真 2015(10)

- [21].动铁式电子执行器引起的柴油机故障检修及系统改造[J]. 石油技师 2020(01)

- [22].传感网络与执行器网络混网联合通信优化仿真[J]. 计算机仿真 2014(08)

- [23].基本式和差动式旋转执行器研究[J]. 中国机械工程 2009(10)

- [24].发动机电控系统执行器的检修[J]. 科学咨询(决策管理) 2008(03)

- [25].存在执行器饱和的多智能体系统一致性问题[J]. 沈阳航空航天大学学报 2020(01)

- [26].一种汽车电泳涂装输送机构执行器饱和研究[J]. 信息技术 2017(05)

- [27].基于超磁致伸缩材料的快速制动执行器的设计[J]. 汽车工程 2015(11)

- [28].输油管线阀门执行器现场总线控制系统应用[J]. 硅谷 2013(08)

- [29].关于现代执行器技术在门窗五金产品应用的探讨[J]. 中国建筑金属结构 2010(01)

- [30].无线传感器/执行器网络任务动态调度策略[J]. 电子学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3efff5a32b12c323ab6cbbf0.html