# 电弧炉电气系统的建模与谐波分析

### 论文摘要

随着我国经济建设和科学技术的发展,非线性负荷用电设备的种类、数量和用电量都在迅猛地增加。电网电压畸变率也在上升。由于谐波对各种电力设备、通讯设备及线路会产生有害的影响,严重时会造成设备损坏和电力系统事故,所以对谐波问题的研究是非常重要和紧迫的。而电弧炉作为冶金企业的一个重要的谐波源,研究电弧炉的谐波具有一定的实际意义。研究电弧炉谐波的基础是建立起电弧炉系统的数学模型。本文首先简述了电弧炉电气系统的构成及其主要元件的电路模型。在此基础上建立了一般电弧炉电气系统的数学模型。然后,从交流电弧的物理机理出发,提出了交流电弧的电路模型。通过大量的仿真实验,给出了确定电弧参数的工程估算范围。作为电弧炉电气系统模型的一个直接应用。本文以实际的电弧炉系统为背景,利用MATLAB进行了谐波的仿真研究。与实测结果的对比表明,本文所提出的电弧炉系统模型可以近似再现实际系统的典型谐波,是可以用于工程估算的。另外,对电弧炉系统谐波分析的频域方法也进行了较为详细的讨论。最后,使用频域和时域两种方法讨论了电路参数对谐波的影响。并在三相不对称时,对谐波含量、三相不平衡供电以及电压闪变也做了一定的分析。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 电弧炉工作原理

- 1.1.1 电弧炉炼钢过程简介

- 1.1.2 电弧炉的工作特点

- 1.2 电弧炉对电网的影响

- 1.3 谐波问题的提出及其研究现状

- 1.4 研究谐波问题的意义

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 三相电弧炉电气系统的建模

- 2.1 电弧炉电气系统

- 2.1.1 电弧炉供电系统

- 2.1.2 电弧炉的主电路及其电路模型

- 2.2 电弧炉电气系统的数学模型

- 2.2.1 电弧炉电气系统的描述方法

- 2.2.2 电弧炉电气系统的状态方程

- 2.3 交流电弧的数学模型

- 2.3.1 交流电弧的物理特性

- 2.3.2 交流电弧电阻模型的建立

- 2.3.3 交流电弧电阻模型的参数估算

- 第3章 三相电弧炉的电压不平衡与闪变研究

- 3.1 电弧炉电气系统模型的验证

- 3.2 电弧炉电气系统的三相不平衡研究

- 3.3 电弧炉电气系统的电压闪变研究

- 第4章 三相电弧炉电气系统的谐波分析

- 4.1 电弧炉电气系统谐波分析的时域方法

- 4.1.1 离散傅立叶变换与快速傅立叶变换方法

- 4.1.2 三相对称电弧炉系统谐波的时域法分析

- 4.1.3 三相不对称电弧炉系统谐波的时域法分析

- 4.2 电弧炉电气系统谐波分析的频域方法

- 4.2.1 电弧电压波形的傅立叶分解

- 4.2.2 三相对称电弧炉系统谐波的频域法分析

- 4.2.3 三相不对称电弧炉系统谐波的频域法分析

- 4.3 电弧炉电气系统的电路参数对谐波的影响

- 4.3.1 频域法分析

- 4.3.2 时域法分析

- 第5章 结论与讨论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电弧炉电极喷淋装置的设计与应用[J]. 莱钢科技 2008(06)

- [2].基于MATLAB/simulink仿真的几种电弧炉模型[J]. 贵州电力技术 2017(02)

- [3].大型康斯迪电弧炉预热系统的革新和留钢操作的重要性[J]. 工业加热 2012(06)

- [4].新冶钢电弧炉粉尘精细还原实验研究[J]. 特殊钢 2011(05)

- [5].矿热电弧炉电极自适应控制系统的研究[J]. 河北冶金 2010(01)

- [6].土耳其一座世界最大电弧炉投产一年产钢200万t[J]. 上海金属 2009(06)

- [7].应用型本科科研成果转化为教学资源探索——以真空非自耗电弧炉设备系统设计开发研究为例[J]. 现代职业教育 2019(36)

- [8].电弧炉初次能源冶炼(PEM)技术[J]. 世界钢铁 2009(03)

- [9].基于有限元的电弧炉短网电抗计算[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [10].用于电能质量分析的电弧炉混合模型研究[J]. 计算机仿真 2016(02)

- [11].一种精确计算电弧炉短网电抗的混合计算方法[J]. 工业加热 2015(04)

- [12].一种精确计算电弧炉短网电抗的混合计算方法[J]. 钢铁技术 2015(02)

- [13].大功率电弧炉机械附属设施的热传递分析[J]. 装备制造技术 2016(06)

- [14].电弧炉中废钢料的元素监测[J]. 冶金分析 2012(06)

- [15].浅析电弧炉燃烧—碘量法测定硫存在的问题[J]. 科技情报开发与经济 2011(05)

- [16].珠钢竖井电弧炉特点及技术进步[J]. 钢铁钒钛 2010(01)

- [17].降低电弧炉电极消耗的新途径[J]. 一重技术 2008(04)

- [18].EAF Quantum-新型电弧炉炼钢技术[J]. 河北冶金 2018(10)

- [19].我国第一台电液压自动调节电弧炉 新中国工业第一系列[J]. 兰台世界 2017(14)

- [20].电弧模型及电石电弧炉仿真[J]. 电力学报 2015(05)

- [21].电弧炉谐波的危害及治理措施探讨[J]. 科技与企业 2013(23)

- [22].直接自适应模糊控制在电弧炉中的应用[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [23].冶炼不锈钢电弧炉炉衬寿命的改进技术[J]. 现代冶金 2010(05)

- [24].数字式电弧炉电极调节系统[J]. 工业加热 2009(05)

- [25].提高电弧炉炉衬寿命的工艺措施[J]. 铸造技术 2008(10)

- [26].电弧炉炼钢技术的发展趋势[J]. 钢铁 2020(07)

- [27].采用初炼电弧炉渣生产混凝土路面砖的探索[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2017(01)

- [28].用于电弧炉谐波治理低损耗混合有源滤波器的研究[J]. 中国科技论文 2017(11)

- [29].预熔型还原剂在电弧炉上的应用[J]. 金属加工(热加工) 2014(23)

- [30].大型电弧炉对电网的干扰及抑制[J]. 电气制造 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f16d416b5468994d3aedfe0.html