# 分光光度法测定工业废水中化学需氧量

开平市环境监测站广东江门529000

【摘要】本文主要针对分光光度法测定工业废水中化学的需氧量展开了探讨，通过结合具体的试验实例，对所用及的仪器试剂作了说明，并对试验所得结果作了详细的阐述和系统的分析，以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

【关键词】分光光度法；测定；工业废水；需氧量

所谓的分光光度法，是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸光度或发光强度，对该物质进行定性和定量分析的方法。在工业废水化学需氧量的测定中，分光光度法有着广泛的应用。基于此，本文就分光光度法测定工业废水中化学的需氧量进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1仪器及试剂

1.1仪器

UV－2000紫外可见分光光度计，HACH－DRB200消解仪，HACH消解专用反应管（Φ20×120mm），比色皿（2cm）。

1.2试剂

（1）硫酸汞溶液:将24.0g硫酸汞加入200mL硫酸溶液（2+8）中，搅拌溶解完全，此溶液含硫酸汞为0.12g/mL。

（2）硫酸－硫酸银溶液:向1000mL浓硫酸中加入15g硫酸银，放置1～2d使之完全溶解，并混匀，使用前小心摇动。

（3）1.0000mol/L（1/6K2Cr2O7）的重铬酸钾标准溶液:称取24.5160g在120℃干燥2h的重铬酸钾溶于水中，用水稀释至500mL，摇匀。

（4）用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时，由于邻苯二甲酸氢钾的理论化学需氧量Cr为1.176所以溶解0.4250g邻苯二甲酸氢钾（HOOCC6H4COOK）于蒸馏水中，转入500mL容量瓶，用蒸馏水稀释至标线，使之成为1000mg/L的化学需氧量Cr标准溶液。用时新配。

（5）预制试剂:测定化学需氧量值为30～1000mg/L时，依次加入1.0000mol/L的（1/6K2Cr2O7）重铬酸钾标准溶液1.50mL，1.5g/100mL的硫酸－硫酸银溶液5.0mL，0.12g/mL的硫酸汞溶液0.50mL于一只干净的HACH专用化学需氧量反应管（Φ20×120mm）中，旋紧摇匀备用。

2测定方法

在硫酸介质中，以过量重铬酸钾为氧化剂，硫酸银为催化剂，升温至160℃消解30min的条件下，氧化水样中的还原性物质（主要是有机物），使Cr2O72-还原为绿色Cr3+，在605nm波长处分光光度法测定生成Cr3+的吸光度值，水样中化学需氧量Cr的浓度与Cr3+的吸光度呈正相关。

2Cr2O72－+3C+16H+=4Cr3++3CO2+8H2O

3结果与讨论

化学需氧量（化学需氧量Cr）作为水体有机物污染的综合指标，是水质检测的一个重要参数。测定化学需氧量的影响因素较多，因此化学需氧量Cr也是条件参数，必须严格控制试验条件。针对铅锌工业废水中有关组分含量范围化学需氧量30～800mg/L、氯离子50～500mg/L，就各影响因素进行了试验。

3.1重铬酸钾浓度及其用量

K2Cr2O7在反应体系中是强氧化剂，为使水样中还原性物质完全氧化，在反应中K2Cr2O7必须过量，溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5～4/5为宜。本方法选用（1/6K2Cr2O7）浓度为1.0000mol/L（1/6K2Cr2O7）标准溶液取用体积为1.50mL。

3.2硫酸浓度和催化剂的选择及其用量

硫酸－硫酸银在反应体系中，主要起调节酸度和催化剂作用，试验表明，硫酸－硫酸银浓度为1.5g/100mL时，校准曲线呈线性，相关系数大于0.9990。本法确定硫酸－硫酸银浓度为1.5g/100mL，确定硫酸－硫酸银混合液体积为5.0mL。

3.3反应温度的确定

以150mg/L、300mg/L、500mg/L的标准溶液试验，其它条件不变，只改变消解温度，恒温消解30min，Cr3+的吸光度见表1。

表1不同反应温度的影响

从表2中可以看出，加热回流的温度对试验结果是有明显影响的，温度太低，反应不完全，分析结果偏低；温度太高，重铬酸钾过度消耗，分析结果偏高，还易引起突沸情况。恒温时间30min时吸光度值最大，故选择恒温时间为30min。

3.5共存物干扰及消除

（1）水样中可能存在的悬浮态有机物，在试样与消解液混合放热升温过程中能被充分溶解。经试验，另加脱脂棉、碎纸片也能立即溶解。

（2）使用0.1g硫酸汞络合氯离子的最高量可达10mg，如取3.00mL水样，即最高可络合3000mg/L氯离子浓度的水样；若氯离子的浓度小于200mg/L，加硫酸汞掩蔽的效果很显著。使保持硫酸汞:氯离子=10:1（质量比），若出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。废水中氯离子在50～500mg/L范围，本法加入0.06g硫酸汞。

（3）以酸性重铬酸钾为氧化剂，在硫酸银催化作用下，直链脂肪族化合物可有效地被氧化达到95%以上，而芳烃及吡啶难以被氧化，其氧化率较低，但有色冶炼废水中含量极低。

（4）在605nm波长处测试时，Mn（Ⅲ）、Mn（Ⅵ）、Mn（Ⅶ）形成红色物质，会引起正偏差。有色冶炼废水中锰含量都较低。

3.6波长的选择

在分光光度法测定化学需氧量Cr中有用610nm和600nm波长的，经试验，波长在590～620nm范围，吸光值变化不大，纯Cr3+溶液吸光值在595～610nm波长段有最大值。所以选用605nm波长测量吸光值，605nm左右的Cr2O72－吸光值非常小，对Cr3+测定无影响。本法采用过量的Cr2O72－作氧化剂，选择不同厚度比色皿就可测定不同浓度范围的化学需氧量Cr水样。

3.7工作曲线的绘制

以邻苯二甲酸氢钾为基准物质，配制化学需氧量浓度分别为50mg/L、100mg/L、250mg/L、500mg/L、1000mg/L的标准溶液，以去离子水为参比，按以上确定试验条件和分析步骤，分别测定其吸光值，建立的回归方程相关性很好，γ值大于0.9990。只要工作参数不变，建立的回归方程可在一周时间内用于样品测定。空白试验应与试样同时测定。

3.8水样的测定

准确移取3.00mL水样于HACH专用反应管（先盛有预制试剂）中，旋紧盖子，振摇混合均匀，放入预热至160℃的HACH－DRB200消解仪孔中，盖上透明塑料罩，消解30min后，打开罩子，空气中冷至室温，取出预制管，同时做空白试验。以去离子水作参比，用2cm比色皿，在UV－2000分光光度计上于波长605nm处测定吸光值。

3.9方法的准确度和精密度

3.9.1方法的准确度

分别向废水A、废水B样品中加入不同化学需氧量标准溶液，按试验方法测定化学需氧量量，结果见表3。

表3样品中化学需氧量的分析结果及加标回收率

从表3中可以看出，方法加标回收率在97.40%～102.30%。

从表4中可以看出，3个样品测得值的相对标准偏差小于5%，满足分光光度法的技术要求。

3.9.3试验方法与国标法测定试样结果比较

分别对3个废水试样，按试验方法和国家标准方法（GB11914－89）测定，结果见表5。

表5试验方法与国家标准方法测得化学需氧量值比较mg/L

从表5可知:本试验方法与国家标准方法测得样品的化学需氧量值基本一致，能确保水样中还原性物质氧化完全。

4结论

1.方法经济实用性:本试验法操作简易、节省试剂、能耗少，适用于测定批量废水样的化学需氧量Cr。

2.试验误差小:直接测定与化学需氧量Cr等量的Cr3+，不存在K2Cr2O7标准溶液取量误差。一般废水样不需稀释，既简化了操作，又减少了取样误差和稀释误差。

5结语

综上所述，分光光度法较其他的试验方法，在测定工业废水化学需氧量中有着更为突出的优点，因此，在相应的试验中有着广泛的应用。我们需要认真学习有关试验的学识，以为分光光度法的应用普及推广带来帮助。

参考文献：

[1]雷琴霞.化学需氧量测定中分光光度法与滴定法的比较分析[J].绿色科技.2012（07）.

[2]封丽红、霍振平、蔡海霞.分光光度法快速测定化学需氧量[J].科技与生活.2010（06）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f3bd76d487d918f0079fe7c.html