# 船用机械密封的动态特性研究

### 论文摘要

由于机械密封的工作条件复杂,它的运行状况受到多种条件的影响,而且对机械密封的研究涉及到多个学科领域,如流体润滑、摩擦学、接触理论、传热学等,因此国内外学者对机械密封的工作机理尚未完全清楚。对机械密封的研究主要集中在机械密封端面的接触摩擦状况和端面的变形上面,然而机械密封端面间润滑液膜厚度很薄,密封端面的变形很小,都达到微米级,采用一般理论计算密封性能参数时精度很难达到要求,利用相关软件进行分析时需要对它进行多种场耦合分析,而这给机械密封的研究增加了难度。本文利用机械密封的基本相关理论,结合ANSYS和MATLAB软件,对机械密封的启动过程进行了动态分析,并对机械密封在小扰动情况下,密封环的振动过程进行了动力学分析。1)在对机械密封的启动过程进行动态分析过程中,首先采用ANSYS软件计算密封端面的力变形影响系数、热变形影响系数和温度变形影响系数,然后利用MATLAB软件编制计算程序,结合影响系数法,对密封环进行热变形分析,接着进行力变形分析,然后利用力变形分析的结果作为热变形分析的条件进行热分析,这样就达到了对机械密封环热-结构耦合分析的目的。在热-结构耦合分析中,本文把机械密封端面间的液膜和端面的粗糙度考虑在内,并考虑了密封端面间的接触摩擦热和密封端面粗糙度对端面液膜的粘性热。得到了机械密封在启动过程中,密封端面间接触压力、液膜压力以及泄漏量的变化情况。2)在对机械密封环动力学特性的研究中,本文把密封环的振动分解为轴向振动和角摆动,并分别对机械密封环的轴向振动和轴向振动与角摆动的耦合振动进行了分析。在分析过程中,考虑了密封端面间的接触作用和液膜压力作用,并把端面间液膜的作用分解为流体静压、流体动压和挤压三项,考虑了密封环摆动过程中,密封端面间流体的动压作用,考虑了密封环轴向振动过程中密封环对液膜的挤压作用,得到了机械密封振动过程中密封环的轴向振动和角摆动的变化过程,得到了任意时刻机械密封端面间接触压力分布和压膜压力分布,以及密封环振动过程中泄漏量的变化情况。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 研究问题的提出

- 1.3 相关理论的研究现状

- 1.3.1 机械密封端面的摩擦和润滑状况研究现状

- 1.3.2 机械密封端面的耦合研究现状

- 1.3.3 机械密封环的动力学问题研究现状

- 1.4 本论文研究的主要内容、关键问题和研究方法

- 第2章 机械密封热-结构耦合研究的理论基础

- 2.1 粗糙表面间的流体润滑理论

- 2.1.1 两粗糙表面间的流体润滑理论

- 2.1.2 压力流量因子和剪切流量因子的计算方法

- 2.2 表面微凸体的接触分析理论

- 2.2.1 微凸体的塑性接触模型

- 2.2.2 微凸体的弹塑性接触模型

- 2.3 机械密封环的热分析理论与方法

- 2.3.1 瞬态温度场的分析理论与有限元求解

- 2.3.2 密封端面摩擦热和粘性热的计算

- 2.3.3 对流换热系数的计算

- 2.4 影响系数法的基本思想

- 2.5 本章小结

- 第3章 机械密封的动态耦合分析

- 3.1 密封端面间的液膜压力计算模型

- 3.2 密封环的几何模型与力学分析模型

- 3.3 结构力变形和热变形的影响系数法的计算模型

- 3.3.1 力变形影响系数的求解方法

- 3.3.2 温度影响系数和热变形影响系数的求解方法

- 3.4 机械密封的泄漏量的计算

- 3.5 机械密封的耦合分析步骤和结果分析

- 3.5.1 机械密封的耦合分析步骤

- 3.5.2 计算结果与分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 机械密封的动力学特性分析

- 4.1 机械密封环动力学微分方程的一般形式

- 4.2 机械密封的轴向振动研究

- 4.2.1 机械密封的轴向振动的运动方程

- 4.2.2 密封端面液膜厚度和接触力的处理

- 4.2.3 含挤压项的Reynolds方程的求解处理

- 4.2.4 微分方程的编程求解与结果分析

- 4.3 机械密封的轴向振动与摆动的耦合研究

- 4.3.1 密封环的轴向振动与摆动耦合方程的建立

- 4.3.2 计算结果与分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的与研究方向相关论文

### 相关论文文献

- [1].接触式机械密封跑合过程密封端面平均温度预测[J]. 液压与气动 2020(01)

- [2].基于流固热耦合分析的螺旋槽泵出型动压密封端面结构参数优化[J]. 机电工程 2020(10)

- [3].不等温下螺旋槽干气密封端面压力分布计算[J]. 排灌机械工程学报 2013(07)

- [4].螺旋槽干气密封端面流场分析[J]. 流体机械 2008(03)

- [5].油气两相动压密封端面结构多参数正交优化及试验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].单列双向螺旋槽干气密封的性能研究[J]. 中国化工装备 2017(04)

- [7].离心泵机械密封使用寿命的影响因素与优化策略[J]. 化工管理 2014(30)

- [8].莱洛三角形微孔织构化端面密封性能数值模拟[J]. 工程设计学报 2020(01)

- [9].牙轮钻头用单金属密封热-流-固耦合模型与性能分析[J]. 中国机械工程 2020(19)

- [10].液体密封端面倾斜椭圆孔上游泵送特性[J]. 摩擦学学报 2019(01)

- [11].低温液氧T型槽密封端面流场数值模拟[J]. 机械设计与制造 2014(11)

- [12].碳四装置羰基反应器密封常见问题分析及技术改进[J]. 机械 2020(04)

- [13].干气密封端面气膜气体泄漏特性的数值模拟[J]. 润滑与密封 2013(03)

- [14].铬钢在机械密封端面中的应用实验[J]. 化工设备与管道 2010(02)

- [15].静压干气密封端面温度场分析[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [16].化工机械密封的故障原因与解决措施[J]. 制造业自动化 2010(06)

- [17].干气密封设计的探讨[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [18].不锈钢保温泵机械密封泄漏原因分析与改进[J]. 安徽化工 2015(02)

- [19].多孔端面液体机械密封摩擦性能的数值分析[J]. 润滑与密封 2012(04)

- [20].T型槽干气密封端面流场的数值模拟[J]. 润滑与密封 2008(11)

- [21].螺旋槽干气密封端面非平行间隙压力分布的近似解析计算[J]. 排灌机械工程学报 2015(12)

- [22].高温泵维修中五种常识性错误[J]. 设备管理与维修 2010(09)

- [23].机械密封技术与研发方向[J]. 辽宁化工 2008(10)

- [24].基于自校正Kalman滤波的液膜密封端面摩擦状态监测技术[J]. 润滑与密封 2016(04)

- [25].双向旋转式非接触机械密封技术研究进展[J]. 流体机械 2013(03)

- [26].基于多孔介质模型的机械密封静压泄漏特性分析[J]. 润滑与密封 2015(03)

- [27].螺旋槽干气密封端面气膜温度场的数值分析[J]. 排灌机械工程学报 2015(05)

- [28].螺旋槽干气密封端面摩擦力矩的简化计算[J]. 润滑与密封 2014(06)

- [29].离心泵机械密封失效的原因与对策探索[J]. 产业与科技论坛 2015(07)

- [30].基于流固耦合的接触式机械密封端面泄漏率的研究[J]. 流体机械 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f50d146a0c977c9f473be70.html