# 1Cr18Ni9Ti钢表面激光熔覆Ni60/WC-CeO2工艺优化及熔覆层性能研究

### 论文摘要

激光熔覆技术作为激光应用众多领域中的一个分支,是一种新的表面改性技术,它是通过在基材表面添加熔覆粉末,利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层迅速熔凝的方法,在基材表面熔覆一层具有特殊化学、物理或者力学性能的材料,从而构成一种新的复合材料表面,用于改善或者修复零部件,延长其使用寿命。本文以1Cr18Ni9Ti钢为研究对象,重点研究了1Cr18Ni9Ti钢表面激光熔覆Ni基合金的工艺和熔覆层的显微组织、显微硬度、耐磨性能等综合性能,通过正交试验对不同激光功率参数下熔覆层综合性能对比分析,选择出较佳的激光熔覆工艺参数配比。在此基础上研究在Ni基合金中添加WC硬质相、稀土氧化物CeO2和Mo粉后对熔覆层组织性能的改善情况,并利用ANSYS软件分析激光工艺参数对1Cr18Ni9Ti钢表面激光熔覆Ni基合金制取的熔覆层温度场的影响。通过对熔覆层性能分析表明:制取的熔覆层显微组织较基材显著细化;显微硬度相对于基材有很大的提高,但就其分布而言不是很均匀,显微硬度峰值出现于熔覆层次表面;熔覆层的耐磨性能明显提高。这些均是细晶强化、硬质相强化、固溶强化等多种强化机制的共同作用的结果。在较优激光工艺参数下,在Ni基合金中添加硬质相WC,制取的熔覆层显微硬度有所提高但增加幅度不大,而其耐磨性能则提高较多;在此基础上再添加少量稀土氧化物CeO2发现熔覆层晶粒得到细化,显微硬度值和耐磨性能均有进一步提高。在较优激光工艺参数下,于Ni基合金中添加Mo粉,制得的熔覆层开裂敏感性降低,硬度稍有下降,但耐磨性却有一定提高,熔覆层综合性能优良。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 主要符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 激光熔覆的基本原理和特点

- 1.3 激光熔覆技术的工艺方法

- 1.4 激光熔覆使用的设备

- 1.5 激光熔覆材料

- 1.5.1 激光熔覆复合涂层机理

- 1.5.2 激光熔覆材料的类别和选择的原则

- 1.6 激光熔覆技术的工业应用

- 1.7 覆技术的研究与现状

- 1.7.1 技术理论模型的研究

- 1.7.2 激光熔覆层性能研究

- 1.7.3 不锈钢基材激光熔覆技术的研究

- 1.7.4 氧化铈粉末对熔覆层改性作用的研究

- 1.8 激光熔覆技术的发展方向

- 1.9 本文研究的主要内容

- 第二章 1Cr18Ni9Ti钢激光表面熔覆实验设计

- 2.1 实验材料及设备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 激光熔覆工艺

- 2.2.1 基材表面预处理

- 2.2.2 预热与后处理

- 2.2.3 激光熔覆工艺参数

- 2.2.4 稀释率

- 2.3 工艺参数的正交试验设计

- 2.4 实验操作流程

- 2.5 实验方法与步骤

- 2.5.1 基材与熔覆材料的备制

- 2.5.2 进行激光熔覆操作

- 2.5.3 测试试样的制备

- 2.5.4 试样显微硬度测定

- 2.5.5 试样金相组织观察

- 2.5.6 试样耐磨性测定

- 2.6 熔覆层组织性能及理论分析

- 2.7 熔覆层的搭接方式

- 2.8 实验中熔覆层裂纹问题分析

- 2.8.1 熔覆层裂纹的形成机理

- 2.8.2 控制裂纹的措施

- 第三章 1Cr18Ni9Ti钢激光表面熔覆工艺参数优化

- 3.1 激光工艺参数对熔覆层显微硬度的影响

- 3.1.1 激光功率对熔覆层显微硬度的影响

- 3.1.2 离焦量对熔覆层显微硬度的影响

- 3.1.3 扫描速度对熔覆层显微硬度的影响

- 3.2 激光工艺参数对熔覆层耐磨性的影响

- 3.3 激光工艺参数对显微组织的影响

- 3.3.1 激光熔覆层的显微组织

- 3.3.2 工艺参数扫描速度对显微组织的影响

- 3.4 正交试验法确定较优激光工艺参数

- 3.4.1 激光熔覆层显微硬度的正交实验分析

- 3.4.2 激光熔覆层耐磨性的正交实验分析

- 3.4.3 选取制取较优综合性能熔覆层的工艺参数

- 3.5 本章小结

- 第四章 激光工艺参数对1Cr18Ni9Ti钢激光熔覆Ni60温度场数值模拟

- 4.1 建立模型并划分网格

- 4.2 关于温度场有限元基础

- 4.3 温度场模拟结果

- 4.3.1 激光功率对激光熔覆温度场的影响

- 4.3.2 扫描速度对激光熔覆温度场的影响

- 4.3.3 较优工艺参数下激光熔覆模拟结果

- 4.4 本章小结

- 2性能研究'>第五章 1Cr18Ni9Ti钢激光熔覆Ni60/WC-CeO2性能研究

- 5.1 WC 对1Cr18Ni9Ti 钢激光熔覆Ni60 熔覆层性能的影响

- 5.1.1 WC 对熔覆层显微组织的影响

- 5.1.2 WC 对熔覆层显微硬度的影响

- 5.1.3 WC 对熔覆层耐磨性的影响

- 5.1.4 最佳的Ni/WC 配比

- 2 对1Cr18Ni9Ti 钢激光熔覆Ni60/25% WC 熔覆层性能的影响'>5.2 CeO2 对1Cr18Ni9Ti 钢激光熔覆Ni60/25% WC 熔覆层性能的影响

- 2 对熔覆层形貌的影响'>5.2.1 CeO2对熔覆层形貌的影响

- 2 对熔覆层显微组织的影响'>5.2.2 CeO2对熔覆层显微组织的影响

- 2 对熔覆层显微硬度的影响'>5.2.3 CeO2对熔覆层显微硬度的影响

- 2 对熔覆层耐磨性能的影响'>5.2.4 CeO2对熔覆层耐磨性能的影响

- 2 配比'>5.2.5 最佳的Ni/WC-CeO2配比

- 5.3 Mo 对1Cr18Ni9Ti 钢激光熔覆Ni60 后组织性能的影响

- 5.3.1 Mo 对熔覆层显微组织的影响

- 5.3.2 Mo 对熔覆层显微硬度的影响

- 5.3.3 Mo 对熔覆层耐磨性能的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结

- 6.1 主要工作回顾

- 6.2 本课题今后需进一步研究的地方

- 参考文献

- 个人简历 读研期间发表的学术论文和参与编写的出版物

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三分光束光内同轴送丝熔覆层几何形貌预测[J]. 红外与激光工程 2020(03)

- [2].铜/钢MIG复合增材制造组织及性能研究[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2020(01)

- [3].激光诱导击穿光谱表征熔覆层缺陷程度[J]. 中国激光 2020(04)

- [4].铝青铜熔覆层性能研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [5].Ni-Co/WC-Graphite复合熔覆层的组织与三点弯曲行为[J]. 复合材料学报 2017(07)

- [6].稀释率对钛合金表面镍基熔覆层质量的影响[J]. 金属热处理 2015(06)

- [7].环形激光占空比变化对熔覆层质量影响研究[J]. 热加工工艺 2013(20)

- [8].变厚度熔覆层沉积成形工艺与性能研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].三光束激光熔覆工艺参数对熔覆层几何特征影响[J]. 机械工程学报 2020(15)

- [10].紧固件用耐蚀合金熔覆层的制备与性能研究[J]. 应用激光 2019(05)

- [11].纳米碳化物增强钴基复合粉末熔覆层的微观组织及耐磨性[J]. 上海工程技术大学学报 2019(03)

- [12].激光功率对熔覆层性能的影响[J]. 新技术新工艺 2016(12)

- [13].镍基碳化钨颗粒增强复合熔覆层的组织结构与摩擦学性能[J]. 金属热处理 2017(08)

- [14].3Cr13厨刀碟片激光同轴送粉熔覆层的显微硬度与组织[J]. 焊接学报 2016(10)

- [15].激光熔覆工艺参数对熔覆层质量的影响[J]. 材料保护 2012(12)

- [16].激光熔覆工艺参数对单道熔覆层宏观尺寸的影响[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [17].激光熔覆低温相变合金熔覆层的热疲劳性能[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [18].光丝耦合及工艺参数对激光填丝熔覆层成形特征的影响[J]. 电焊机 2020(07)

- [19].交变磁场对高硬熔覆层成型质量的影响[J]. 材料导报 2018(06)

- [20].激光熔覆原位合成陶瓷相增强铁基熔覆层的组织和性能[J]. 焊接学报 2015(01)

- [21].激光近净成形工艺参数对熔覆层高度均匀性的影响分析[J]. 应用激光 2015(02)

- [22].镁表面铝熔覆层微观组织的观察[J]. 特种铸造及有色合金 2011(08)

- [23].等离子束送丝熔覆对50Mn2钢表面熔覆层质量的影响[J]. 铸造 2016(01)

- [24].等离子熔覆铁基冶金熔覆层的组织与性能[J]. 矿山机械 2015(09)

- [25].宽带电弧熔覆层的缺陷控制[J]. 中国表面工程 2012(01)

- [26].激光功率密度对熔覆层磨损性能的影响[J]. 金属热处理 2012(04)

- [27].等离子钴基熔覆层的组织和性能研究[J]. 材料工程 2009(S2)

- [28].氩弧熔覆铁基梯度熔覆层的显微组织与性能[J]. 机械工程材料 2019(05)

- [29].铁基合金梯度熔覆工艺研究及熔覆层特性分析[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [30].激光熔覆的数值模型研究进展[J]. 机电工程 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f744d6ce6e44c7173dd6fdf.html