# 信息机房智能监控系统研究

（国网忻州供电公司山西忻州034000）

摘要：随着电力行业的快速发展、计算机技术的普及，计算机机房建设的数量规模与日俱增，信息网络设备也日益增多，机房作为电力行业信息交换及存储的枢纽，已成为重要的数据处理及运行中心，一旦系统发生故障，就会造成严重的经济损失及社会影响，因此科学管理尤为重要，而作为中心机房设备运行基础支撑的电力信息中心机房环境状态的良好运行是保证机房数据运行的前提和基础。如果机房环境出现故障，计算机系统的运行就会受到影响，数据传输、存储及系统运行的可靠性也会受到威胁，如果事故严重没能处理的话，机房硬件设备将会受到损坏，造成严重后果。鉴于此，本文是对信息机房智能监控系统进行分析，仅供参考。

关键词：电力信息机房；环境；安全监控；告警

一、信息机房高集成化监控系统设计

通过安防技术与物联网技术结合，整合视频监控系统、门禁系统、智能机柜门锁系统、远程呼叫系统、人员定位管系统、地理信息系统，扩展人脸识别技术、ＲFID射频识别技术，形成一套独立高融合度的信息机房人员监控系统，使监控人员可以实时查看机房内人员的活动情况，自动划分机房内人员的活动区域，智能开关机柜大门，对于机房人员擅自改变活动范围及时告警，对机柜内设备的位置改变及设备移动进行及时提醒，并可通过视频联动、远程呼叫，对机房内违规人员工作情况进行监视、警告，同时机房需要疏散人员时，监管人员可快速查看到机房内人员分布情况，人员信息等重要内容。

图1架构图

1、具体设计思想

（1）与视频监控系统的集成

（1）合理布局摄像头安装位置，正确选用摄像头。①在机柜排横向及纵向过道两端相对处安装摄像头，保证视频照射区域的完整性。②根据每排机柜长度及其机柜设备的重要性，选择增加指定区域监控的球型摄像头，为监管人员提供多角度的实时监控画面，提高监管有效性。③每扇机房进出大门正对面需安装有摄像头，保证机房人员的进入的准确性。（2）信息机房智能化监控系统的接入。通过NVＲ将所有视频采集点信号经网络方式传送至信息机房智能化监控系统中，监管系统拥有所有视频点的实时画面监控、历史画面回放、画面焦距调节、摄像机角度控制等功能权限，监管人员只需在监管系统中便可完成所有视频监控所需的操作。

（2）与门禁系统的集成

门禁系统采用人脸识别技术，通过协议将门禁的相关设置、配置项关联至信息机房智能化监控系统中，实现一人一刷一进/出功能，监控管理人员只需对当天计划或临时需进出机房人员的ID进行时段授权，机房进出人员即可享有该时段进出机房工作的权限，对于人脸存储数据库内无存储数据的人员进出机房，监控管理者采用核实身份，配发临时ＲFID电子标签并通过远程开门的方式让人员进出。如有机房进出人员违反机房的进出规定，强行进出机房，门禁系统将产生报警并推送至信息机房智能化监控系统进行体现。

（3）与智能机柜门锁系统的集成

智能机柜门锁系统主要采用指纹识别或远程解锁的方式通过系统软件，指定所需解锁机柜门号数及解锁时间范围，通过协议将智能机柜门锁系统得相关配置项集成至智能监控系统中，监管人员只需在智能监控系统中指定机柜开锁指纹ID及解锁时间或远程解锁指定机柜门锁即可，可有效防止机房检修人员擅自扩大作业范围的情况，同时当机柜解锁时间到达设定时间后，智能机柜门锁系统将产生告警在智能监控系统中体现。

（4）与远程呼叫系统的集成

通过协议将远程呼叫系统相关功能项配置进智能监控系统，实现智能监控系统的远程呼叫功能，满足监管人员与机房人员实时双向语音通话的需求。

（5）与人员/物品定位管理系统的集成

人员/物品定位管理系统通过协议将配置项配置进智能监控系统中，监管人员为单位员工及厂商驻场人员配发ＲFID电子标签，制作部分名称为临时人员的电子标签，以备临时人员进入机房使用，同时对需要监管的机房设备安装ＲFID电子标签，方便物品监管。监管人员通过智能监控系统可远程实时掌握信息机房内所有监控区域内检修维护人员的详细信息、数目及活动情况，有效防止检修维护人员擅自扩大工作区域，及时掌握突发事故发生时机房内人员分布情况，系统通过实现自动清点指定区域内人数及现场负责人信息，大大提高了监管人员的监管有效性，同时监管人员可以方便的查询、查看物品的存放位置，便于监管人员对物品的管理。

2、系统功能

智能监控系统可以为监管人员直观有效的展示出机房的布局情况，机房设备的安装、摆放位置情况，方便监管人员对机房内物品的监管工作；提供有效的机房进入人员信息，避免闲杂人员混入机房的可能性；通过对机房人员工作区域的指定以及指定机柜解锁，有效的约束了机房作业人员作业区域及作业内容，避免作业人员擅自扩大工作范围及作业内容造成的机房运行风险；提供实时人员定位，人员数量清点，人员信息查询等功能，更加直观便捷的为监管人员提供有效的管理信息，降低监管人员工作强度，杜绝监管中存在的人员分布区域不清楚、人员数量清点遗漏，人员信息查询繁琐等问题的出现，同时在机房遇到紧急情况需要快速疏散人群或查找某人所处位置时时，监管人员通过智能监控系统，可快速查看机房内人员疏散情况，快速锁定需寻找人员的所处位置，为监管人员下一步的处置工作提供有效的支撑；通过报警与视频联动配合远程呼叫，监管者可快速锁定当前出现问题的区域，及报警原因，同时根据视频联动弹出的视频画面迅速查看到当前触发报警人员的动态，通过远程呼叫系统及时提醒或警告当前触发报警人员，大大提高了机房运维的安全性。

二、系统功能优势

1、监管方面

（1）智能机房进出监管：监管人员通过对检修人员进行信息机房出入时段授权，使维护检修人员在指定时段内通过人脸识别方式进入信息机房，更好的提升了监管人员对进入机房人员的管控。（2）人员/物品实时定位：监管人员通过监控电脑可以可实时查看维护检修人员所在信息机房的区域位置，以及需监管的物品所在的摆放位置，有效提升了监管人员对机房进入人员及物品的所在区域管控。（3）信息机房区域内人数实时统计：监管人员通过系统实时统计，可实时查看信息机房内的实有人数，有效解决监管人员通过视频监控清点机房人数存在漏点等问题，极大降低监管人员的工作量。（4）人员查找：监管人员通过查找功能可以快速查找到指定人员信息，及所处位置，有效解决监控人员通过电话询问，再通过视频监控定位等一系列繁琐工作，大大提升了监管人员的监管有效性，为监管人员节约大量宝贵时间；

2、智能报警

（1）消失报警：维护检修人员在未取得监管人员批准时，擅自离信息开机工作区域报警，杜绝作业负责人，不在场监管作业的情况发生，提高了作业的安全性。（2）越界报警：维护检修人员在未获得监管人员批准时，擅自进入非划定的工作区域进行工作或将原有机房物品搬移至其它位置时产生报警，杜绝了人为擅自扩大工作区域、违章搬运物品的风险，提升了机房安全性。（3）滞留时间超时报警：维护检修人员在未提前取得监管人员工作延时同意，仍在信息机房工作的在超过监管人员划定的工作许可时间段报警。（4）远程提示、警告：监管人员通过对维护检修人员的区域查看，及视频画面的监控，可快速有效的对信息机房内维护检修人员的不符合规定的工作情况及工作范围给予提醒或警告，同时也可远程接收到信息机房内维护检修人员的呼叫信息，降低作业风险，避免事故的发生。

结束语

根据当前国内信息机房的实际情况，从安防监控的各个角度出发，集成设计了一种较为全面、实用性强的安防监控系统。该可以有效解决当前的机房建设规模越来越大，机柜、设备数量越来越多，运行维护人员数量及进入机房次数越来越多，监管人员的监管面越来越大的问题，且其扩展性优良，对于不同机房存在的特殊要求，均可以简洁地加入。

参考文献：

[1]孙月驰，李冠，平伟.基于物联网技术的智能家居监控系统[J].软件导刊，2018（03）：142-145.

[2]周开军，裴林，刘利枚，肖帅，刘小莉.基于人体多源感知的智能监控系统设计方法[J].电子测量与仪器学报，2018（03）：44-51.

[3]庞吉敏，蒲朝东，王文和，汪宙峰.城市地下污水管线安全监控及智能处置系统开发与应用[J].给水排水，2018，54（03）：127-130.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f7f8122dec2876339e66c14.html