# 殷钢厚板材料激光焊接技术实验研究

### 论文摘要

激光焊接中,因为激光的能量密度很高,能够形成深宽比较大的焊缝,并且焊缝热影响区小,焊缝美观等优点,在焊接领域得到了越来越广泛的应用。殷钢Invar36是一种在室温下典型的低膨胀合金,可以用来制造精密仪器、仪表等要求尺寸不随温度变化的零件,显像管的荫罩,液态气体容器,液化气输油管道以及航空工业用复合材料精密模具等,尤其是殷钢材料在光刻机中的广泛应用,使得对殷钢材料焊接技术的研究工作备受关注。激光焊接殷钢Invar36材料是一种新型的焊接方法,由于激光焊接所具有的高精度,低热影响区的优势,因此进行激光焊接殷钢Invar36的研究具有重要的理论意义和应用价值。本文以Nd:YAG毫秒脉冲激光器为焊接热源,对殷钢Invar36激光深熔焊进行了理论分析和实验研究,并对焊接温度场进行了模拟分析。论文介绍了激光深熔焊的原理,简要分析了焊接过程中深熔焊特征小孔形成的机理,并对激光器的各项参数进行了分析和初步选择。采用单因素实验方法对2mm厚殷钢材料进行了焊接实验,研究了工艺参数(包括激光功率、脉冲宽度、焊接速度和离焦量)变化对殷钢Invar36激光焊接结果的影响,并结合激光深熔焊原理对实验结果进行了分析。采用金相显微镜、X射线衍射仪、万能拉伸试验机以及显微硬度计等分析测试手段检测了殷钢Invar36激光焊接对焊接头的显微组织、相组成、显微硬度和拉伸性能等,并对检测结果进行了分析和讨论。结合实验结果和检查数据,对焊接温度场利用通用有限元软件ANSYS的热分析模块进行了数值模拟。分析了焊接温度场的分布规律,并结合焊接实验对数值模拟结果进行验证。殷钢Invar36材料激光焊接技术的研究丰富了殷钢材料焊接方法,为殷钢材料在工业中的应用提供了理论和技术支持。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 激光焊接技术

- 1.2 殷钢材料的特性和应用

- 1.2.1 殷钢材料的特性

- 1.2.2 殷钢材料的发展前景

- 1.3 殷钢焊接技术的进展

- 1.4 激光焊接数值模拟的进展

- 1.5 本课题的主要任务

- 2 激光深熔焊的原理

- 2.1 激光焊接模式

- 2.2 深熔焊小孔的形成

- 2.3 金属对激光的吸收

- 2.4 影响材料对激光吸收的因素

- 2.4.1 波长对吸收率的影响

- 2.4.2 温度对吸收率的影响

- 2.4.3 表面粗糙度对吸收率的影响

- 2.5 激光的热传导作用

- 2.6 本章小结

- 3 实验条件与方法

- 3.1 实验条件

- 3.1.1 激光加工设备和数控设备

- 3.1.2 实验材料

- 3.1.3 激光焊接工艺参数的选择

- 3.1.4 检测设备

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 试样预处理

- 3.2.2 试样焊接实验

- 3.2.3 焊接试样质量检测

- 3.3 本章小结

- 4 激光焊接实验和焊接质量的检测与分析

- 4.1 激光焊接实验设计

- 4.2 激光焊接实验

- 4.2.1 激光功率对殷钢材料焊缝的影响

- 4.2.2 激光脉宽对殷钢材料焊缝的影响

- 4.2.3 焊接速度对殷钢材料激光焊接的影响

- 4.2.4 离焦量对殷钢材料激光焊接的影响

- 4.3 激光焊接质量的检测与分析

- 4.3.1 X射线衍射检测

- 4.3.2 显微硬度检测

- 4.3.3 金相检测

- 4.3.4 拉伸实验检测

- 4.4 本章小结

- 5 激光焊接温度场数值模拟

- 5.1 热传导方程与热源模型

- 5.2 模型网格划分及边界条件的加载

- 5.2.1 材料属性

- 5.2.2 单元类型选择

- 5.2.3 网格划分

- 5.2.4 边界条件、初始条件

- 5.3 热源的加载计算及模拟结果分析

- 5.3.1 热源加载与计算

- 5.3.2 数值模拟结果分析

- 5.4 结论

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].激光焊接技术在工程车辆生产中的应用[J]. 现代焊接 2008(08)

- [2].激光焊接技术及其在航天领域的应用[J]. 现代焊接 2009(08)

- [3].激光焊接技术在汽车生产中的应用[J]. 现代焊接 2016(08)

- [4].浅析激光焊接技术特征及实践应用[J]. 广西农业机械化 2019(06)

- [5].钛合金激光焊接技术研究进展及应用情况[J]. 材料开发与应用 2020(02)

- [6].汽车车身激光焊接技术发展与应用[J]. 电焊机 2020(07)

- [7].激光焊接技术在电梯部件制造中的应用[J]. 中国电梯 2020(16)

- [8].激光焊接技术在船舶制造中的应用[J]. 船舶物资与市场 2020(08)

- [9].激光焊接技术助力卡车差速器高效生产[J]. 现代制造 2020(Z1)

- [10].激光焊接技术及其应用探究[J]. 山东工业技术 2019(02)

- [11].激光焊接技术研究现状浅析及发展趋势展望[J]. 汽车与配件 2019(03)

- [12].激光焊接技术在航空制造及修理中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2019(02)

- [13].激光焊接技术的发展与展望探讨[J]. 科学技术创新 2019(22)

- [14].激光焊接技术的研究现状及发展趋势探究[J]. 科技创新导报 2019(10)

- [15].激光焊接技术在船舶制造中的应用[J]. 时代农机 2019(06)

- [16].激光焊接技术的应用及其进展研究[J]. 科学技术创新 2018(22)

- [17].浅析激光焊接技术的研究现状与发展趋势展望[J]. 科技经济导刊 2018(29)

- [18].激光焊接在纺织中的应用——评《现代激光焊接技术》[J]. 染整技术 2018(09)

- [19].激光焊接技术及其应用[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(01)

- [20].激光焊接技术的研究现状及发展[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [21].激光焊接技术破解新能源车充电难题[J]. 金属加工(热加工) 2017(08)

- [22].激光焊接技术研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(08)

- [23].激光焊接技术的研究现状及发展趋势[J]. 科学技术创新 2017(21)

- [24].激光焊接技术现状及其发展[J]. 科学技术创新 2017(22)

- [25].激光焊接技术综述[J]. 山东工业技术 2017(19)

- [26].激光焊接技术的研究现状及发展趋势[J]. 新技术新工艺 2016(03)

- [27].激光焊接技术标准化探究[J]. 冶金丛刊 2016(04)

- [28].激光焊接技术[J]. 科技创新导报 2016(22)

- [29].激光焊接技术的发展探究[J]. 电子制作 2014(17)

- [30].基于振镜扫描的激光焊接技术[J]. 中外企业家 2015(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f8d8580b15036d62b7a37b8.html