# SBR工艺污水处理厂抗石油污染物冲击强化处理技术研究

### 论文摘要

近年来,随着工业经济的高速发展,化工企业发生的污染事故越来越多,当污染事故发生在沿江地区时,事故泄漏的化工污染物或火灾产生的其它物质大量进入水体,将严重破坏水体的生态平衡、影响水体生态功能及下游城市居民饮水安全。2005年11月,中石油吉林双苯厂爆炸导致松花江发生重大环境污染事件,造成80吨硝基苯进入松花江,形成近百公里的污染带,造成严重的国际负面影响。为最大程度减少突发性水污染事故带来的环境危害,在非常情况下,避免跨界河流水质受到沿岸石化企业突发事故的污染,可以将事故污染物排入沿江城市污水处理厂,利用现有城市污水处理厂的缓冲能力,应对突发情况下的油污染事故。利用城市污水处理厂抵御突发性水污染事故,作为有效的工程应对措施,其研究具有重要的现实意义。试验模拟城市污水处理常用的SBR工艺,以石油产品0#柴油为目标污染物质,研究该污染物进入污水处理厂后对SBR工艺造成的冲击,对出水水质的影响。探索利用SBR工艺污水处理厂应对石油污染冲击的可行性,并提出低浓度冲击依靠SBR工艺自身抗冲击能力,高浓度冲击配合投加吸附分离材料的方案。含油浓度为50mg/L以下的污水进入SBR工艺时,对工艺的影响不大,SBR工艺的出水水质正常。当含油浓度超过50mg/L时,单纯依靠SBR工艺已经不能使出水水质达到污水综合排放标准一级标准,需要配合其它手段辅助除油,试验采用向SBR工艺内投加吸油材料的方案。试验选择了粉末活性炭（PAC）、颗粒活性炭、膨胀石墨、有机改性膨润土4种吸油材料进行吸油性能对比,通过对比证明对于油浓度为50mg/L-200mg/L的污水,粉末活性炭的吸附效果最佳。进行动态试验论证利用PAC-SBR工艺联用强化去除油污染的可行性,结果表明:0.2g/L的PAC投加量能够使SBR工艺有效抵抗100mg/L浓度石油污染冲击;0.5g/L的PAC投加量可以使SBR工艺有效抵御200mg/L浓度石油浓度污染冲击,从而为运用PAC-SBR工艺处理突发性石油污染提供决策参考和科学依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国水环境概况

- 1.2 突发性环境污染事故

- 1.2.1 突发性环境污染事故的类型

- 1.2.2 突发性环境污染事故的危害

- 1.2.3 突发性环境污染事故的对策及处理技术

- 1.3 突发性水污染事故

- 1.4 石油水体污染危害及处理方法

- 1.4.1 石油概述

- 1.4.2 石油水体污染的危害

- 1.4.3 石油水体污染的主要处理方法

- 1.5 SBR 工艺

- 1.5.1 SBR 工艺简介

- 1.5.2 SBR 工艺的作用机理及特点

- 1.5.3 SBR 工艺的影响因素及主要运行参数

- 1.6 课题研究目的及内容

- 1.6.1 课题研究意义

- 1.6.2 课题来源

- 1.6.3 课题研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 试验用水来源及水质

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验仪器设备和水质分析方法

- 2.4 微生物检测指标

- 2.4.1 SOUR 法的试验原理

- 2.4.2 利用SOUR 法测定微生物活性的操作方法

- 2.4.3 硝化细菌活性的测定原理

- 2.4.4 硝化细菌活性测定的操作方法

- 2.5 试验的运行方式

- 第3章 SBR 工艺抗石油污染冲击试验

- 3.1 试验方案

- 3.2 启动试验

- 3.3 石油污染冲击对SBR 有机物去除的影响

- 3.4 石油污染冲击对SBR 生物脱氮的影响

- 3.5 石油污染冲击对污泥活性的影响

- 3.6 不同浓度含油污水冲击后水中油的变化情况

- 3.7 本章小结

- 第4章 吸附分离材料除油性能研究

- 4.1 吸附分离材料概况

- 4.1.1 分离吸附材料的分类

- 4.1.2 主要的石油类物质吸附分离材料

- 4.2 石油吸附分离材料除油性能对比

- 4.2.1 不同吸附材料除油效果

- 4.2.2 投加量对材料除油效果的影响

- 4.2.3 吸附时间对材料除油效果的影响

- 4.2.4 温度对材料除油效果的影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 PAC-SBR 工艺联用强化除油研究

- 5.1 试验设计

- 5.1.1 静态试验

- 5.1.2 动态试验

- 5.2 试验结果与分析

- 5.2.1 静态试验

- 5.2.2 动态试验

- 5.3 本章小结

- 第6章结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].腐殖SBR工艺中β-葡萄糖苷酶和脂肪酶活性的研究[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [2].SBR在锂离子电池中的影响[J]. 云南化工 2020(09)

- [3].SBR法在屠宰废水处理中的应用[J]. 工程技术研究 2017(05)

- [4].复合SBR反应器异位修复景观水体效果及特性研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].污水处理中SBR技术的应用分析[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [6].沼液SBR处理出水养殖螺旋藻[J]. 环境科学 2017(07)

- [7].SBR法在小区生活污水处理中的应用[J]. 资源节约与环保 2015(11)

- [8].SBR法处理小区生活污水应用浅析[J]. 资源节约与环保 2016(04)

- [9].竹纤维/SBR复合材料的制备及性能研究[J]. 黎明职业大学学报 2016(02)

- [10].好氧颗粒污泥SBR中试运行效能评价[J]. 中国给水排水 2014(21)

- [11].“水解酸化-SBR”工艺在抗生素废水处理工程的应用[J]. 智富时代 2016(S2)

- [12].曝气方式对SBR法去除效果和能耗影响的研究[J]. 工业水处理 2017(01)

- [13].SBR不同进水中反硝化除磷颗粒污泥的培养[J]. 环境科学学报 2016(01)

- [14].表面活性剂对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2016(09)

- [15].超声波强化SBR处理黄连素制药废水[J]. 宿州学院学报 2016(06)

- [16].还原酸化-SBR法在化工废水处理中的应用研究[J]. 资源节约与环保 2015(03)

- [17].次氯酸钠对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2015(13)

- [18].以游泳馆污水为处理对象的SBR中不同污泥负荷下氨氧化菌群落的演变[J]. 环境工程学报 2015(09)

- [19].浅析低温条件下SBR法污水处理技术[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [20].SBR工艺处理预发酵屠宰废水的应用研究[J]. 硅酸盐通报 2015(10)

- [21].网板及曝气量对SBR中好氧颗粒污泥形成影响的试验研究[J]. 甘肃科学学报 2014(01)

- [22].微电解-SBR组合处理对硝基苯酚研究[J]. 水处理技术 2010(03)

- [23].含盐废水SBR工艺短程硝化试验[J]. 化工进展 2010(10)

- [24].SBR中异养硝化菌的分离与硝化特征[J]. 中国给水排水 2010(23)

- [25].改性叶蜡石/SBR复合材料的性能研究[J]. 橡胶工业 2009(02)

- [26].SBR中好氧颗粒污泥及其脱氮功能的研究进展[J]. 中国给水排水 2009(02)

- [27].SBR技术的发展及其在氮肥行业的应用[J]. 四川化工 2009(02)

- [28].中空球状水铝英石/SBR纳米复合材料的制备与性能研究[J]. 橡胶工业 2009(09)

- [29].复合式SBR工艺同步硝化反硝化的研究[J]. 化工设计 2009(06)

- [30].SBR—膜联用技术在中水回用中的发展与应用[J]. 科技情报开发与经济 2008(32)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3fc05d0a75fd163213712b63.html