# 基于GSM的海域监控系统通信模块软件设计

### 论文摘要

远程监控系统是许多需要广泛信息交流的企业和部门进行生产与管理的必备系统，其中通信模块是远程监控系统的重要组成部分。随着通信技术的飞速发展，原有的远程监控系统已经逐渐不能满足多方面的要求，需要实时性更高，通信距离更远，成本更低的通信方式。与此同时，在监控领域综合采用GSM和GPS技术已经成为国内外的研究热点，本设计以实际项目为依托，提出了基于GSM的海域监控系统通信模块软件设计与实现方法。通信模块船载终端硬件采用以ARM7系列处理器S3C4480为核心的开发板，通过2个串口分别连接GSM和GPS模块。GPS模块用于获取船只定位信息，GSM模块用于将GPS信息以短信方式发送到服务器，随时接收监控中心的短信命令，并根据命令内容做相应处理。监控中心采用短信平台作为短信收发装置，接收处理并存储GPS数据，而且可以主动向船只发送短信命令。本文将短信技术引入监控领域，采用短信平台作为短信接收处理装置，具有短信收发速度快、安装配置简单等优点，并且具有多个业务开发接口，方便用户进行具体业务开发。本文分4个部分介绍了课题的研究内容。第1部分主要介绍了课题背景和监控领域研究状况。第2部分介绍了通信模块的总体框架、通信双方的协议指定及功能。第3部分详细介绍了以μC／OS-Ⅱ操作系统为核心的船载终端软件设计。第4部分详细介绍了管理中心基于短信平台的服务器设计。最后对全文内容做了总结与概括。本系统已经完成了项目要求的基本功能，并通过了初步的测试，系统运行稳定，效果良好，而且可以方便地扩展到其它监控领域。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 相关技术

- 1.3.1 GSM和SMS

- 1.3.2 GPS系统

- 1.3.3 嵌入式系统和ARM处理器

- 1.4 全文内容和结构

- 2 通信模块总体设计

- 2.1 通信协议制定

- 2.2 船载终端

- 2.3 监控中心服务器

- 2.4 本章小结

- 3 船载终端软件设计

- 3.1 船载终端硬件结构

- 3.2 嵌入式μC/OS-II系统及软件开发环境

- 3.3 系统任务管理

- 3.3.1 任务调度

- 3.3.2 任务通信与同步

- 3.4 串口驱动设计

- 3.5 任务规划设计

- Task任务分析'>3.5.1 GPSTask任务分析

- Task任务分析'>3.5.2 GSMTask任务分析

- SendTask任务分析'>3.5.3 GSMSendTask任务分析

- 3.6 本章小结

- 4 基于短信平台的服务器设计

- 4.1 短信平台结构及开发接口

- 4.2 短信平台网络接入方式及配置

- 4.3 上行短信接收处理设计

- 4.4 短信下发功能设计

- 4.5 基于Web的信息管理系统

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 硬件开发板图

- 附录B 短信平台函数代码

- 附录C 短信平台存储过程代码

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的智能电网监控系统构建分析[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].供配电监控系统的信息智能设计与实践应用策略[J]. 信息记录材料 2019(12)

- [3].基于多源系统的配网监控系统及图模自助式验收研究[J]. 微型电脑应用 2020(02)

- [4].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 江西建材 2020(03)

- [5].供电监控系统在煤矿供电中的应用价值[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [6].三道沟煤矿大采高工作面供电监控系统研究实践[J]. 科技与创新 2020(07)

- [7].快速实时无线消防监控系统在核电站突发火灾隐患中的研究与应用[J]. 今日消防 2020(03)

- [8].水峪煤业井下排水监控系统的设计及测试研究[J]. 江西煤炭科技 2020(02)

- [9].网络通信协议在电气监控系统中的应用[J]. 建材与装饰 2020(15)

- [10].铁路牵引变电所辅助监控系统的应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [11].城市智慧路灯监控系统的应用——以南安市为例[J]. 江西建材 2020(06)

- [12].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治[J]. 现代信息科技 2020(08)

- [13].环保用电监控系统设计[J]. 现代建筑电气 2020(04)

- [14].某工业园区给排水监控系统的实现[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [15].监控系统应急补水程序优化探讨研究[J]. 水电站机电技术 2020(07)

- [16].基于自台监控系统的智慧台站建设及平台搭建[J]. 广播与电视技术 2020(07)

- [17].基于多系统融合的矿用移动监控系统研究[J]. 煤炭技术 2020(08)

- [18].基于移动互联网的机房温度监控系统设计[J]. 科技创新与应用 2020(25)

- [19].监控系统在维护校园安全稳定的运用探究——以宜春幼儿师范高等专科学校为例[J]. 科技风 2020(28)

- [20].优化泵监控系统[J]. 流程工业 2020(03)

- [21].汽车监控系统的检测与维修分析[J]. 时代汽车 2019(02)

- [22].RFID在考勤监控系统中的应用[J]. 信息系统工程 2019(11)

- [23].基于移动终端的位置监控系统设计与实现[J]. 信息化研究 2019(05)

- [24].厩肥撒施机监控系统的研制[J]. 农机化研究 2018(06)

- [25].在大学校园安全保卫中监控系统的应用[J]. 决策探索(中) 2017(10)

- [26].关于激光辅助式昼夜监控系统的研制探析[J]. 焦作大学学报 2017(04)

- [27].面向全媒体的电视播出整备监控系统设计[J]. 西部广播电视 2018(03)

- [28].基于大数据的统一监控系统研究[J]. 计算机产品与流通 2017(11)

- [29].高速公路机电监控系统的设计探讨[J]. 科技创新与应用 2018(26)

- [30].对高速公路机电监控系统的设计的相关分析[J]. 建材与装饰 2018(44)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3fca406af1a99278113a37f9.html