# 陶粒自养护混凝土性能的研究

### 论文摘要

养护对混凝土各项性能指标的发展至关重要,然而对于一些易开裂部位如现浇混凝土侧墙等,常规的养护很难进行。尤其是混凝土水灰比不断减小,密实度不断增加,强度等级不断提高,即使外部浇水或蓄水养护,外部水分也很难渗透到混凝土内部供给水化。因此,针对混凝土的发展现状和工程结构的特殊性,应开展混凝土自养护技术的研究。混凝土自养护是指在混凝土中引入一种组分作为养护材料,养护材料均匀地分散在混凝土中,起内部蓄水池的作用,当水化过程中出现水分不足时,养护材料中的水分补给水化所需水分,支持水化反应继续进行。本课题即采用预湿陶粒作为自养护材料,等体积取代碎石,并同时掺入膨胀剂、粉煤灰和矿粉,通过正交试验研究自养护混凝土的强度、Cl-扩散系数和自由收缩的变化规律,探索预湿陶粒的自养护机理和预湿陶粒与其它材料的适应性。同时通过进一步的平行试验进行验证,为自养护技术在混凝土工程当中的应用提供理论依据。研究结果表明,单掺预湿陶粒,掺量适当时,自养护作用能改善混凝土内部孔结构,提高强度,掺量在20%时,强度最高、Cl-扩散系数最低、自由收缩小。分别掺入A、B、C膨胀剂的混凝土,预湿陶粒掺量由20%增加到60%时,相对应试件强度均出现不同程度的降低,但以预湿陶粒掺量20%和膨胀剂掺量10%时,混凝土3d、7d、14d、28d强度相对较高。表明预湿陶粒掺量20%时,自养护作用较充分,陶粒的不利作用较小,与10%膨胀剂掺量匹配较佳。补偿收缩混凝土中掺入20%预湿陶粒后,前14d混凝土Cl-扩散系数均降低,28d龄期时,Cl-扩散系数趋于平缓,表明预湿陶粒的自养护只对早龄期混凝土起作用。补偿收缩混凝土中掺入40%和60%预湿陶粒后,前7d混凝土Cl-扩散系数均降低,14d龄期时Cl-扩散系数趋于平缓,28d龄期时Cl-扩散系数均会升高,表明预湿陶粒的自养护作用能够有效的减缓混凝土内部早期湿度的降低,但14d龄期后,陶粒的多孔结构对混凝土的抗渗性不利。在预湿陶粒自养护的作用下,A、B和C三种膨胀剂配制的补偿收缩混凝土与基准混凝土相比,在前4d龄期间均会出现不同程度的膨胀,膨胀剂本身的性质会对补偿收缩混凝土的膨胀量产生不同程度的影响。在前11d均不会出现显著收缩,表明预湿陶粒的自养护作用在混凝土前11d龄期作用较充分。28d龄期后,各试件混凝土收缩量与基准样接近,表明预湿陶粒自养护作用和膨胀剂的膨胀能消失殆尽,补偿长龄期混凝土收缩不能靠自养护和掺加膨胀剂来实现

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 混凝土自养护研究的意义

- 1.2 混凝土自养护技术研究进展与现状

- 1.2.1 自养护技术研究进展

- 1.2.2 自养护技术研究现状

- 1.3 混凝土自养护机理

- 1.4 本文研究的目的与主要内容

- 1.4.1 本文研究目的

- 1.4.2 本文研究内容

- 第二章 原材料及设备和试验方案

- 2.1 原材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 养护方法

- 2.4 试验方案

- 2.4.1 正交试验设计与配合比

- 2.4.2 平行试验与配合比

- 2.4.3 试件的制备与测试方法

- 第三章 正交试验结果与讨论

- 3.1 混凝土强度

- 3.2 混凝土Cl-扩散系数

- 3.3 混凝土自由收缩

- 3.4 本章小结

- 第四章 单掺预湿陶粒混凝土的性能

- 4.1 单掺预湿陶粒混凝土的强度

- -扩散系数'>4.2 单掺预湿陶粒混凝土的Cl-扩散系数

- 4.3 单掺预湿陶粒混凝土的自由收缩

- 4.4 本章小结

- 第五章 掺膨胀剂混凝土的性能

- 5.1 膨胀剂XRD 分析

- 5.2 掺膨胀剂混凝土的强度

- 5.3 掺膨胀剂混凝土的Cl-扩散系数

- 5.4 掺膨胀剂混凝土的自由收缩

- 5.5 本章小结

- 第六章 复掺陶粒和膨胀剂混凝土的强度

- 6.1 掺预湿陶粒和A 膨胀剂混凝土的强度

- 6.2 掺预湿陶粒和B 膨胀剂混凝土的强度

- 6.3 掺预湿陶粒和C 膨胀剂混凝土的强度

- 6.4 本章小结

- 第七章 复掺陶粒和膨胀剂混凝土的Cl-扩散系数

- 7.1 掺预湿陶粒和A 膨胀剂混凝土的Cl-扩散系数

- 7.2 掺预湿陶粒和B 膨胀剂混凝土的Cl-扩散系数

- 7.3 掺预湿陶粒和C 膨胀剂混凝土的Cl-扩散系数

- 7.4 本章小结

- 第八章 复掺陶粒和膨胀剂混凝土的自由收缩

- 8.1 掺预湿陶粒20%和A 膨胀剂混凝土的自由收缩

- 8.2 掺预湿陶粒20%和B 膨胀剂混凝土的自由收缩

- 8.3 掺预湿陶粒20%和C 膨胀剂混凝土的自由收缩

- 8.4 本章小结

- 第九章 结论

- 参考文献

- 作者简介

- 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3fd0bbc7bca8df9a1d843ca7.html