# 代数Lyapunov方程与Riccati方程解的估计

### 论文摘要

代数Lyapunov方程与Riccati方程广泛应用于控制系统的稳定性分析与控制器设计问题之中,对这两类方程的求解及对其解的估计都是非常重要的工作。对两类方程解的估计在许多控制问题中都发挥着重要作用,例如稳定性分析、最优控制器和过滤器设计、瞬时时态评估等。本文主要研究代数Riccati方程与代数Lyapunov方程解的估计问题,具体包含以下内容:1.研究一般离散时间代数Riccati方程解矩阵的迹的估计。利用矩阵求逆公式给出一般离散时间代数Riccati方程的等价形式,通过矩阵特征值和矩阵迹的性质,推导出其解矩阵的迹的三个新的下界,这些下界在一定条件下比现有结果保守性更小。2.研究一般离散时间代数Riccati方程解矩阵的估计。利用矩阵求逆公式及特征值性质,推导出其解矩阵的界,并建立了矩阵的迭代格式对界进行了改进。3.研究摄动离散时间代数Riccati方程解矩阵的估计。利用矩阵运算性质给出在一定的不确定性假设下其对称正定解矩阵的上下界的估计,且界的估计均由一个矩阵不等式与一个离散时间代数Riccati方程确定。4.研究摄动连续时间代数Lyapunov方程解的估计。利用矩阵运算性质给出在一定的不确定性假设下其对称正定解矩阵的上下界的估计,且界的估计由一个连续时间代数Riccati方程或不等式给出,同时给出了该方程存在对称正定解的条件。5.研究摄动连续时间代数Riccati方程解的估计。通过Schur补和矩阵不等式的一些性质给出了解矩阵存在的条件以及解矩阵的上界,同时通过运用矩阵不等式的性质给出了解矩阵的两个下界。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.2.1 离散时间矩阵方程解的估计

- 1.2.2 连续时间矩阵方程解的估计

- 1.3 课题来源

- 1.4 本文主要研究内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 基础知识

- 2.1 离散时间代数Riccati 方程

- 2.2 连续时间代数Lyapunov 方程

- 2.3 连续时间代数Riccati 方程

- 2.4 本文常用数学符号

- 2.5 本章小结

- 第3章 离散矩阵方程解的估计

- 3.1 一般离散矩阵Riccati 方程解的迹的下界

- 3.1.1 问题描述

- 3.1.2 所用引理

- 3.1.3 主要结果

- 3.1.4 数值算例

- 3.2 一般离散矩阵 Riccati 方程解的估计

- 3.2.1 问题描述

- 3.2.2 所用引理

- 3.2.3 主要结果

- 3.2.4 数值算例

- 3.3 摄动离散矩阵Riccati 方程解的估计

- 3.3.1 问题描述

- 3.3.2 所用引理

- 3.3.3 主要结果

- 3.3.4 数值算例

- 3.4 本章小结

- 第4章 连续矩阵方程解的估计

- 4.1 摄动连续矩阵Lyapunov 方程解的估计

- 4.1.1 问题描述

- 4.1.2 所用引理

- 4.1.3 主要结果

- 4.1.4 数值算例

- 4.2 摄动连续矩阵Riccati 方程解的估计

- 4.2.1 问题描述

- 4.2.2 所用引理

- 4.2.3 主要结果

- 4.2.4 数值算例

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于类Lyapunov函数的非线性切换系统的Reach-While-Stay性质验证[J]. 系统科学与数学 2019(12)

- [2].关于变周期采样系统稳定性分析的新Lyapunov泛函方法[J]. 控制与决策 2017(01)

- [3].基于Lyapunov函数的航空发动机控制方法的研究[J]. 科技创新与生产力 2017(06)

- [4].基于障碍Lyapunov函数的多智能体系统误差约束同步[J]. 信息技术与网络安全 2020(06)

- [5].Lyapunov指数算法在微弱信号检测中的应用[J]. 电子测量技术 2017(08)

- [6].基于Lyapunov指数的管道超声导波小缺陷定位实验研究[J]. 振动与冲击 2016(01)

- [7].基于Lyapunov的客车稳定域估计[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [8].具有输入时滞的离散时间随机系统Lyapunov镇定性条件[J]. 山东大学学报(理学版) 2016(05)

- [9].基于最大Lyapunov指数的无刷双馈电机混沌现象分析[J]. 电机与控制应用 2016(05)

- [10].切换系统Lyapunov指数的算法综述[J]. 科技信息 2014(05)

- [11].脉冲系统输入—输出到状态稳定的Lyapunov条件[J]. 数学的实践与认识 2011(15)

- [12].基于小波包分析及Lyapunov指数的汽轮机转子振动故障诊断[J]. 广东电力 2009(08)

- [13].基于时间相关Lyapunov泛函方法的采样数据系统稳定判据[J]. 湖南工业大学学报 2017(01)

- [14].基于相空间重构和Lyapunov指数电弧电压混沌特性分析[J]. 燕山大学学报 2017(02)

- [15].切换广义系统的一类统一Lyapunov函数初探[J]. 沈阳化工大学学报 2015(04)

- [16].基于Lyapunov导航向量场的无人机协同跟踪地面目标[J]. 复旦学报(自然科学版) 2012(04)

- [17].行波超声波电机Lyapunov模型参考自适应转速控制[J]. 电工技术学报 2011(04)

- [18].指数稳定与Lyapunov函数偶[J]. 河南科学 2011(09)

- [19].基于Lyapunov稳定性理论的模型参考自适应控制[J]. 硅谷 2011(17)

- [20].基于Lyapunov稳定理论的有源噪声控制算法研究[J]. 电声技术 2009(02)

- [21].咬肌电最大Lyapunov指数功能分析[J]. 医疗卫生装备 2009(10)

- [22].基于改进Lyapunov指数的瓦斯涌出时间序列预测[J]. 煤炭学报 2009(12)

- [23].基于最大Lyapunov指数对腐蚀深度的预测[J]. 机械工程学报 2008(01)

- [24].随机微分方程的样本Lyapunov指数估计[J]. 温州大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [25].某类特殊线性时变系统的lyapunov函数的构造[J]. 消费导刊 2008(15)

- [26].非线性切换系统的镇定与非光滑控制Lyapunov函数[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].基于Lyapunov稳定性的自适应神经网络控制方案[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [28].四元数体上统一代数Lyapunov方程的循环解及最佳逼近[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [29].基于Lyapunov法和势场法的对峙跟踪研究[J]. 火力与指挥控制 2016(04)

- [30].基于Lyapunov稳定性的超声波电机模型参考自适应转速控制[J]. 微电机 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4002d9f66c0419c9d37de13d.html