# 低渗透油田压裂液返排规律研究

### 论文摘要

水力压裂是低渗透油气藏开发评价和增产增注必不可少的技术措施,而油气井压后的压裂液返排又是水力压裂作业的重要环节。目前,对压裂液返排的控制,大多采用经验方法,没有可靠的理论依据。本文对压裂液的返排过程和压后井底压力的确定进行了较为系统的研究,旨在为压裂液返排控制提供理论依据。本文首先依据渗流力学理论对裂缝闭合过程中压裂液的滤失机理进行分析,考虑了压裂液滤失的二维数学模型。数值模拟结果表明,二维模型考虑了缝长方向上的滤失,能更好地反映实际情况,其计算出的滤失量比一维模型计算出的滤失量可靠。在以压裂液的滤失机理分析和滤失量计算的基础上,运用流体力学和数值模拟的相关理论以及物质平衡原理对返排期间裂缝闭合的过程建立压裂液返排的数学模型,同时考虑了启动压力梯度的影响,给出压裂液返排数学模型的数值解法。计算结果表明,为了减少压裂液对储层的伤害,低渗透储层中的压裂井应采用停泵后立即返排的方式,使裂缝强制闭合。实测井口压降曲线与计算值的比较结果表明,建立的模型能够比较准确地预测裂缝闭合过程和压裂液返排过程。最后,对返排的影响因素进行了室内实验研究,通过岩心实验,验证了模型的准确性,进而对模型进行了完善和优化。以机理研究为基础,提出了针对不同的储层条件和压裂施工参数进行返排控制方案设计的原则和方法,编制了返排参数预测程序,通过对返排参数的优化来指导压裂液返排作业。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 1. 压裂液返排规律研究的目的和意义

- 2. 目前关于压裂液返排规律研究存在的不足

- 3. 本文的主要内容

- 第一章 低渗透油田特点及压裂液返排规律研究现状

- 1.1 国内外低渗透油田储量分布及特点

- 1.1.1 国外低渗透油田储量分布

- 1.1.2 国外低渗透油田的主要特点

- 1.1.3 国内低渗透油田储量分布

- 1.1.4 国内低渗透油田的主要特点

- 1.2 压裂液返排规律研究现状

- 1.2.1 国外压裂液返排的推荐做法

- 1.2.2 国内压裂液返排的研究现状

- 1.3 裂缝形态的数学模型

- 1.4 本章小节

- 第二章 压裂液滤失机理研究

- 2.1 压裂液滤失概述

- 2.1.1 滤失现象描述

- 2.1.2 一维滤失理论

- 2.2 一维总滤失体积计算

- 2.3 压裂液的一维滤失规律

- 2.4 本章小节

- 第三章 裂缝闭合期间压裂液返排模型

- 3.1 裂缝闭合过程中模型的假设条件

- 3.2 压裂液返排的二维数学模型

- 3.2.1 压裂液从地层返排的数学模型

- 3.2.2 初始条件及边界条件

- 3.3 模型的数值解法

- 3.3.1 返排模型的离散

- 3.3.2 求解方法

- 3.4 裂缝闭合时间及压裂液返排量的确定

- 3.4.1 裂缝闭合时间确定

- 3.4.2 压裂液返排量的计算

- 3.4.3 停泵后裂缝体积变化量的计算

- 3.5 实例计算与分析

- 3.6 室内实验模拟研究

- 3.6.1 实验方法

- 3.6.2 实验数据及处理

- 3.7 本章小节

- 第四章 压裂液返排施工程序设计

- 4.1 返排控制方案的设计

- 4.2 裂缝闭合模式的选择准则

- 4.2.1 返排时机的选择准则

- 4.2.2 放喷油嘴半径的选择准则

- 4.3 本章小节

- 第五章 压裂液返排影响因素室内实验研究

- 5.1 压裂液破胶性能实验

- 5.1.1 实验步骤

- 5.1.2 实验结果分析

- 5.2 实验装置及方法

- 5.2.1 主要的实验装置及流程

- 5.2.2 实验方法

- 5.3 压差对返排率的影响

- 5.4 渗透率对返排率的影响

- 5.5 黏度对返排率的影响

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].返排数据分析的工作流程——从混乱中创造价值（连载一）[J]. 国外测井技术 2019(06)

- [2].水平井连续油管钻塞碎屑返排技术探讨[J]. 江汉石油职工大学学报 2019(06)

- [3].返排数据分析的工作流程——从混乱中创造价值（连载二）[J]. 国外测井技术 2020(01)

- [4].基于支持向量机的水力压裂返排率优化[J]. 承德石油高等专科学校学报 2020(03)

- [5].多层段水力压裂压后统一返排模型[J]. 断块油气田 2020(04)

- [6].低成本不返排压裂液性能表征及现场应用[J]. 采油工程 2020(02)

- [7].氮气泡沫负压返排工艺在胜利海上油田的应用[J]. 石油和化工节能 2017(01)

- [8].压裂返排影响因素分析[J]. 化工设计通讯 2018(10)

- [9].页岩气井压后返排模式研究现状及认识[J]. 油气井测试 2017(01)

- [10].页岩气藏自然返排缓解水相圈闭损害实验研究[J]. 天然气地球科学 2017(06)

- [11].页岩气井返排早期气水两相流数学模型研究[J]. 科学技术与工程 2017(24)

- [12].低渗透油藏压裂返排求产工艺参数研究[J]. 化工设计通讯 2016(03)

- [13].凝析气藏返排制度优化[J]. 断块油气田 2015(04)

- [14].压后返排对压裂效果的影响分析[J]. 内江科技 2009(01)

- [15].压裂井高效返排技术的完善及应用[J]. 石油钻采工艺 2008(05)

- [16].页岩油层水力压裂注入水返排量计算的数学模型[J]. 大庆石油地质与开发 2020(05)

- [17].页岩气压裂返排废水处理方式[J]. 化工管理 2016(14)

- [18].压后返排工艺优化设计技术研究[J]. 中国石油和化工 2015(03)

- [19].老井查层补孔改造返排效果差原因分析与应对措施[J]. 石油化工应用 2020(08)

- [20].致密砂岩气藏提高返排效果技术对策[J]. 天然气技术与经济 2016(05)

- [21].无孔滑套与压裂返排装置研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(12)

- [22].桥头铝电二厂1号火车采样机余煤返排机构改造[J]. 青海电力 2010(04)

- [23].压裂输砂与返排一体化物理模拟实验研究[J]. 特种油气藏 2019(01)

- [24].大宁-吉县地区致密砂岩气井压后返排分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(10)

- [25].长宁—威远构造页岩气井返排流程优化设计和返排特征分析[J]. 油气井测试 2016(06)

- [26].煤层气返排水配制压裂液用稠化剂的研制及应用[J]. 煤炭科学技术 2017(06)

- [27].压裂液返排时机优化研究[J]. 中外能源 2017(07)

- [28].煤层气井压后返排工艺[J]. 煤田地质与勘探 2017(05)

- [29].裂缝性储层渗透率返排恢复率的影响因素[J]. 石油钻探技术 2012(06)

- [30].钻井液浸泡时间对返排效果的影响模拟研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4017fbfa7d5f2350bfa7136c.html