# 邢台本地网智能化改造项目

### 论文摘要

随着市场竞争的加剧,固网的优势日益衰退,呈现出令人担忧的颓势,语音通信市场发展空间日益狭窄,移动替代日趋明显,收入增长乏力,增量不增收,业务流量和收入不断下滑……,PSTN网设备部分老化,现有的技术不能支撑悦铃等被叫类智能业务的开展,难以满足客户多样化、个性化的服务需求。面对固网的种种颓势,固网运营商必须找到一个新的突破口,挖掘新的增长点,河北网通的决策层一直在思索着,结合目前通信技术发展的大趋势以及企业面临的内外部环境和客户的需求,提出了对现有本地网进行智能化改造的战略决策,满足客户提供多样化、个性化需求,为客户提供丰富多彩的智能业务,增加企业新的业务增长点,实现传统固网运营商的更大发展。本文结合河北邢台本地网智能化改造项目的实际案例,对邢台本地网智能化改造项目进行了详细的介绍,首先介绍了邢台本地网智能化改造的背景、实现原理、总体思路及实现的智能业务介绍,然后对现网及目标网络进行了对比,介绍了两网之间的区别,再次介绍了邢台本地网智能汇接局系统结构及数据配置、割接方案等。最后对固网下一步技术演进做出展望,并对全文进行总结。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 本地网智能化改造的背景

- 1.1 本地网智能化改造的背景

- 1.2 本文的主要研究内容

- 第二章 智能化网络改造的实现原理及总体思路

- 2.1 本地网智能化改造的实现原理

- 2.2 本地网智能化改造的总体思路

- 第三章 本地网智能优化实现的功能及业务

- 3.1 固话实时、详单计费的功能

- 3.2 智能业务

- 3.2.1 一号通业务

- 3.2.2 悦铃业务

- 3.2.3 语音拨号业务

- 第四章 邢台本地网现网及目标网结构

- 4.1 现网结构

- 4.2 改造后的网络结构

- 4.2.1 与改造前网络结构的区别

- 4.2.2 计费点

- 4.2.3 时钟同步

- 4.3 目标网络路由组织

- 4.3.1 交换路由组织

- 4.3.2 智能业务路由组织

- 4.3.3 信令网络路由组织

- 4.3.4 计费点及计费采集路由组织

- 4.3.5 时钟同步

- 第五章 邢台本地网智能化改造实例

- 5.1 中继电路及信令链路的配置

- 5.1.1 中继电路的计算原则

- 5.1.2 信令链路的计算

- 5.1.3 智能汇接局的实际配置情况

- 5.2 系统结构

- 5.2.1 IMS系统结构

- 5.2.2 IHLR系统结构

- 5.3 固网2.5G局数据配置

- 5.3.1 基础数据配置

- 5.3.2 N7接入端局数据配置

- 第六章 用户呼叫流程及悦铃业务流程

- 6.1 用户呼叫流程

- 6.2 悦铃业务的实现及信令流程

- 6.2.1 悦铃业务简介

- 6.2.2 悦铃业务在中兴交换机上的实现方案

- 6.2.3 悦铃业务工单处理流程

- 6.2.4 悦铃业务呼叫流程

- 第七章 智能汇接局割接准备及割接实施方案

- 7.1 智能汇接局的系统初验及局数据装入

- 7.2 割接前资源的摸底核实工作

- 7.3 割接前中继电路的开通与调整思路

- 7.4 智能汇接局局功能验证及联网测试

- 7.5 智能汇接局入网割接工作

- 7.6 应急预案及测试项目

- 第八章 结束语

- 8.1 论文工作总结

- 8.1 固定电话网下一步演进展望

- 参考文献

- 缩略语

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].长株潭升位并网中中兴通讯汇接局实施方案[J]. 电信技术 2009(11)

- [2].七项重大创新确保升位并网成功[J]. 电信技术 2009(11)

- [3].邯郸固网智能化演进[J]. 数字技术与应用 2013(05)

- [4].山东省华为IMS做汇接局割接经验总结[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [5].四川电信软交换升汇接局的实现方式[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(12)

- [6].固网彩铃业务的实现及故障处理[J]. 铁道通信信号 2011(09)

- [7].行业专网PSTN网络向IMS网络的迁移演进研究[J]. 电信工程技术与标准化 2015(12)

- [8].TDM汇接局寻址IMS用户的实现方式[J]. 电信技术 2014(S1)

- [9].面向未来基站IP化的无线回传方案[J]. 通信世界 2008(12)

- [10].探讨固网智能化改造的几点看法[J]. 无线互联科技 2013(01)

- [11].输油管网软交换汇接局的建设[J]. 信息与电脑(理论版) 2014(22)

- [12].固网软交换扁平化的实现[J]. 信息通信 2013(06)

- [13].固网智能化改造中遇到的几个问题[J]. 信息通信 2013(08)

- [14].交换核心网安全改造方案分析[J]. 电信技术 2009(04)

- [15].潍坊网通网络智能化设计方案[J]. 滨州职业学院学报 2009(02)

- [16].对通信过程工程实施过程中主要问题的探讨[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(14)

- [17].固网智能化开放悦铃业务组网技术及应用[J]. 电信技术 2008(05)

- [18].利用C&C08交换机优化交换网络[J]. 科技信息(学术研究) 2008(09)

- [19].本地15x手机来显加“0”的解决方案[J]. 山东通信技术 2008(01)

- [20].通信网络的智能化演进[J]. 铁道通信信号 2010(10)

- [21].全网智能化前景探讨[J]. 数字技术与应用 2012(11)

- [22].智能化导致网络安全问题凸显 吉林联通实施交换网扁平化[J]. 通信世界 2011(17)

- [23].长春市铁通固网智能化改造方案设计[J]. 科学之友 2011(24)

- [24].实现固网增值业务存在的问题及技术措施[J]. 中国新技术新产品 2010(17)

- [25].各地展开通信保卫战[J]. 通信世界 2008(05)

- [26].汇接点软交换的应用研究[J]. 铁道通信信号 2017(03)

- [27].浅析VPN用户网内转移引发免费的原因[J]. 科技信息 2012(31)

- [28].基于固网的智能优化改造方案设计与实现[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [29].CC08程控交换机日常维护解析[J]. 科技资讯 2015(22)

- [30].号码携带业务的实现与运用[J]. 电信网技术 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4024d8c890db33870a1ad6e3.html