# 石灰石—石膏湿法脱硫工艺在滦河电厂的应用研究

### 论文摘要

随着我国经济的发展，人们对环境质量的要求越来越重视，火电厂二氧化硫污染的控制成为大气污染治理的重中之重。其中，火电厂烟气脱硫是目前比较有效、实际操作性强的措施之一。滦河电厂6#、7#机组燃煤锅炉采用静电除尘净化锅炉烟气，SO2未能满足国家节能减排和排放标准要求，为满足节能减排要求，提出采取石灰石-石膏湿法脱硫系统净化其烟气。本研究在调研6#、7#机组燃煤锅炉现状、探讨国内外的脱硫工艺，石灰石-石膏湿法脱硫技术原理、特点、系统组成的基础上，给出应用于6#、7#机组燃煤锅炉烟气的石灰石-石膏湿法脱硫系统工艺、运行方案，并考察了连续22天的试运行效果，分析了工艺运行中存在的主要问题，优化了运行工艺参数，进一步考察了工艺参数优化后的运行效果。结果表明：试运行期间脱硫效率较低，烟气温度和浆液pH值是脱硫系统不能稳定达标的主要因素；实验优化确定的最佳进口烟气温度在80-85℃之间、浆液pH值在5.5-6之间。参数优化后，通过22天的连续运行，SO2排放浓度可稳定控制在200mg/m3以下，外排烟气满足GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》的要求，脱硫工程SO2去除率在91.3-92.7%之间，SO2去除效率稳定。环境效益显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 脱硫技术发展现状

- 1.2.1 脱硫技术概述

- 1.2.2 国外脱硫技术发展现状

- 1.2.3 国内脱硫技术发展现状

- 1.3 研究内容

- 第2章 滦河电厂 6#、7#燃煤锅炉现状

- 2.1 自然环境概况

- 2.1.1 电厂地理位置概述

- 2.1.2 水文概况

- 2.1.3 气象状况

- 2.2 滦河电厂 6#、7#燃煤锅炉现状

- 2.3 滦河电厂 6#、7#锅炉烟气排放现状及存在问题

- 2.4 本章小结

- 第3章 石灰石—石膏法湿法脱硫技术在滦河电厂的应用研究

- 3.1 滦河电厂脱硫方法的确定

- 3.2 石灰石-石膏湿法烟气脱硫吸收原理和特点

- 3.2.1 吸收原理

- 3.2.2 石灰石-石膏湿法脱硫技术的特点

- 3.3 6#、7#锅炉烟气石灰石-石膏湿法脱硫系统的工艺流程选择

- 3.3.1 工艺流程比较

- 3.3.2 脱硫工艺及装置

- 3.3 6#、7#锅炉烟气石灰石-石膏湿法脱硫系统运行方案及试运行

- 3.3.1 机组脱硫系统运行方案

- 3.3.2 6#、7#锅炉烟气石灰石-石膏湿法脱硫系统试运行

- 3.4 6#、7#锅炉烟气石灰石-石膏湿法脱硫系统运行工艺参数优化

- 3.4.1 吸收塔入口烟气温度控制参数优化

- 3.4.2 浆液 pH 值的优化分析

- 3.5 参数优化后运行效果考察

- 3.6 本章小结

- 第4章 石灰石—石膏湿法脱硫工艺实施后的效益分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].日企在华生产塑料替代材料[J]. 橡塑技术与装备 2019(24)

- [2].一种自制的简易进堆石灰石取样器[J]. 水泥工程 2020(01)

- [3].石灰石供浆管道频繁堵塞分析和处理[J]. 自动化应用 2020(03)

- [4].基于ANSYS的圆变方“裤衩形”钢制石灰石仓结构分析[J]. 化工设计 2020(05)

- [5].湿法脱硫过量补浆导致石灰石盲区的原因分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [6].氟磷石灰石对熟料硅酸盐相形成过程的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(11)

- [7].石灰石圆形预均化堆棚的粉尘治理措施[J]. 水泥 2016(01)

- [8].石灰石类型对铁矿烧结的影响[J]. 烧结球团 2016(01)

- [9].水泥行业利用低钙石灰石的技术需要提高[J]. 建材发展导向 2014(04)

- [10].石灰石粒度对水泥生产的影响[J]. 水泥 2015(07)

- [11].石灰石活性试验方法介绍及探讨[J]. 华北电力技术 2015(08)

- [12].330MW循环流化床锅炉石灰石粒度选择的探讨[J]. 热电技术 2014(03)

- [13].一起出磨生料KH合格率偏低的分析处理[J]. 水泥 2020(02)

- [14].炼钢造渣原料中石灰石替代石灰的节能减排措施研究[J]. 冶金管理 2020(17)

- [15].石灰石的盐酸溶解特性研究[J]. 山东化工 2016(04)

- [16].矩形石灰石预均化堆场原料配比调整[J]. 中国水泥 2014(11)

- [17].石灰石库下料口改造[J]. 水泥工程 2015(03)

- [18].从物质的转化到利用——《石灰石的利用》教学设计[J]. 新课程研究(上旬刊) 2011(07)

- [19].石灰石转炉炼钢的静态模型[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [20].湿法脱硫系统石灰石闭塞成因及预防[J]. 节能与环保 2014(08)

- [21].高石灰石掺量水泥专用助磨剂的工业试验[J]. 水泥 2012(06)

- [22].石灰石理化指标的分析与控制[J]. 耐火与石灰 2012(05)

- [23].石灰石—石膏湿法脱硫系统石灰石品质试验研究[J]. 电力科技与环保 2011(01)

- [24].镁渣替代石灰石应用前景广阔[J]. 世界有色金属 2011(04)

- [25].关于劣质石灰石的使用措施及效果[J]. 水泥工程 2011(05)

- [26].湿法脱硫中石灰石耗量的经济性分析[J]. 环境工程 2010(04)

- [27].不同粒径石灰石的脱硫效率试验研究[J]. 内蒙古电力技术 2010(05)

- [28].节能型立窑煅烧小块石灰石的实践与体会[J]. 耐火与石灰 2010(06)

- [29].低品位石灰石指标波动的解决措施[J]. 水泥 2009(03)

- [30].节能型立窑煅烧小块石灰石的实践与体会[J]. 耐火与石灰 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4046b9f278423e1cf1276c32.html