# ACARS系统地面仿真平台研究

### 论文摘要

随着基于飞机通信、寻址和报告系统（ACARS）的甚高频地空数据链在中国民航领域的启动及完善,有关ACARS系统的相关理论探讨和技术研究越来越受到重视。为了深入研究ACARS系统的甚高频地空数据链通信,本文对ACARS系统的地面仿真平台进行了搭建,再现了ACARS系统的报文接收和处理过程。ACARS系统的地面仿真平台能够实现甚高频信号的接收,并利用数字解调技术恢复信号。信号经过预处理之后,按照一定的标准进行解读,以报文的形式显示出来。最终,能实现报文的工程值转换,能够被地面用户理解,并存入数据库为后期的开发做准备。本文详细介绍了ACARS系统的相关内容和甚高频（VHF）通信中航空报文的协议标准。在VC++编程环境下,构建ACARS系统的地面仿真平台。本文重点分析了基于DFT的MSK信号的数字解调方法,并运用于系统中。对ACARS报文,提出了按照ARINC618协议标准的译码思想和算法,并在系统中实现。结合ARINC620协议标准提出在数据库中创建类的思想,并给出了相应的算法,进行报文工程值的转换工作。最终将接收到的航空报文按照格式存储到实时数据库中,既能实现对飞机报文的实时显示,又能对报文进行存储为将来的分析提供支持。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的来源与背景

- 1.2 与ACARS相关的研究内容以及研究现状

- 1.2.1 提高甚高频通信流量

- 1.2.2 基于ACARS系统的飞行仿真

- 1.2.3 飞机实时监控系统

- 1.3 课题的任务及所要完成的工作

- 1.4 论文的内容安排

- 第二章 飞机通信、寻址和报告系统

- 2.1 ACARS发展历史与概况

- 2.2 ACARS系统的组成

- 2.2.1 机载设备子系统

- 2.2.2 地面应用子系统

- 2.3 ACARS系统的工作原理

- 2.3.1 ACARS系统的两类地空通信工作方式

- 2.3.2 ACARS系统的数据通信和语音通信

- 2.4 ACARS系统的特点

- 2.5 小结

- 第三章 ACARS系统的传输协议

- 3.1 ARINC618协议标准

- 3.1.1 ARINC618协议标准简介

- 3.1.2 ARINC618协议定义的报文格式

- 3.2 ARINC620协议标准

- 3.2.1 ARINC620协议信息处理

- 3.2.2 ARINC620协议报文格式

- 3.3 小结

- 第四章 ACARS地面仿真平台的数据接收

- 4.1 ACARS地面仿真平台的构建

- 4.1.1 地面仿真平台的组成

- 4.1.2 地面仿真平台的任务

- 4.2 在VC++环境下实现地面仿真平台

- 4.3 MSK信号的数字解调算法研究

- 4.3.1 最小频移键控（MSK）

- 4.3.2 数字正交解调算法

- 4.3.3 DFT处理数字信号原理

- 4.3.4 基于DFT的MSK数字解调算法

- 4.3.5 MSK数字解调方案仿真

- 4.4 数据的预处理

- 4.5 小结

- 第五章 ACARS地面仿真平台的数据处理

- 5.1 ACARS报文的种类

- 5.2 ACARS报文的解读

- 5.2.1 按照ARINC618协议标准译码

- 5.2.2 报文译码结果显示

- 5.3 报文可信度确认

- 5.3.1 循环冗余码简介

- 5.3.2 按位计算CRC算法

- 5.3.3 CRC译码

- 5.3.4 软件实现方法

- 5.4 小结

- 第六章 ACARS地面仿真平台的数据分析

- 6.1 ACARS报文工程值转换

- 6.1.1 ARINC618与ARINC620协议的区别

- 6.1.2 报文工程值转换思想

- 6.1.3 报文工程值转换过程

- 6.1.4 结果分析

- 6.2 ACARS报文的实时存储

- 6.2.1 实时数据库的发展

- 6.2.2 ACARS报文实时数据库设计

- 6.2.3 报文存储结果

- 6.3 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].基于ACARS数据的航空气象应用软件设计[J]. 科技创新与应用 2020(09)

- [2].基于ACARS的机载气象雷达实时故障监控方法[J]. 中国民航大学学报 2015(04)

- [3].ACARS地-空数据链中数字证书的应用研究[J]. 中国民航大学学报 2013(03)

- [4].ACARS地空数据通信技术在民航领域中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(05)

- [5].民航地空通信技术的发展[J]. 中国新技术新产品 2015(19)

- [6].关于VHF地空数据链ACARS调制解调算法仿真浅析[J]. 甘肃科技纵横 2017(02)

- [7].ACARS实时监控下的民机主制造商快响支援研究[J]. 中国民航大学学报 2019(01)

- [8].基于ACARS系统的蒙皮出口活门监控报文开发和利用[J]. 民航学报 2020(03)

- [9].基于ACARS数据的民航发动机状态监控研究[J]. 计算机仿真 2020(08)

- [10].基于ACARS实现到达时着陆距离实时评估的研究[J]. 民航学报 2020(06)

- [11].民用飞机ACARS数据链应用[J]. 山东工业技术 2018(08)

- [12].基于无证书密钥隔离签名和加密方案的ACARS数据链安全通信[J]. 网络安全技术与应用 2018(07)

- [13].飞机ACARS报文航段识别专家系统的实现[J]. 交通信息与安全 2011(06)

- [14].ACARS通信安全分析[J]. 科技展望 2014(17)

- [15].基于ACARS数据链的MSK解调方法抗干扰性能研究[J]. 现代信息科技 2020(06)

- [16].基于ACARS的飞机航迹实时安全监控技术[J]. 飞机设计 2009(06)

- [17].实现飞机状态监视的ACARS数据链新应用[J]. 电讯技术 2014(11)

- [18].一种基于ACARS系统的A320飞机前轮转弯状态监控方法[J]. 航空维修与工程 2020(11)

- [19].扩展ACARS端系统应用协议设计[J]. 航空计算技术 2020(05)

- [20].基于ACARS的飞机实时监控系统研究[J]. 宁波大学学报(理工版) 2011(01)

- [21].基于HHT的ACARS基带信号处理方法的研究[J]. 航空计算技术 2016(02)

- [22].数据通信在民航的应用与发展[J]. 中国西部科技 2014(10)

- [23].ACARS地面站功能测试环境的构建与实现[J]. 中国民航大学学报 2017(06)

- [24].ACARS空地数据通信系统及报文解析[J]. 装备制造技术 2014(02)

- [25].雷达与ACARS数据融合研究[J]. 计算机工程与应用 2013(01)

- [26].甚高频ACARS通信系统物理层信号处理单元设计[J]. 电讯技术 2013(04)

- [27].民航DATIS系统解析[J]. 硅谷 2012(05)

- [28].机载设备健康状况实时监控可行性研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(24)

- [29].波音777飞机ACARS系统及马航MH370航班失联事件分析[J]. 民用飞机设计与研究 2015(01)

- [30].基于ARINC-618协议的地空数据链技术研究[J]. 民用飞机设计与研究 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/404ed209e6c8337409195e51.html