# 基于整体式燃气压缩机消声器的节能降噪技术研究

### 论文摘要

整体式燃气压缩机(以下简称整体机)是油气田增压采输工艺中广泛应用的设备,具有转速低、可靠性高、适应性强和容易维护等特点。随着人们对环保要求的不断增长,整体机的噪声治理也备受关注,利用消声器来降低燃气发动机排气噪声就是治理的关键环节之一。虽然整体机在国内油气田生产中应用时间已长达近30年,但对整体机消声器的降噪认识上还存在着许多不足,如：消声器的结构、声学性能、空气动力性能和相应的评价指标等。为进一步解决整体机消声器存在的问题,课题确立了消声器性能评价研究、现场试验方法研究、现场试验方案研究和消声器结构原理研究等重点内容。这些研究内容有别于一般研究中只注重产品设计的做法,它从消声器用户的角度出发,立足于消声器的现场工程应用试验,将消声器设计、选型、试验和评价形成了一个完整的闭环。课题将理论研究与现场试验相结合,提出的技术路线是在掌握在用消声器各项性能的基础上,探索一套可行的评价指标和方法,用于消声器的现场评价,有效指导实际工程。最终目标是要研究一种具有更好综合性能的消声器,以取代在用消声器,提高机组降噪效果的同时降低能耗。鉴于上述任务和目标,本文提出了结合工程的现场试验方法：运用研究的现场测试方案,获取了无消声器时燃气发动机噪声频谱,掌握了在用消声器声学性能、能耗影响等技术状况,用于指导参与研究厂家对新型节能降噪消声器研制,切实可行。经现场试验对比,三种新型消声器各项性能普遍提高,采购成本降低,综合评价优于在用消声器。课题研究任务全面完成,成效显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 整体机消声器有关技术现状的调研

- 1.1 对整体机消声器研究的必要性

- 1.1.1 公司的节能减排形势

- 1.1.2 整体机在公司生产中的地位

- 1.1.3 整体机及其消声器的应用类型

- 1.2 消声器在整体机上的应用现状

- 1.2.1 整体机消声器在国外的应用情况

- 1.2.2 整体机消声器在国内的应用情况

- 1.3 消声器对整体机噪声与能耗影响的研究现状

- 1.3.1 消声器对机组噪声的作用

- 1.3.2 消声器对机组能耗的影响

- 1.4 消声器的技术发展现状

- 1.4.1 阻性消声器

- 1.4.2 抗性消声器

- 1.4.3 阻抗复合消声器

- 1.5 消声器相关参考资料、标准与方法

- 1.5.1 整体机的技术资料

- 1.5.2 消声器的评价标准

- 1.5.3 消声器的测量方法

- 1.6 课题研究内容与目标

- 1.6.1 主要研究内容

- 1.6.2 研究技术路线

- 1.6.3 研究目标

- 1.6.4 主要经济技术考核指标

- 2 整体机消声器的性能评价与现场试验方法研究

- 2.1 消声器的总体要求

- 2.1.1 消声器的普遍要求

- 2.1.2 课题研究对消声器的要求

- 2.2 消声器的性能评价指标

- 2.2.1 消声器普遍的性能评价指标

- 2.2.2 课题研究对消声器的性能评价指标

- 2.3 整体机消声器的现场试验方法

- 2.3.1 能耗的测试

- 2.3.2 声学性能方面的测试

- 2.3.3 振动性能方面的测试

- 2.4 主要测试仪器的技术论证研究

- 2.4.1 燃气计量装置

- 2.4.2 工艺气计量装置

- 2.4.3 噪声测量装置

- 2.4.4 振动测量装置

- 3 整体机消声器现场试验方案的设计与实施

- 3.1 现场试验的总体思路

- 3.1.1 现场试验的目的

- 3.1.2 现场试验的思路

- 3.1.3 试验场站的选择

- 3.2 测点布置方案

- 3.2.1 能耗影响的测点方案

- 3.2.2 声学性能的测点方案

- 3.2.3 振动性能的测点方案

- 3.3 现场试验的实施

- 4 新型节能降噪消声器的研制

- 4.1 新型消声器研制的必要性

- 4.1.1 在用消声器的技术现状

- 4.1.2 在用消声器的不足

- 4.1.3 新型消声器研制的必要性

- 4.2 新型消声器研制工作的开展

- 4.2.1 研制工作的组织形式

- 4.2.2 新型消声器的总体要求

- 4.3 研制工作关键环节控制

- 4.3.1 排气噪声产生机理与频谱特性研究

- 4.3.2 消声器结构设计与原理研究

- 4.3.3 低频噪声和能耗的针对性设计

- 4.3.4 制造过程要求

- 5 消声器现场试验的综合分析

- 5.1 机组能耗影响的分析

- 5.1.1 燃气平均耗量n

- 5.1.2 燃气平均单位功率耗量e

- 5.1.3 动力缸排气背压f

- 5.1.4 能耗测试相关参数趋势

- 5.2 声学性能分析

- 5.2.1 噪声源的组成与特性

- 5.2.2 消声器排气口噪声分析

- 5.2.3 降噪房内噪声分析

- 5.2.4 消声器的表面辐射噪声

- 5.2.5 厂界环境噪声

- 5.2.6 影响厂界环境噪声的因素分析

- 5.3 振动性能分析

- 5.3.1 振动烈度

- 5.3.2 声功率估算

- 5.4 研究成果效益分析

- 5.4.1 研究成果

- 5.4.2 经济效益分析

- 结论

- 6.1 能耗影响结论

- 6.2 声学与振动性能结论

- 6.3 产品综合评价结论

- 6.4 其它结论

- 6.5 建议

- 参考文献

- 附录A 铁山站ZTY470压缩机现场试验数据（一）

- 附录B 铁山站ZTY470压缩机现场试验数据（二）

- 附录C 燃气单位功率耗量与功率的离散数据拟合

- 附录D 配置各型消声器时机组主要评价指标汇总表

- 攻读硕士学位期间学术论文及科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对输气管道中燃气压缩机组效率提升的研究[J]. 中国新技术新产品 2015(22)

- [2].GE燃气压缩机点火和加载失败原因及处理[J]. 石油技师 2014(00)

- [3].中亚管道大型燃气压缩机组安装工艺[J]. 石油化工建设 2019(02)

- [4].燃气压缩机尾气余热发电1000×10~4kW·h[J]. 天然气与石油 2013(06)

- [5].海洋石油116燃气压缩机橇块振动分析与处理[J]. 噪声与振动控制 2013(03)

- [6].海洋石油平台电驱往复式燃气压缩机橇内仪表选型[J]. 石油和化工设备 2017(07)

- [7].浅谈移动式加油小车的设计制作[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(07)

- [8].燃气压缩机密封系统改造与应用效果分析[J]. 机械管理开发 2019(09)

- [9].火炬可燃气压缩机系统结硫原因分析及解决措施[J]. 炼油技术与工程 2017(03)

- [10].整体式燃气压缩机振动对增压站降噪的影响[J]. 内燃机 2012(03)

- [11].降低高振动设备检测仪表故障率[J]. 设备管理与维修 2019(14)

- [12].整体式燃气压缩机燃料气有效利用的节能研究[J]. 石油石化节能 2012(12)

- [13].PGT25型燃机安装要点及体会[J]. 河南电力 2020(S1)

- [14].浅谈RR燃气压缩机组日常运行管理[J]. 石化技术 2015(06)

- [15].变频调速技术在燃气压缩机的应用[J]. 煤气与热力 2013(10)

- [16].油田燃气压缩机自动化控制系统研究[J]. 中国新技术新产品 2016(02)

- [17].再生气补气流程工艺优化实践[J]. 石化技术 2018(05)

- [18].整体式燃气压缩机噪声治理探析[J]. 压缩机技术 2011(05)

- [19].测试所测出商机[J]. 中国石油石化 2015(21)

- [20].活塞式燃气压缩机水冷系统化学清洗工艺研究[J]. 煤气与热力 2013(11)

- [21].工程巡礼[J]. 安装 2012(02)

- [22].提高浅冷装置轻烃产量技术研究[J]. 当代化工 2014(06)

- [23].整体式天燃气压缩机控制系统的改进与应用[J]. 石化技术 2019(04)

- [24].跨国输气管道的节能监测[J]. 油气储运 2016(02)

- [25].资讯[J]. 中国石油石化 2017(20)

- [26].国内M气田地面集输系统优化技术研究[J]. 当代石油石化 2013(09)

- [27].浅谈CNG加气站噪声治理[J]. 新丝路(下旬) 2016(06)

- [28].关于LOCK-N-STITCH无焊接缝合技术修复铸件体裂纹的运用研究与推广[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(08)

- [29].基于燃气机驱动的太阳能热泵供热仿真性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [30].活塞式煤气压缩机故障原因及排除方法[J]. 煤气与热力 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/407324a4104da0141b7e91fe.html