# 网络控制系统预测算法的研究

### 论文摘要

网络控制系统(Networked Control Systems, NCSs)是指通过网络形成闭环的反馈控制系统,其特征是系统各组件(传感器、控制器、执行器)之间可以通过网络交换信息。随着网络的引入,增加了控制系统的分析和设计的复杂性,同时也给控制系统带来很多问题,最明显的是要考虑网络产生时延对系统的影响,以及由于网络传输的不可靠性而存在的数据包丢失现象,时延和丢包现象的存在不但会降低系统控制性能,有时甚至会使系统不稳定。本文考虑了NCS中存在的多种问题,研究了网络控制系统预测控制算法。本文以网络控制系统为研究对象,首先介绍了其产生的背景和目前的控制算法；再在研究了大量文献的基础上,从采样周期,节点驱动方式,时钟同步具体分析了这些因素对网络控制系统的性能影响,并讨论了网络控制系统的诱导时延,数据包丢失,延时抖动,网络调度等基本问题。然后分析了分别考虑网络时延和数据包丢失,以及同时考虑两个因素时对系统稳定性的影响,给出了稳定性的分析。针对网络的时延和数据包丢失现象,本文提出了分别基于动态矩阵控制(DMC)的网络控制算法和基于广义预测(GPC)的网络控制算法。在随机延时网络控制系统的建模的基础上,设计了分别针对时延问题的动态矩阵控制和基于动态矩阵的数据包补偿策略；基于广义预测控制算法的网络控制研究主要包括广义预测控制加缓冲队列机制的算法,和基于极点配置与时延误差补偿的网络控制系统预测算法设计。本文提出的NCS预测算法继承了预测控制的诸多优点,通过仿真显示算法有着良好的控制性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 网络控制系统的产生背景

- 1.2 目前网络控制系统的控制算法

- 1.3 本文主要工作及内容安排

- 第二章 网络控制系统问题分析

- 2.1 网络控制系统行为分析

- 2.1.1 采样周期

- 2.1.2 节点的驱动方式

- 2.1.3 时钟同步

- 2.2 网络控制系统中的基本问题

- 2.2.1 网络诱导时延

- 2.2.2 数据包丢失

- 2.2.3 延时抖动

- 2.2.4 网络调度

- 2.3 网络诱导时延分析

- 2.3.1 闭环中的网络时延

- 2.3.2 不同节点驱动方式时NCS的时延特性

- 2.4 小结

- 第三章 网络控制系统稳定性分析

- 3.1 稳定性的基本概念

- 3.2 网络传输时延对系统稳定性的影响

- 3.2.1 定常延时

- 3.2.2 最大允许延迟时间（MADB）

- 3.3 数据包丢失对系统稳定性的影响

- 3.4 同时具有延时和数据包丢失的网络控制系统的稳定性

- 3.4.1 同时具有延时和数据包丢失的网络系统的建模

- 3.4.2 稳定性分析

- 3.5 小结

- 第四章 基于动态矩阵控制算法的网络控制系统研究

- 4.1 动态矩阵控制算法介绍

- 4.2 随机延时网络控制系统的建模

- 4.2.1 问题的描述与基本假设

- 4.2.2 单包传输的建模

- 4.3 网络控制系统动态矩阵控制

- 4.3.1 网络控制系统时延问题的动态矩阵控制

- 4.3.2 基于动态矩阵控制的数据包丢失补偿策略

- 4.4 小结

- 第五章 基于广义预测控制算法的网络控制系统研究

- 5.1 广义预测控制算法介绍

- 5.1.1 预测模型

- 5.1.2 滚动优化

- 5.1.3 反馈校正

- 5.2 网络控制系统广义预测控制

- 5.2.1 网络控制系统的广义预测控制

- 5.2.2 仿真结果

- 5.3 基于极点配置与时延误差补偿的网络控制系统预测控制

- 5.3.1 网络控制系统预测控制方法

- 5.3.2 仿真

- 5.4 小结

- 第六章 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所完成的学术论文

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/409cd5fd35281ad4b59d41cf.html