# pH值响应型含氟微孔膜的制备与性能研究

### 论文摘要

聚偏氟乙烯（PVDF）和聚四氟乙烯（PTFE）材料具有优良的化学稳定性和机械性能,能耐热、耐寒、耐辐射和耐化学腐蚀,长期以来作为优良的膜材料广泛应用于工业生产当中,但二者均有极强的疏水性,应用过程中容易造成污染,造成水通量和分离效率下降,要制备pH值敏感型微孔膜需要对其进行改性,提高其亲水性。本文采用表面化学接枝改性的方法制备pH值敏感型含氟微孔膜。相对于膜表面处理法改进膜的亲水性,接枝法使膜能得到持久稳定的亲水性;相对于其他接枝改性方法,化学法不需特殊设备,成本更加低廉,而且可以连续生产,适合大型工业化生产的需求。先分别用强碱、强氧化剂溶液和萘钠溶液对PVDF和PTFE进行脱氟预处理,在膜表面引入双键和羟基、羧基等极性基团,然后用硝酸铈铵引发剂以这些极性基团为活性点引发甲基丙烯酸（MAA）的接枝反应。详细考察了预处理时间、接枝反应时间、接枝单体的浓度对接枝率的影响,通过研究接枝率对pH值敏感性和膜机械性能的影响,确定了制备性能优良的pH值敏感型含氟聚合物膜的适宜反应条件。通过全反射傅立叶变换红外光谱和X射线能谱分析改性前后膜表面化学成分的变化证实膜表面确实有聚甲基丙烯酸接枝层存在。经扫描电子显微镜和原子力显微镜对改性前后膜表面形貌的观察表明,接枝膜表面孔数减少,孔径变小,并且观察到孔内有絮状物,进一步证明接枝甲基丙烯酸的存在。甲基丙烯酸的pKa=5.65,在pH=4和pH=7的条件下对接枝改性膜进行水通量测试,PVDF-g-PMAA和PTFE-g-PMAA改性膜都表现出良好的pH值敏感性。当PVDF-g-PMAA改性膜的接枝率在3%-6.1%的范围内时改性膜的水通量大于原膜,并且对pH值的响应性最好。而对于PTFE-g-PMAA改性膜,综合考虑PTFE改性膜的机械性能和pH值敏感性的需要,将接枝率控制在5%～6%以内改性效果最好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 pH敏感膜的研究进展

- 1.2 pH值响应分离膜的应用

- 1.3 含氟聚合物特点

- 1.3.1 聚偏氟乙烯性质

- 1.3.2 聚四氟乙烯性质

- 1.4 含氟膜材料的改性方法

- 1.4.1 共混改性

- 1.4.2 共聚改性

- 1.4.3 表面涂覆改性

- 1.4.4 用低温等离子体处理膜表面

- 1.4.5 表面化学改性

- 1.4.6 光引发表面接枝

- 1.4.7 高能辐射引发表面接枝改性

- 1.4.8 等离子体处理引发表面接枝

- 1.4.9 表面化学接枝改性

- 1.4.10 其他改性方法

- 1.5 目前存在的问题

- 1.6 本课题的设计原理和意义

- 1.6.1 本课题的设计原理

- 1.6.2 本课题研究的目的和意义

- 第二章 化学法对膜表面预处理及表征

- 2.1 概述

- 2.1.1 强碱溶液预处理聚偏氟乙烯概述

- 2.1.2 萘钠溶液预处理聚四氟乙烯概述

- 2.2 实验仪器及原料

- 2.2.1 实验主要仪器

- 2.2.2 实验原料

- 2.3 对PVDF膜表面预处理

- 2.3.1 强碱溶液对膜表面预处理

- 3溶液对膜进行后处理'>2.3.2 酸性条件下NaHSO3溶液对膜进行后处理

- 2.4 萘钠溶液对PTFE膜表面进行预处理

- 2.4.1 四氢呋喃的精制

- 2.4.2 萘钠溶液的配制

- 2.4.3 萘钠溶液对PTFE膜表面预处理

- 2.5 改性后两种膜表面性能测试

- 2.5.1 红外光谱测试（FT-IR）

- 2.5.2 扫描电镜（SEM）分析

- 2.6 结果与讨论

- 2.6.1 预处理时间对膜性能的影响

- 2.6.2 红外光谱分析FT-IR

- 2.6.3 预处理前后膜表面形貌表征

- 2.7 本章小结

- 第三章 α-甲基丙烯酸接枝改性膜的制备及表征

- 3.1 概述

- 3.2 实验仪器及原料

- 3.2.1 实验主要仪器

- 3.2.2 实验原料

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 微孔膜的表面接枝反应

- 3.3.2 接枝率的测定

- 3.3.3 表面接触角测试

- 3.3.4 X射线能谱分析

- 3.3.5 红外光谱测试（FT-IR）

- 3.3.6 扫描电镜（SEM）分析

- 3.3.7 PTFE膜断裂拉伸性能测试

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 反应条件对膜表面接枝率的影响

- 3.4.1.1 预处理时间与接枝率的关系

- 3.4.1.2 接枝单体浓度与接枝率的关系

- 3.4.1.3 接枝反应时间与接枝率的关系

- 3.4.2 X射线能谱分析

- 3.4.3 接枝微孔滤膜的FT-IR表征

- 3.4.4 接枝改性前后表面形态的变化

- 3.4.5 接枝率与表面接触角的关系

- 3.4.6 微孔滤膜的原子力显微镜表征

- 3.4.7 聚四氟乙烯微孔拉伸膜的断裂拉伸性能表征

- 3.5 本章小结

- 第四章 α-聚甲基丙烯酸接枝改性膜的pH值敏感性研究

- 4.1 概述

- 4.2 实验仪器及原料

- 4.2.1 实验主要仪器

- 4.2.2 实验原料

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 对PVDF和PTFE未改性膜的水通量测试

- 4.3.2 改性后微孔滤膜的pH值敏感性测试

- 4.3.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第五章 全文结论

- 5.1 全文总结

- 5.2 研究存在的不足

- 5.3 改进方法

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].pH对产叶酸植物乳杆菌叶酸产量及相关基因表达的影响[J]. 安徽农业大学学报 2019(05)

- [2].提升回用水pH值减缓循环水系统腐蚀[J]. 全面腐蚀控制 2019(11)

- [3].基于pH作用下的预应力锚杆腐蚀损伤行为研究[J]. 价值工程 2020(01)

- [4].培养料不同pH值对杏鲍菇生长的影响[J]. 福建热作科技 2019(04)

- [5].柳州市宾馆（酒店）公共用品pH值的检测结果[J]. 职业与健康 2019(24)

- [6].pH值和比生长速率协同调控Streptomyces albulus合成ε-聚赖氨酸[J]. 食品与发酵工业 2019(23)

- [7].土壤pH值测量不确定度评估报告研究[J]. 环境与发展 2019(11)

- [8].温度和pH对厌氧微生物转化合成气定向产乙酸的影响[J]. 环境工程 2019(12)

- [9].四氯乙烯pH提升探讨[J]. 技术与市场 2020(01)

- [10].调相机冷却系统的冷却水pH在线监测方法[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [11].温度和pH值对柑橘汁胞柠檬酸含量及相关基因表达的影响[J]. 华中农业大学学报 2020(01)

- [12].西咪替丁联合兰索拉唑治疗消化性溃疡出血的疗效及对胃内pH值的影响[J]. 中国社区医师 2019(36)

- [13].Bacillus flexus β-淀粉酶低pH值突变体的构建及在麦芽糖制备中的应用[J]. 食品与生物技术学报 2019(10)

- [14].pH示差法测定黑小麦全麦粉花色苷及其体外抗氧化性[J]. 食品工业科技 2020(01)

- [15].溶液pH对番茄红素稳定性及其降解动力学研究[J]. 现代食品科技 2020(01)

- [16].土壤pH值和全钾含量高光谱反演方法比较[J]. 江苏农业学报 2020(01)

- [17].曲靖植烟土壤pH分布特征及其影响因素研究[J]. 核农学报 2020(04)

- [18].土壤pH值对甘蔗前期营养生长的影响[J]. 现代农业科技 2020(03)

- [19].蒿甲醚pH依赖型固体分散体处方研究[J]. 药学与临床研究 2020(01)

- [20].欧洲报春细胞液pH对花色形成的作用机理初探[J]. 园艺学报 2020(03)

- [21].2016-2018年温岭市集中式供水水质pH监测结果分析[J]. 应用预防医学 2020(02)

- [22].成胶pH对K_2WO_4/Al_2O_3催化剂及其硫醇化性能的影响[J]. 化学工程 2020(03)

- [23].纸尿裤pH值测定的不确定度评定[J]. 山东纺织科技 2020(02)

- [24].不同pH条件下盐酸洛贝林注射液的稳定性研究[J]. 甘肃医药 2019(09)

- [25].双齿围沙蚕pH耐受性试验[J]. 浙江农业科学 2020(04)

- [26].典型川西平原区耕地土壤养分与pH时空演变特征[J]. 土壤通报 2020(01)

- [27].三种义齿稳固剂的pH值及其对变形链球菌生长的影响[J]. 北京口腔医学 2020(01)

- [28].应用型本科市场营销专业双师型教师队伍培养途径研究——以PH学院为例[J]. 现代营销(经营版) 2020(04)

- [29].基于双荧光和单荧光探针的溶酶体pH值测定方法比较[J]. 生物技术通讯 2020(02)

- [30].电位法测定茶园土壤pH值的不确定度评定[J]. 广东化工 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40bd9eb8165e24a75c483174.html