# 3S集成技术在土地变更调查信息采集中的应用研究

论文题目: 3S集成技术在土地变更调查信息采集中的应用研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 导航定位与测控技术

作者: 汤景棉

导师: 王庆

关键词: 基站,网格,道格拉斯普克算法,空间索引,小波变换

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 土地是人类生存、发展的基础,也是立国安邦的基本要素。人多,人均耕地少和后备资源紧缺是我国的基本国情。查清土地资源状况,并做出科学的评价,对加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用,保障整个国民经济的持续、快速、健康发展,具有十分重要的意义。我国曾用了20年的时间摸清我国土地利用基本状况。但在科技日益发展的今天,采用传统的图纸调绘,皮尺测量的方法已不能满足土地利用现状变更的要求。“3S”技术的发展为土地变更调查带来了曙光。将“3S”集成于PDA中,利用RS/GIS的图件作为调查底图,利用GPS采集土地几何信息,将采集的地类变更信息导入GIS系统作后期处理,生成新的土地利用现状图。由于PDA的内存比较小,需要对RS/GIS的图件作预处理(数据压缩),才能在PDA中快速的调用和显示地图,并且不影响系统的其它操作。本文对于GIS导出的矢量地图(VCT格式)数据建立网格索引,这样系统根据用户的操作调用相应部分的数据,而不必将全幅地图数据调入内存。本文在传统的网格索引基础上引入分层的思想,这样不仅使得每次调用的数据比较的少,而且逐层细化更符合人们的习惯;对于点数比较多的目标地物,采用道格拉斯—普克矢量压缩算法进行压缩。对于RS的地图,采用基于整数小波的图像压缩方法,小波变换具有方向选择性和多分辨率分析特点,可以根据人眼的特点分别设计量化器,这样不仅有效地压缩影像图数据,而且使得解压后的图像更符合土地变更调查的要求。针对GPS单点定位的误差比较大,不能满足土地变更调查精度的问题,本系统提出采用事后差分的方法,因此需要建立GPS基站并保存基站GPS的电文,本文设计了基站电文接收程序,可以根据用户的要求分时段保存电文,以满足事后差分的不同需要。本论文涉及的技术领域有:GPS、GIS、RS、测绘技术、计算机技术、土地管理技术,而导航定位与测控技术的主要研究内容也正是侧重于这几个领域。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 土地变更调查

1.1.1 背景

1.1.2 土地变更调查的内容

1.1.3 土地变更调查作业一般程序

1.1.4 基础图件的选用

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外土地调查的现状

1.2.2 国内土地利用现状调查的现状

1.3 “3S”集成技术在土地变更调查中的应用

1.4 本论文的研究内容和组织结构

第二章 3S及其集成技术

2.1 GPS简介

2.1.1 GPS概论

2.1.2 GPS定位系统的组成

2.1.3 GPS定位系统的应用特点

2.1.4 GPS定位系统的应用局限性

2.2 地理信息系统简介

2.2.1 地理信息系统发展的历史背景和原因

2.2.2 地理信息系统的定义与组成

2.2.3 地理信息系统的基本内容和应用

2.3 遥感技术简介

2.3.1 遥感的特性

2.3.2 遥感技术的发展

2.3.3 遥感技术在土地变更中的应用

2.4 “3S”集成技术

2.4.1 RS与GIS的结合应用

2.4.2 RS与GPS的结合应用

2.4.3 “3S”的综合应用

2.4.4 “3S”技术在土地调查中的应用

2.5 嵌入式系统的应用

2.5.1 嵌入式系统简介

2.5.2 PDA与“3S”的集成

第三章 基站接收程序研究

3.1 差分GPS测量

3.1.1 差分GPS测量原理

3.1.2 差分GPS测量基站构成

3.2 基站接收电文的格式

3.3 VB的通讯串口

3.4 基站接收程序

3.4.1 程序的功能设计

3.4.2 程序的功能实现

3.4.3 程序流程

3.4.4 基站接收程序的使用效果

第四章 数据格式转换的预处理方法设计

4.1 VCT格式的底图转换SK格式的底图

4.1.1 地图数据

4.1.2 地图数据的格式转换

4.2 空间索引

4.2.1 空间索引简介

4.2.2 网格索引算法

4.3 矢量数据压缩——道格拉斯—普克算法

4.4 VCT格式地图转换SK格式底图的软件设计

4.4.1 功能设计

4.4.2 数据结构设计

4.4.3 功能实现

第五章 以RS为GPS导航底图的影像压缩及方法

5.1 遥感影像的数据源

5.1.1 卫星数据源的选取

5.1.2 航空影像数据源选取

5.2 遥感影像的数据格式

5.3 影像压缩

5.3.1 图像压缩简介

5.3.2 图像压缩的方法

5.4 基于小波变换的影像压缩

5.4.1 小波变换的基础理论

5.4.2 小波零树编码

5.4.3 MQ 自适应算术编码

5.5 影像压缩解压缩软件的设计

5.5.1 功能设计

5.5.2 数据结构

5.5.3 功能实现

5.5.4 实际应用

第六章 成果应用与展望

参考文献

致谢

攻读硕士研究生期间发表的论文

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].土地变更调查外业核查系统设计与实现[D]. 杨笑尘.长安大学2018

- [2].土地变更调查质检框架体系的设计与实现[D]. 钱佩.华南农业大学2016

- [3].3S技术在土地变更调查中的应用研究[D]. 蒋洪波.成都理工大学2007

- [4].基于WebGIS的土地利用现状调查管理系统建设与应用[D]. 宁方志.山东科技大学2017

- [5].面向土地变更调查与遥感监测业务的元数据库构建研究[D]. 刘晓华.河南理工大学2015

- [6].基于3S技术的土地利用信息动态变更调查新机制研究[D]. 郭灵芳.四川师范大学2014

- [7].基于3S技术的土地利用变更调查及变更调查信息系统研究[D]. 章其祥.南京师范大学2003

- [8].空间数据质量控制方法在土地变更遥感监测项目上的应用[D]. 杨溯.成都理工大学2013

- [9].业务驱动的土地变化信息实时获取技术与试验[D]. 穆永磊.西南交通大学2012

相关论文

- [1].“3S”集成技术在工程项目管理中的应用研究[D]. 杜丙涛.大连理工大学2007

- [2].3S技术在第二次全国土地调查中的应用[D]. 仇大海.中国地质大学（北京）2008

- [3].基于3S技术的土地利用现状变更调查技术及数据处理方法研究[D]. 张东明.昆明理工大学2007

- [4].3S技术在土地更新调查中的应用研究[D]. 苏林媛.昆明理工大学2008

- [5].基于3S技术的土地利用更新调查的应用研究[D]. 高照忠.昆明理工大学2007

- [6].3S技术在土地变更调查中的应用研究[D]. 蒋洪波.成都理工大学2007

- [7].基于GPS、GIS的土地利用变更调查数据采集系统研究[D]. 张兵良.河海大学2005

- [8].土地利用现状变更调查方法研究[D]. 韩桂梅.山西农业大学2004

- [9].“3S”技术在土地利用中的综合应用研究[D]. 王小亭.成都理工大学2005

- [10].基于3S技术的土地利用变更调查及变更调查信息系统研究[D]. 章其祥.南京师范大学2003

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40fab2220e796b44195f18f7.html