# 建筑框架剪力墙结构的施工技术探究韩海友

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术；应用

1框架剪力墙结构的本质与特性

1.1框架剪力墙结构的本质

框架剪力墙结构顾名思义是框架和剪力墙组合而成，主要是采用铰接等固定方式将梁与柱组成一个整体来承受建筑重量。在框架剪力墙结构中，不仅可以根据不同的建筑需求布置剪力墙在框架结构中，以满足建筑工程中对空间灵活使用的要求，而且可以布置足够的剪力墙数量，获得良好的侧向支撑性能，降低建筑结构中的形变现象。另外框架剪力墙结构是剪力墙结构以及框架结构的结合体，吸取了两者各自的优势性能，所以框架剪力墙结构拥有较好的综合力学性能、在建筑工程中应用的灵活性较高和操作方便、快捷的优势。现阶段，越来越多的建筑工程采用了框架剪力墙结构，并且取得了较好的反响，使得框架剪力墙结构的应用越来越普遍。

1.2框架剪力墙结构的特性

框架剪力墙结构的特征主要从三个方面进行探讨，即抗压抗剪特性、抗震特性与刚度特性。第一，框架剪力墙结构的抗压抗剪特性是指结构造受到压力与剪切力作用下，结构抵抗形变的能力；第二，框架剪力墙结构的抗震特性主要指的是结构的抗震等级，一般是由剪力墙的力学性能与框架的力学性能综合考量决定的，最终需要根据建筑物抗震标准进行确定；第三，框架剪力墙结构的刚度特性表达的含义是框架剪力墙的力学性能与纯粹的框架结构力学性能相差不大时，会对框架的整体刚度有所影响。综上所述，框架剪力墙的结构与抗震等级密切相关，通过对结构的合理布局提高框架的抗震等级。

2建筑框架剪力墙结构的施工技术

2.1钢筋工程施工技术

框剪结构中的钢筋类型和数量有很多，其有专门的工程施工技术体系，其施工技术要点主要集中于材料选择、布置、连接等方面。在材料选择方面，框剪结构承重要求不同，结构形式不同，钢筋类型、尺寸及性能指标要求也存在差异。所以还要从实际出发，根据建筑工程整体要求和施工条件，选择合适的优质钢材。在采购时，需要格外关注钢材的质量和安全可靠性，相关的安全评估报告有必要作为采购参考依据。在钢材应用中，需要根据框剪结构类型和形状，搭接同种规格或不同规格的钢筋。搭接过程中，施工人员应对钢筋的搭接长度和种类了如指掌，应将钢筋搭接到位，最后使钢筋组成的整体结构与框剪结构相适应。钢筋材料在应用中，还应做好绑扎稳固工作，利用预制砂浆块可满足要求。同种规格的钢筋优先搭接在一起，不同规格的钢筋最后搭接，在搭接时，主要选择连接效果较好的焊接技术。在焊接过程中，需要参考梁柱结构上的节点位置，如果节点位置不准确，则要调整钢筋位置，使其校正，然后落实焊接技术，稳定钢筋。

2.2模板工程施工技术

框剪结构在将钢筋混凝土组合在一起时，需要借助模板和相关技术。在此工程中，模板的选择尤为重要，其不仅要在形状和尺寸方面与对应对象相契合，还要在表观和质量等方面满足要求。在应用时，施工人员需要做好模板表面清理工作，使其光滑。框剪结构需要涂抹脱模剂，预防模板脱落，模板与结构之间的距离应保持平等，所以脱模剂需要涂抹均匀，厚度需要一致。还要参考龙骨，使该物质在应用中不会发生变形位移问题。如此剪力墙墙体表面才能在同一平面上，且无粗糙感。接着，施工人员要对剪力墙进行内支撑，水泥是重要的支撑材料，主要将其设置在墙体结构的水平筋上。在此施工环节，应控制水泥尺寸，使其满足设计要求。在内支撑设置中，应将板面以下的第一根钢筋作为支撑对象。内支撑设置后，不能对剪力墙结构造成影响，墙体结构截面尺寸依旧保持不变。内支撑两端应处于稳固状态，其需要与模板保持垂直关系。内支撑上下为对拉螺杆，其间距需要控制在20-25厘米之间。且上间距要大于下间距。龙骨分布于墙板四周，需要采取钉钉方式，钉匀加固。龙骨可对模板工程起到加固作用。模板与作用对象之间的间距还要保持在合理范围内，为混凝土浇筑创造一个密实的环境，减少漏浆行为。为了减少缝隙，可以通过找平地面来保证结构支模效果。

2.3混凝土工程

对于此种工程而言，其施工效果的好坏直接决定着框架剪力墙结构的刚度和可靠性。因此，施工过程中，施工人员一定要把重心放在混凝土工程的控制方面上，熟练使用施工技术，进而保证剪力墙结构施工有序开展。为提高混凝土工程的施工效果，在施工期间施工人员一定要做好下列几方面工作：第一，提高混凝土材料的配置水平，此项工作作为混凝土工程施工过程中第一控制要素，配比问题对框架剪力结构的稳定性和可靠性有着较大影响，甚至会引发建筑倒塌。基于此，实际施工时，施工人员要正确了解不同原材料的调配比例，做到科学配置。第二，要严格遵守浇筑混凝土的顺序。对于混凝土工程而言，惯用的方法即退浇筑方法，在应用此方法前，相关人员要在柱头区域浇筑建筑刚度和强度都较高的混凝土材料，然后在梁板下方区域浇筑级别较低的混凝土材料，进而提高浇筑效率和质量。第三，由于某些工程混凝土浇筑量较多，所以要多加注意振捣施工质量。若此项工作不科学，必然会造成混凝土内由于水化热问题引发裂缝等质量问题。使用附着式振捣器展开振捣工作时，相关人员一定要合理控制其和混凝土间的间距符合有关要求，而且要安排专门人员检测振捣质量与混凝土质量，针对未达标的建筑施工，马上选用相关对策展开再次振捣与浇筑。第四，结束混凝土施工以后，为防止出现裂缝，要加强混凝土保湿养护工作。选用毛毡保温的方法或者覆盖塑料薄膜的方式养护混凝土，防止混凝土发生干缩裂缝。养护时间不可少于十四天，安排专门人员负责检测混凝土状态和养护剂完整性，保证混凝土始终是一种湿润状态，同时使用自动温度采集仪检查混凝土温度，若发现异常状况，必须要通过采用高效手段调整温度。

结束语：框架剪力墙结构具有诸多优点，在提升建筑物使用空间，提高建筑物稳定性等方面起到不可替代的作用，但同时，框架剪力墙结构也存在着各方面的缺陷，为提高现代建筑的施工质量、施工效率，更好满足现代化建筑的要求，满足客户日益丰富的个性化需求，我们要不断探索，提高技术水平，推进检体剪力墙结构技术提升，促进我国建筑事业的发展。

参考文献：

[1]刘相周.框架剪力墙结构建筑施工技术方法研究[J].科技创新与应用,2018(30):149-150.

[2]丁茂喜.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].山东工业技术,2015(19):56-57.

[3]张文超.框架剪力墙结构施工技术在建筑工程中的应用研究[J].中国高新技术企业,2016(17):108-109.

[4]杨荣超,王哲.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用研究[J].门窗,2016(10):16+18.

[5]洪毅.框架剪力墙结构建筑施工技术应用[J].工程技术研究,2017(06):51-52.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40fd440a810c42ba63fc49c6.html